ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ГЕОДЕЗИИ  И КАРТОГРАФИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,

ОСНОВАННОЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ»

(ФГУП «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ»)

ОТДЕЛ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Отдел территориального планирования

ДСП

Проект

Схема территориального планирования Варгашинского района Курганской области

Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования Варгашинского муниципального района курганской области

Заказчик: Администрация Варгашинского поссовета

Курганской области

(Муниципальный контракт №10/144 от 27.09.2010 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том 2

Екатеринбург 2011

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ГЕОДЕЗИИ  И КАРТОГРАФИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,

ОСНОВАННОЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ»

(ФГУП «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ»)

ОТДЕЛ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Отдел территориального планирования

ДСП

Проект

Схема территориального планирования Варгашинского района Курганской области

Заказчик: Администрация Варгашинского поссовета

Курганской области

(Муниципальный контракт №10/144 от 27.09.2010 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

И. о. Начальника ОТП								И. С Ушкало

Главный архитектор отдела							С. И. Санок

Главный архитектор проекта							С. В. Токарев

Екатеринбург 2011

Состав проекта «Схема территориального планирования Варгашинского района»

| № | Наименование | Масштаб | Кол. листов | Гриф секр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Текстовые материалы |
| 1 | Пояснительная записка. Материалы по обоснованию проекта Схемы территориального планирования Варгашинского района. Том 1 | - | 116 | ДСП |
| 2 | Пояснительная записка. Материалы по обоснованию проекта Схемы территориального планирования Варгашинского района. Том 2 | - | 134 | ДСП |
| 3 | Пояснительная записка. Положения о территориальном планировании Варгашинского района | - | 44 | Н/С |
| Графические материалы |
| Материалы по обоснованию |
| 1 | Схема современного использования территории Варгашинского района (опорный план) (включает схему Положение Варгашинского района в системе расселения Курганской области) | 1:50000 | 1 | ДСП |
| 2 | Схема комплексной оценки территории, границ зон с особыми условиями использования территорий (включает схему ограничений, утвержденных в составе СТП Курганской области; схему границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера) | 1:50000 | 1 | ДСП |
| Утверждаемая часть |
| 3 | Схема территориального планирования (основной чертеж) | 1:50000 | 1 | ДСП |
| 4 | Схема административных границ муниципального района | 1:100000 | 1 | ДСП |
| 5 | Схема ограничений использования территорий | 1:50000 | 1 | ДСП |
| 6 | Схема границ территорий и земель | 1:50000 | 1 | ДСП |
| 7 | Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения | 1:50000 | 1 | ДСП |
| 8 | Схема развития объектов транспортной инфраструктуры | 1:50000 | 1 | ДСП |
| 9 | Схема развития иных объектов, включая объекты социального обслуживания | 1:50000 | 1 | ДСП |

СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ

| Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководители проекта | Гл. архитектор отдела | С.И. Санок |  |
|  | Гл. инженер отдела | Д.В. Заговалко |  |
|  | гл. архитектор проекта | С.В. Токарев |  |
| Архитектурно-планировочная часть | Ведущий специалист, архитектор III категории | Л.А. Банникова |  |
|  | Архитектор III категории | О.С. Гордейчук |  |
| Транспортная инфраструктура | Инженер III категории | М.О. Катькало |  |
| Инженерные сети | Инженер II категории | Л.Р. Цой |  |
|  | Инженер III категории | Е.О. Геппер |  |
| Охрана окружающей среды | Инженер-эколог | Е.А. Попова |  |
| Технико-экономическое обоснование | Инженер-экономист | А.С. Лесная |  |

# Оглавление

Том 1

Том 2

4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	8

4.1. Краткая характеристика района	8

4.2. Прогнозирование численности населения района на расчётный срок	12

4.2.1. Предпосылки изменения численности населения района	12

4.2.2. Прогнозы изменения численности населения района	16

4.2.3. Прогнозы изменения численности населения по сельским советам (поселениям)	21

4.3. Развитие производственных территорий и объектов	48

4.3.1. Развитие промышленного производства	48

4.3.2. Развитие сельскохозяйственного производства	50

4.3.3. Развитие малого предпринимательства	52

4.4. Размещение объектов местного значения муниципального района	52

4.4.1. Развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения	53

4.4.2. Размещение объектов для предоставления транспортных услуг населению и автомобильных дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района	81

4.4.3. Размещение объектов образования поселений	83

4.4.4. Размещение объектов здравоохранения	84

4.4.5. Размещение объектов физической культуры и массового спорта	84

4.4.6. Размещение объекты связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания	84

4.4.7. Размещение музеев муниципального района, объектов досуга, культуры и библиотечного обслуживания населения	86

4.4.8. Размещение объектов туризма и рекреационного обслуживания	87

4.4.9. Размещение участков и объектов лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения	87

4.4.10. Размещение объектов МЧС по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района	88

4.4.11. Размещение объектов охраны общественного порядка на территории муниципального района	88

4.4.12. Размещение объектов социального обслуживания	89

4.5. Развитие жилищного строительства	96

4.6. Проектный баланс территорий	115

4.7. Зоны с особыми условиями использования территории	117

4.8. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на межселенных территориях	128

4.9. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территориях сельсоветов	128

# 4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

## 4.1. Краткая характеристика района

Варгашинский район (муниципальное образование Варгашинский район) был образован в марте 1924 года в качестве административно-территориальной единицы Курганской области.

Территория муниципального образования Варгашинский район расположена в центральной части Курганской области, 35 км к востоку от областного центра г. Курган и занимает выгодное географическое положение на железнодорожной магистрали и автодороге общегосударственного значения Петропавловск-Курган, обеспечивающих его внешние связи. Район имеет вытянутую форму длиной 120 км, а шириной от 20 до 40 км. На севере район граничит с Тюменской областью, на юге – с Половинским районом, на западе, с Кетовским и Белозерским районами, на востоке с Лебяжьевским и Мокроусовским районами.

Общая площадь района - 2982 кв.км.

В соответствии с данными статистического бюллетеня «Сведенья о жилищном фонде в Варгашинском района за 2009 г.» в состав Варгашинского муниципального района входят 18 сельских муниципальных образований и одно городское поселение с численностью населения 22382 человека.

В состав Варгашинского муниципального района входят 18 сельских муниципальных образований и одно поселковое, представленные на рис. 2.

Поселковое муниципальное образование, входящее в состав Варгашинского района:

-Варгашинский поссовет в составе р.п. Варгаши, п.с.т. Юрахлы с населением - 10265 чел.;

Сельские муниципальные образования, входящие в состав Варгашинского района:

-Барашковский сельсовет в составе с Барашково, с. Камышное. Численность населения 513 чел.;

-Варгашинский сельсовет в составе с. Варгаши, д. Васильки. Численность населения 535 чел.;

-Дубровинский сельсовет в составе с Дубровное. Численность населения 545 чел.;

-Дундинский сельсовет в составе с. Дундино, с. Саламатовское. Численность населения 501 чел.;

-Лихачевский сельсовет в составе с. Лихачи, д. Старопесьяное, д. Малопесьяное, д. Обменово. Численность населения 613 чел.;

-Медвежьевский сельсовет в составе с. Медвежье, д. Корнилово, д. Гагарье. Численность населения 395 чел.;

-Пичугинский сельсовет в составе д. Березняки, д. Кабанье, с. Пичугино. Численность населения 936 чел.;

-Поповский сельсовет в составе д. Моревское, с. Попово, д. Щучье. Численность населения 575 чел.;

-Строевский сельсовет в составе с. Строево. Численность населения 412 чел.;

-Спорновский сельсовет в составе с. Спорное. Численность населения 424 чел.;

-Сычевский сельсовет в составе с. Сычево, д. Пестерево, д. Уфина, п. Роза. Численность населения 535 чел.;

-Мостовский сельсовет в составе д. Барнаул, с. Мостовское, д. Заложное. Численность населения 2002 чел.;

-Уральский сельсовет в составе с. Яблочное, д. Большое Молотово, д. Заозерная, д. Новый Путь, д Урал. Численность населения 803 чел.;

-Верхнесуерский сельсовет в составе с. Верхнесуерское, д. Белово, д. Середкино, д. Сосновка. Численность населения 1030 чел.;

-Ошурковский сельсовет в составе с. Ошурково, д. Крутихинское, д. Малое Шмаково, д. Большое Шмаково. Численность населения 528 чел.;

-Просековский сельсовет в составе д. Бородино, с. Большое Просеково. Численность населения 491 чел.;

-Шастовский сельсовет в составе с Шастово, д. Волосниково, д. Плотниково, д. Секисово, д. Шмаково. Численность населения 912 чел.;

-Терпуговский сельсовет в составе с. Терпугово. Численность населения 334 чел.

Всего на территории района располагается 53 населенных пункта.

По территории района проходит железная дорога, 495,70 км автомобильных дорог общего пользования, в том числе 381,43 км дорог с твердым покрытием.

В природно-географическом отношении современный Варгашинский район расположен в равнинной лесостепной зоне.

Основными водными артериями являются: река Суерь, реки Средний и Нижний Утяк. На территории имеется 100 озер, общей площадью 11,2га.

Естественная растительность занимает 46% территории, в том числе лесная – 27%, естественные кормовые угодья -19%.

Начиная с 2001 года Варгашинский район имеет устойчивую положительную динамику по основным макроэкономическим показателям:

- объем производства промышленной продукции в 2009 году к 2005 году увеличился в 1,5 раза; и составил 717,0 млн. рублей;

Среди отдельных видов промышленной продукции весомо представлено производство пожарных и специализированных автомобилей. Объем производства автомобилей спецназначения составляет 91% от общего объема промышленного производства. Всего в районе зарегистрировано 19 предприятий промышленных отраслей производства, с численностью работающих  от 5 до 600 человек. При этом подавляющая часть производств (89,5% предприятий, 89,7% работающих) сконцентрирована в р.п. Варгаши.

Наличие и территориальное распределение предприятий стройиндустрии (р.п. Варгаши, с. Мостовское) свидетельствует о наличии технологического потенциала для развития малоэтажного строительства в районе. При этом возможно выделение территории под развитие строительного бизнеса в отдаленных частях района – Шастовском, Просековском, Верхнесуерском сельсоветах. Данное положение может оживить жилищное строительство в северной части района.

Варгашинский район как район сельскохозяйственный специализируется на производстве зерновых культур, овощей, картофеля, мяса и молока. Земли сельскохозяйственного назначения составляют 60,9% земельного фонда района. Район полностью обеспечивает потребности населения в основных продуктах питания и продает сельскохозяйственную продукцию и сырье в другие регионы России. Анализ сельскохозяйственного производства показывает, что на сегодняшний день не все пахотные земли, пастбища и сенокосы введены в оборот. На одно сельское поселение приходится всего около 5 крестьянских фермерских хозяйств и 1,2 крупные сельскохозяйственные организации. Существует значительная прослойка населения в трудоспособном возрасте, не вовлечённая в сельскохозяйственное производство.

В целом Варгашинский район имеет положительные показатели по обеспеченности населения жилым фондом. Общая площадь жилья на территории района составляет 434,6 тыс.кв.м, в т.ч. 29,2 тыс.кв.м. муниципальной собственности. Средняя обеспеченность населения жильем 19,4 кв.м общей площади на одного жителя. При этом данные о наличии жилого фонда показывают, что уровень обеспеченности колеблется от 8,7 кв.м/человека (Спорновский сельсовет) до 22,8 кв.м (Шастовский сельсовет).

Объем ветхого и аварийного жилья в целом по району составляет 11% или 47,7 тыс.кв. метров. Данные по распределению ветхого и аварийного жилого фонда по всем муниципальным образованиям отсутствуют.

Сохраняется низкий уровень благоустройства жилищного фонда: 23,9% жилищного фонда оборудовано водопроводом, 23,4%-канализацией, 11,5%-центральным отоплением, 49,5%-газом.

Анализ обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры и культурно-бытового обслуживания показывает существующую неравномерность предоставления услуг по территориям и наличие несоответствия нормативным требованиям по разным видам обслуживания. В частности:

- обеспеченность местами в детских дошкольных и приравненных к ним учреждениям в целом по району составляет 42,7% от нормируемого и по муниципальным образованиям колеблется от 0% (Варгашинский, Барашковский, Дундинский сельсоветы и т.д.) до 86,9%(Строевский сельсовет) от нормируемого;

- обеспеченность местами в общеобразовательных учреждениях по району в целом превышает нормируемые показатели и составляет 146,3%; по муниципальным образованиям обеспеченность колеблется от 0% до 456,1%. Отсутствуют общеобразовательные учреждения в Терпуговском сельсовете;

- обеспеченность местами в детских домах по району составляет 47,1%; обеспечен местами на 103,2% только один Варгашинский поссовет;

- обеспеченность койко-мест в больнице по району составляет 56,4%; посещений в поликлинике по району составляет 97,7%; фельдшерско-акушерские пункты располагаются в 17 из 19 муниципальных образований. Обеспеченность составляет 100%;

- обеспеченность местами в клубах и домах культуры по району составляет 274,9%; по муниципальным образованиям показатели колеблются от 60,5% до 757,6%;

- обеспеченность местами в библиотеках по району составляет 409,6%; по муниципальным образованиям обеспечены все более чем на 100%;

- спортивными объектами обеспечены Варгашинский поссовет, Дубровинский, Лихачевский, Просековский, Ошурковский сельсоветы;

- обеспеченность количеством интернатов для престарелых и инвалидов по району и муниципальным образованиям составляет 0%;

- обеспечены объектами бытового обслуживания три муниципальных образованиях (Варгашинский поссовет, Верхнесуерский (25%) и Мостовской (85,7) сельсоветы) в остальных сельсоветах объекты бытового обслуживания отсутствуют;

- обеспеченность количеством торговых объектов по району в целом более 100%; по муниципальным образованиям показатели колеблются от 23,2% (Медвежьевский сельсовет) до 186,6% (Варгашинский поссовет);

- обеспеченность количеством рынков и ярмарок (торговых площадей) по району в целом 32,9%; по муниципальным образованиям показатели колеблются от 0% до 70,6% (Варгашинский поссовет);

- обеспеченность местами объектов общественного питания по району составляет 43,1%; по муниципальным образованиям обеспечены от 60,8 до 147,1% Варгашинский поссовет, Верхнесуерский и Моставской сельсоветы, в остальных сельсоветах объекты общественного питания отсутствуют;

- обеспеченность пунктами банковского обслуживания по району составляет 19,4%; по муниципальным образованиям обеспечены от 9,1 до 100% Варгашинский поссовет, Лихачевский, Шастовский, Просековский, Верхнесуерский и Моставской сельсоветы;

- обеспеченность мест в гостиницах по району составляет 24,1%; по муниципальным образованиям обеспечен только Варгашинский поссовет на 51,6%;

- обеспеченность кладбищами традиционного захоронения по району составляет более 100%; по муниципальным образованиям обеспечены от 0 до 100% Варгашинский поссовет, Лихачевский, Шастовский, Просековский, Верхнесуерский и Моставской сельсоветы. Кладбище отсутствует в Терпуговском сельсовете.

В целом район представляет собой сложившуюся территориальную структуру с обоснованным функциональным зонированием территории, относительно устойчивой системой расселения и хозяйства. Административно–территориальное деление района отражает особенности землепользования. В районе сложились центры локальных систем расселения и обслуживания населения. Существуют устойчивые транспортные связи. Одновременно анализ современного использования территории, развития экономики, динамика изменения численности населения показывают, что в районе нет предпосылок активного развития каких-либо территориальных комплексов – населённых пунктов, производственных территорий, инженерно-транспортных систем.

В связи с вышеизложенным проектом не рассматриваются предложения по изменению границ муниципального района, границ сельских советов (сельских поселений).

## 4.2. Прогнозирование численности населения района на расчётный срок

### 4.2.1. Предпосылки изменения численности населения района

Население Варгашинского района на 01.01.2010 составляет 22,1 человек из них 46,2% - мужчины и 53,8% - женщины. Сельское население составляет – 12,2 тыс.человек (51,2%); городское - 10,2 тыс.человек (48,3%) соответственно. Демографическая ситуация в районе продолжает характеризоваться тенденцией снижения численности населения. Происходящие в обществе перемены, затронувшие все стороны жизнедеятельности населения, не могли не сказаться на ходе демографической ситуации. За 2009 год в районе родилось 305 детей, на 36 детей больше к уровню 2008 года. Умерло 372 человека, на 8 человек меньше, чем в 2008 году. Смертность превышает рождаемость на 67 человек. Естественная убыль населения сократилась на 44 человека или на 39,6%. Это обусловлено в значительной степени естественной убылью из-за низкой рождаемости и высокой смертности. В ближайшие годы можно ожидать некоторого увеличения рождаемости в связи со вступлением в репродуктивный возраст поколения, родившегося в 1970 – 1980 годах и общим улучшением социально-экономической ситуации.

Миграционный прирост за 2009 год имеет отрицательное значение. На территорию района прибыло 258 человек, выбыло 349, миграционная убыль составила 91 человек. Несмотря на постепенное снижение интенсивности миграционных процессов, сальдо миграции остается отрицательным.

Распределение населения по сельским советам показывает неравномерность расселения и наличие населённый мест, относящихся к категории «исчезающих» - с населением менее 50 человек. Такие населённые пункты имеются за редким исключением во всех сельсоветах. Численность населения района по сельским советам и населённым пунктам на 01.01. 2010 г. представлена в таблице 1.

Таблица 1

Численность населения района по сельским советам и населённым пунктам на 01.01. 2010 г.

| № п/п | Наименование муниципальных образований и населенных пунктов, входящих в их состав | Количество населения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Варгашинский поссовет | 10265 |
|  | р.п. Варгаши п.с.т. Юрахлы | 10154 111 |
| 2 | Барашковский сельсовет | 513 |
|  | с. Барашково с. Камышное с. Носково | 455 31 27 |
| 3 | Варгашинский сельсовет | 535 |
|  | с. Варгаши д. Васильки | 522 13 |
| 4 | Дубровинский сельсовет | 545 |
|  | с. Дубровное | 545 |
| 5 | Дундинский сельсовет | 501 |
|  | с. Дундино с. Саламатовское | 384 117 |
| 6 | Лихачевский сельсовет | 613 |
|  | с. Лихачи д. Старопесьяное д. Малопесьяное д. Обменово | 595 - 14 4 |
| 7 | Медвежьевский сельсовет | 395 |
|  | с. Медвежье д. Корнилово д. Гагарье | 224 132 39 |
| 8 | Пичугинский сельсовет | 936 |
|  | д. Березняки д. Кабанье с. Пичугино | 3 83 850 |
| 9 | Поповский сельсовет | 575 |
|  | д. Моревское с. Попово д. Щучье | 83 419 73 |
| 10 | Строевский сельсовет | 412 |
|  | с. Строево | 412 |
| 11 | Спорновский сельсовет | 424 |
|  | с. Спорное | 424 |
| 12 | Сычевский сельсовет | 535 |
|  | с. Сычево д. Пестерево д. Уфина п. Роза | 318 50 128 39 |
| 13 | Мостовской сельсовет | 2002 |
|  | д. Барнаул с. Мостовское д. Заложное | 1 1841 131 |
| 14 | Уральский сельсовет | 803 |
|  | с. Яблочновское д. Большое Молотово д. Заозерная д. Новый путь д. Урал | 392 107 83 15 200 |
| 15 | Верхнесуерский сельсовет | 1030 |
|  | с. Верхнесуерское д. Белово д. Середкино д. Сосновка | 672 216 63 79 |
| 16 | Ошурковский сельсовет | 528 |
|  | с. Ошурково д. Крутихинское д. Малое Шмаково д. Большое Шмаково | 349 106 38 35 |
| 17 | Просековский сельсовет | 491 |
|  | д. Бородино с. Большое Просеково | 8 483 |
| 18 | Шастовский сельсовет | 912 |
|  | с. Шастово д. Волосниково д. Плотниково д. Секисово д. Шмаково | 268 81 211 110 242 |
| 19 | Терпуговский сельсовет | 334 |
|  | с. Терпугово | 334 |

Численность населения района, показатели естественного и миграционного прироста в 2000 – 2009 г.г., динамика изменения населения района по основным возрастным группам за период 2000-2009 гг. представлены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2

Численность населения района, показатели естественного

и миграционного прироста в 2000 – 2009г.г.

| Показатели | 2000г | 2001г | 2004г | 2005г | 2007г | 2008г | 2009г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего населения, тыс. чел. | 23,9 | 23,5 | 22,9 | 22,7 | 22,5 | 22,2 | 22,3 |
| Родившееся, количество чел. | 273 | 252 | 241 | 252 | 306 | 269 | 305 |
| Коэффициент рождаемости (на 1000 чел.) | 11,4 | 10,7 | 10,5 | 11,1 | 13,6 | 12,1 | 13,8 |
| Умершие, количество чел. | 420 | 403 | 416 | 427 | 333 | 380 | 368 |
| Коэффициент смертности (на 1000 чел.) | 17,5 | 17 | 18,1 | 18,7 | 14,8 | 17,1 | 16,6 |
| Коэффициент естественной убыли (на 1000 чел.) | -6,1 | -6,4 | -7,6 | -7,6 | -1,2 | -5 | -2,8 |
| Сальдо миграции, количество чел. | 12 | -128 | 19 | -18 | -69 | -131 | -91 |

Таблица 3

Динамика изменения населения района по основным возрастным группам за период 2000-2009 гг.

|  | 2000 г | 2001 г | 2004 г | 2005 г | 2008 г | 2009 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все население, в т.ч. в возрасте: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - моложе трудоспособного | 19,5 | 19,2 | 19,9 | 19,0 | 19,7 | 19,4 |
| - трудоспособном | 60,3 | 60,3 | 58,8 | 59,6 | 59,5 | 60,0 |
| - старше трудоспособного | 20,2 | 20,5 | 21,3 | 21,4 | 20,8 | 20,6 |

Возрастная структура населения характеризуется стабильными темпами увеличения числа пенсионеров. Тенденция старения населения приводит к увеличению доли пенсионеров, уменьшению доли детей и трудоспособного населения, что со временем приведет к дефициту рабочей силы, к перегрузке систем здравоохранения, пенсионного и социального обеспечения.

Вместе с тем есть и положительные тенденции. Численность детского населения в возрасте до 9 лет с 2004 года начала постепенно увеличиваться.

Распределение населения по основным возрастным группам на период 2009г. представлен в таблице 4.

Таблица  4

Население по основным возрастным группам на период 2009 г.

| Численность постоянного населения (на начало года), всего | человек | 22382 |
| --- | --- | --- |
| в том числе городское | человек | 10154 |
| сельское | человек | 12228 |
| Количество детей, всего | человек | 5218 |
| в том числе в возрасте до 1 года | человек | 324 |
| в возрасте 1 - 6 лет включительно | человек | 1532 |
| в возрасте 7-15 лет | человек | 2366 |
| в возрасте 16 -18 лет | человек | 996 |
| Справочно: в возрасте до 17 лет включительно | человек | 4935 |
| Трудоспособное население в трудоспособном возрасте (с 16 до 55(60) лет) | человек | 13491 |
| Население старше трудоспособного возраста (с 55 (60) лет и старше) | человек | 4669 |
| Распределение трудовых ресурсов (на начало года) |  |  |
| Численность экономически активного населения | человек | 9989 |

### 4.2.2. Прогнозы изменения численности населения района

В соответствии с положениями «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Варгашинского района Курганской области на период до 2020 года» (2010г.) численность населения медленно уменьшается и к 2020 году может сократиться на 2 – 3 % по отношению к 2007 году (Таблица 5).

Таблица  5

Прогнозы изменения численности населения района

|  | Показатель | ед.изм | 2000 отчет | 2004 отчет | 2005 отчет | 2006 отчет | 2007 отчет | 2008 оценка | 2009 прогноз | 2010 прогноз | 2015 прогноз | 2020 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | среднегодовая численность постоянного населения | тыс.чел. | 23,9 | 22,9 | 22,7 | 22,6 | 22,5 | 22,4 | 22,3 | 22,0 | 21,5 | 21,0 |
| 2 | естественный прирост (убыль) населения на 1000 населения | промилле | -6,1 | -7,6 | -7,6 | -7,2 | -1,2 | -4,5 | -2,9 | -2,8 | -2,5 | -2,0 |
| 3 | число родившихся на 1000 населения | промилле | 11,4 | 10,5 | 11,1 | 10,4 | 13,6 | 12,6 | 13,7 | 13,9 | 14,0 | 14,2 |
| 4 | миграционный прирост (убыль) | чел. на 10 тыс. насел. | 5 | 8,3 | -7,9 | 6,2 | -30,6 | -55,3 | -41 | -38 | -25 | -20 |

Приведённые выше данные, в частности, относительно прогноза коэффициента рождаемости и смертности населения до 2015 года отличаются от прогнозов «Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования Варгашинского района на 2011 финансовый год и плановый период до 2013 года» (2010 г.) Таблица 6.

Таблица 6

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число родившихся на 1000 человек | человек | 13,8 | 13,8 | 13,9 | 14,0 | 14,1 |
| 2 | Коэффициент смертности населения на 1000 человек | единиц | 16,1 | 16,0 | 15,9 | 15,8 | 15,5 |

В этой связи, согласно требованиям к разработке документов территориального планирования может быть выполнен расчёт перспективного населения района и сельских советов (поселений).

Отсутствие  данных по планируемому развитию производственного сектора района на период разработки схемы территориального планирования не позволяет произвести расчёт перспективного населения района по методу трудового баланса.

Для обоснования перспективного населения района могут быть использованы имеющиеся данные статистики по демографическим показателям за период 2000 – 2010гг. и прогнозы до 2013 года. Таблица 7.

Таблица 7

Сводные показатели по численности, рождаемости, смертности и миграциям населения (факт и прогноз)

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 прогноз | 2012 прогноз | 2013 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего населения тыс. чел. | 23,9 | 23,5 | 23,3 | 23,1 | 22,9 | 22,7 | 22,6 | 22,5 | 22,2 | 22,3 | 21,1 |  |  |  |
| Родившееся количество чел. | 273 | 252 |  |  | 241 | 252 |  | 306 | 269 | 305 |  |  |  |  |
| Умершие количество чел. | 420 | 403 |  |  | 416 | 427 |  | 333 | 380 | 368 |  |  |  |  |
| Коэффициент рождаемости (на 1000 чел.) | 11,4 | 10,7 |  |  | 10,5 | 11,1 |  | 13,6 | 12,1 | 13,8 | 13,8 | 13,9 | 14,0 | 14,1 |
| Коэффициент смертности (на 1000 чел.) | 17,5 | 17,0 |  |  | 18,1 | 18,7 |  | 14,8 | 17,1 | 16,1 | 16,0 | 15,9 | 15,8 | 15,5 |
| Коэффициент естественной убыли(на 1000 чел.) | -6,1 | -6,4 |  |  | -7,6 | -7,6 |  | -1,2 | -5 | -2,8 | -2,2 | -2,0 | -1,8 | -1,4 |
| Сальдо миграции, количество чел. | 12 | -128 |  |  | 19 | -18 |  | -69 | -131 | -91 |  |  |  |  |

Анализ представленных данных позволяют прогнозировать следующие процессы:

1. При учёте сохранения сложившихся в период 2000-2010 г.г. тенденций динамики изменения рождаемости и смертности населения и прогноза Программ развития района до 2013 года общий коэффициент естественной динамики изменения численности населения к 2015 году приблизится к показателю –1,0 на 1000 человек, а к 2020 го может составить +2,0 на 1000 человек. (Рис. 1).

2. Показатели миграционных процессов при сложившейся тенденции в период 2000-2009 г.г. могут достигнуть:

- по оптимистическому сценарию (логарифмическая зависимость, отражающая возможную социально-экономическую стабилизацию района) к 2015 году – -95чел./год; к 2020 году – -100 чел./год;

- по пессимистическому сценарию (линейная зависимость, отражающая только сложившуюся закономерность) к 2015 году -140 чел./год, к 2020 году – до -165 чел./год. (Рис. 2) (По «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Варгашинского района Курганской области на период до 2020 года» этот показатель прогнозировался к 2015 г – -25, к 2020 г. – -20 чел./год соответственно).

3. Учёт всех приведённых данных позволяет сделать  следующий прогноз изменения численности населения района к 2015 г, на расчётный срок (2020 г.) и на перспективу, представленный в таблице 8:

- по «оптимистическому» сценарию к 2015 году население района в целом может сократиться до уровня 20,5 тыс. человек, к 2020 году – до уровня 20,1 тыс. человек, к 2030 году – 19,9;

- по «условно пессимистическому» сценарию население района может сократиться к 2015 году до 20,4 тысячи человек, к 2020 году – до 19,7 тысяч человек, к 2030 году – до 18,3 тысяч человек.

Рис.1 Коэффициенты естественного изменения численности населения района

Рис. 2 Сальдо миграции

Таблица 8

Прогноз численности населения Варгашинского района на 2015, 2020 годы и на перспективу

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего населения тыс. чел. оптимистич. | 23,9 | 23,5 | 23,3 | 23,1 | 22,9 | 22,7 | 22,6 | 22,5 | 22,2 | 22,3 | 21,1 | 21,0 | 20,8 | 20,7 | 20,6 | 21,9 | 20,4 | 20,3 | 20,2 | 20,2 | 21,9 | 20,0 | 20,0 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
| Всего населения тыс. чел. пессимистич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,1 | 21,0 | 20,8 | 20,6 | 20,5 | 21 | 20,2 | 20,1 | 19,9 | 19,8 | 20,1 | 19,5 | 19,4 | 19,2 | 19,1 | 19,0 | 18,8 | 18,7 | 18,6 | 18,4 | 18,3 |
| Родившееся количество чел. | 273 | 252 |  |  | 241 | 252 |  | 306 | 269 | 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Умершие количество чел. | 420 | 403 |  |  | 416 | 427 |  | 333 | 380 | 368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент рождаемости (на 1000 чел.) | 11,4 | 10,7 |  |  | 10,5 | 11,1 |  | 13,6 | 12,1 | 13,8 |  | 13,9 | 14,0 | 14,1 | 14,3 | 14,7 | 15,0 | 15,3 | 15,6 | 15,9 | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17,0 | 17,3 | 17,6 | 17,9 | 18,1 | 18,4 | 18,2 | 19,0 |
| Коэффициент смертности (на 1000 чел.) | 17,5 | 17,0 |  |  | 18,1 | 18,7 |  | 14,8 | 17,1 | 16,1 |  | 15,9 | 15,8 | 15,5 | 15,3 | 15,1 | 15,0 | 14,8 | 14,6 | 14,5 | 14,3 | 14,1 | 13,9 | 13,8 | 13,6 | 13,4 | 13,2 | 13,0 | 12,9 | 12,7 | 12,5 |
| Коэффициент естественной убыли(на 1000 чел.) | -6,1 | -6,4 |  |  | -7,6 | -7,6 |  | -1,2 | -5,0 | -2,8 |  | -2,0 | -1,8 | -1,4 | -0,9 | -0,4 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,7 | 5,1 | 5,5 | 5,5 | 6,5 |
| Сальдо миграции, количество чел. Оптимистич. | 12 | -128 |  |  | 19 | -18 |  | -69 | -131 | -91 |  | -93 | -94 | -94 | -96 | -96 | -97 | -98 | -99 | -100 | -101 | -102 | -103 | -104 | -105 | -105 | -106 | -107 | -108 | -109 | -110 |
| Сальдо миграции, количество чел. Пессимистич. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -106 | -114 | -121 | -129 | -136 | -144 | -152 | -159 | -167 | -174 | -182 | -189 | -197 | -205 | -212 | -220 | -227 | -234 | -242 | -250 |

Наиболее пессимистический сценарий заложен в резком повышении зафиксированной отрицательной миграции населения в 2008-2009 годах. При сохранении данной тенденции к 2015 году население района может уменьшиться до 20,3 тысяч, а к 2020 году до 19,3 тысяч, к 2030 г. – 17, 6 тысяч человек соответственно.

Рассмотренные прогнозы изменения численности населения не противоречат тенденциям, складывающимся на только в Варгашинском районе, но и в Курганской области и регионе в целом. В этой связи проектом могут быть приняты следующие показатели по численности населения на первую очередь и расчётный срок по району:

- оптимистический сценарий - к 2015 году население района в целом составит 21,9 тыс. человек, к 2020 году –21,9 тыс. человек;

- пессимистический сценарий население района составит к 2015 году до 21 тысячи человек, к 2020 году – до 20,1 тысяч человек.

### 4.2.3. Прогнозы изменения численности населения по сельским советам (поселениям)

Представленные данные позволяют спрогнозировать изменения численности населения к 2015 году и на расчётный период по ряду сельских советов (поселений). В частности:

Рабочий поселок Варгаши относится к малым населённым пунктам городского типа и является административным и социально-экономическим центром локальной системы малых сельских поселений, сложившихся в ближайшем окружении. Численность постоянного населения по данным администрации Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области на 01.01.2010 составляет 10154 человека.

Изменения численности населения р.п. Варгаши в период 2006 – 
01.01.2010 г.г. показывают устойчивую тенденцию падения численности населения в пределах 87 человек. (Таблица 9, Рис 3)

Таблица 9

Динамика численности населения р. п. Варгаши

за 2006 – 2010 годы

| Годы | Численность населения, чел. | Абсолютный прирост (+), убыль (-), чел. |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 10241 | - |
| 2007 | 10240 | -1 |
| 2008 | 10239 | -1 |
| 2009 | 10193 | -46 |
| 2010 | 10154 | -39 |
| Итого за период | 87 |  |
| Среднегодовая убыль |  |  |

Из анализа изменений численности населения за 2006 – 01.01. 2010 годы при отсутствии достоверных данных по возрастной структуре населения можно сделать следующие выводы:

- изменение численности населения р.п. Варгаши показывает устойчивую тенденцию к сохранению рабочего посёлка, несмотря на постоянное сокращение численности населения, связанными с процессами естественного воспроизводства.

Приведённые выше показатели, при отсутствии развёрнутых данных о возрастном составе населения, а также планов по привлечению населения на новые рабочие места или по иным причинам, позволяют сделать следующие прогнозы по изменению населения посёлка на период до 2020. Степень «оптимистичности» или «пессимистичности» прогноза зависит от применяемых методах экстраполяции имеющихся показателей численности.

1. Прогнозы, основывающиеся на линейной зависимости (Рис. 4).

Линейная зависимость, основывающаяся на учёте данных изменения численности населения – «естественной» и «миграционной» динамиках, показывает тенденцию снижения численности населения посёлка на период 2015 г. до уровня 10050 человек,  на период 2020 г. до уровня 9950 человек.

2. Прогнозы, основывающиеся на экспоненциальной зависимости (Рис.5).

Применение экспоненциальной зависимости при прогнозе численности населения обусловлено значительной «пластичностью» населения, наличия тенденций проживания населения особенно старших возрастов в местах своего постоянного жительства, не имеющего возможности сменить место жительства по социально-экономическим или социо-культурным причинам. Данная зависимость (экспоненциальная),  основывающаяся на учёте приведённых данных изменения численности населения на период 2015 г. до уровня 10060 человек,  на период 2020 г. до уровня 9950 человек (совпадение с прогнозом, основанном на применении линейной зависимости).

3. Прогнозы, основывающиеся на полиномиальной зависимости (Рис.6).

Полиномиальная зависимость показывает тенденцию снижения населения по естественным и механическим причинам на период 2015 г. до уровня 9500 человек, на период 2020 г. до уровня 8800 человек.

При этом статус р.п. Варгаши как центра локальной системы показывает тенденцию снижения численности населения посёлка и может способствовать дополнительному притоку населения из соседних образований. Одновременно практическое «срастание» р.п. Варгаши с соседним населённым пунктом – 
с. Варгаши даёт основания к объединению данного населённого пункта с 
р.п. Варгаши (на отдаленную перспективу).

Рис 3 Динамика изменения численности населения р.п. Варгаши за 2006-2010 г.г.

Рис 4. Прогноз численности населения р.п. Варгаши на 2011 – 2030 гг. (линейная зависимость с учетом тенденций 2006 –01.01.2010 г.г.)

Рис 5. Прогноз численности населения р.п. Варгаши на 2011-2030 г.г. (экспоненциальная зависимость)

Рис.6. Прогноз численности населения р.п. Варгаши на 2011-2020 г.г. (полиноминальная зависимость)

#### Варгашинский с/с

Варгашинский сельсовет относится к малым сельским поселениям с формально устойчивой численностью населения. В состав сельсовета входят 
с. Варгаши с численностью населения 522 чел. и д. Васильки – 13 чел.

Возрастная структура населения сельсовета на 2010 год приведена в таблице 10.

Таблица 10

Возрастной состав населения

| Возрастные группы | На исходный 2010 |
| --- | --- |
|  | всего | в т.ч. женщин |
| 0 лет | 6 | 3 |
| 1-3 года | 18 | 9 |
| 4-5 лет | 6 | 4 |
| 6 лет | 6 | 2 |
| 7-15 лет | 54 |  |
| 16-18 лет | 18 |  |
| 16-55 (60) лет | 285 |  |
| Старше трудоспособного возраста | 155 | 98 |

Численность постоянного населения по данным администрации Варгашинского сельсовета Варгашинского района Курганской области на 01.01.2009 составляет 535 человек.

Численность населения Варгашинского сельсовета за период  2007-2009 г.г. уменьшилась на 11 чел. При этом сначала наблюдается процесс падения численности на 19 чел./год, а потом возрастания на 10 человек (Таблица 11).

Таблица 11

Динамика численности населения

| Годы | Численность населения | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Родилось | Умерло | Прирост | Приехало | Выехало | Прирост |
| 2005 | н.д. | 4 | 7 | -3 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2006 | н.д. | 2 | 6 | -4 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2007 | 546 | 7 | 9 | -2 | н.д. | н.д. | -19 |
| 2008 | 525 | 6 | 11 | -5 | 29 | 10 | 19 |
| 2009 | 535 | 6 | 6 | 0 | 36 | 14 | 22 |

Из анализа изменений численности населения за 2007 – 2009 годы можно сделать следующие выводы:

- изменение численности населения Варгашинского сельсовета показывает устойчивую тенденцию к сохранению сельсовета. Несмотря на постоянное сокращение численности населения, связанными с процессами естественного воспроизводства, процесс механического прироста с каждым годом увеличивается;

- относительная стабилизация численности населения;

Приведённые выше показатели, при отсутствии данных планов по привлечению населения на новые рабочие места или по иным причинам, позволяют сделать следующие прогнозы по изменению населения сельсовета на период до 2020 (степень «оптимистичности» или «пессимистичности» прогноза зависит от применяемых методах экстраполяции имеющихся показателей численности):

1. Прогнозы, основывающиеся на линейной зависимости (Рис. 7)

Линейная зависимость, основывающаяся на учёте данных изменения численности населения – «естественной» и «миграционной» динамиках, показывает  тенденцию снижения численности населения Варгашинского сельсовета  к 2015 г. до 500 человек (снижение на 6,5%), к 2020 г. до уровня 460-470 человек (снижение на 12,1% с 2009 г).

Данный прогноз может считаться «пессимистичным».

2. Прогнозы, основывающиеся на экспоненциальной и логарифмической зависимости (Рис. 8).

Применение экспоненциальной зависимости при прогнозе численности населения обусловлено значительной «пластичностью» населения, наличия тенденций проживания населения особенно старших возрастов в местах своего постоянного жительства, не имеющего возможности сменить место жительства по социально-экономическим или социо-культурным причинам. Данная зависимость (экспоненциальная),  основывающаяся на учёте приведённых данных изменения численности населения, показывает уровни численности населения в близких к пессимистическим показателях – к 2015 г. до 495-500 человек (снижение на 6,5%),  к 2020 г. до уровня 460-470 человек (снижение на 12,1%с 2009 г.) (совпадение с прогнозом, основанном на применении линейной зависимости). Данный прогноз может считаться «условно пессимистичным».

Логарифмическая зависимость показывает тенденцию снижения численности населения Варгашинского сельсовета к 2015 г. до 520 человек (снижение 2,8%), на период 2020 г. до уровня 510 человек (снижение около 4,7%). Данный прогноз может считаться «оптимистическим».

Граница сельсовета прилегает к границе центра Варгашинского района рабочему поселку Варгаши. На отдаленную перспективу рассматривается вариант включения с. Варгаши в границу рабочего поселка.

Рис 7 Население Варгашинского сельсовета. Прогноз на 2011 – 2030 гг. (линейная зависимость с учетом тенденций 2007 – 2009 г.г.)

Рис 8 Население Варгашинского сельсовета. Прогноз на 2011 – 2030 гг. (экспоненциальное, логарифмическое приближение с зависимость с учетом тенденций 2007 – 2009 г.г.)

#### Ошурковский с/с

Ошурковский сельсовет относится к малым  сельским поселениям с относительно постоянной численностью населения. В состав сельсовета входят: 
с. Ошурково с численностью населения – 349 человек, д. Крутихинское – 106 чел., д. Малое Шмаково – 38 чел. и д. Большое Шмаково – 35 чел.

Возрастная структура населения сельсовета на 2010 год приведенная в таблице 12 показывает, что Ошуковский сельсовет имеет реальные перспективы к сохранению численности жителей «естественным» путём.

Таблица 12

Возрастной состав населения

| Возрастные группы | На исходный 2010 |
| --- | --- |
|  | всего | в т.ч. женщин |
| 0 лет | 4 | 2 |
| 1-3 года | 22 | 14 |
| 4-5 лет | 16 | 9 |
| 6 лет | 7 | 6 |
| 7-15 лет | 61 | 25 |
| 16-17 лет | 15 | 5 |
| 16-54 года ж. | 118 | 118 |
| 16-59 лет м. | 152 |  |
| Старше трудоспособного возраста | 143 | 89 |

Численность постоянного населения сельсовета по данным администрации Ошурковского сельсовета Варгашинского района Курганской области на конец 2009 года составляет 528 человек. Таблица 13.

Таблица 13

Динамика численности населения

| Годы | Численность населения | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Родилось | Умерло | Прирост | Приехало | Выехало | Прирост |
| 2005 | 499 | 8 | 8 | 0 | 7 | 10 | -3 |
| 2006 | 496 | 6 | 4 | 2 | 16 | 4 | 12 |
| 2007 | 518 | 6 | 7 | -1 | 12 | 4 | 8 |
| 2008 | 525 | 9 | 7 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| 2009 | 528 | 8 | 14 | -6 | 7 | 6 | 1 |
| Итого | 29 | 37 | 40 | -3 | 53 | 34 | 19 |

Из анализа изменений численности населения за 2005 – 2009 годы можно сделать следующие выводы:

- изменение численности населения Ошурковского сельсовета показывает устойчивую тенденцию к сохранению сельсовета, несмотря на преобладание смертности в 2009 г.;

- миграционные процессы не оказывают существенного влияния на изменение численности населения;

Приведённые выше показатели, при отсутствии планов по привлечению населения на новые рабочие места или по иным причинам, позволяют сделать следующие прогнозы по изменению населения посёлка на период до 2020 (степень «оптимистичности» или «пессимистичности» прогноза зависит от применяемых методах экстраполяции имеющихся показателей численности):

1. Прогнозы, основывающиеся на линейной зависимости (Рис. 9).

Линейная зависимость, основывающаяся на учёте данных изменения численности населения – «естественной» и «миграционной» динамиках, показывает тенденцию повышения численности населения Ошурковского сельсовета к 2015 г. до 570 человек (рост на 7,9% с 2009 г.), к 2020 г. до уровня 630 человек (рост на 19,3% с 2009 г.).

Данный прогноз может считаться «оптимистичным».

2. Прогнозы, основывающиеся на экспоненциальной и логарифмической зависимости (Рис 10).

Применение экспоненциальной зависимости при прогнозе численности населения обусловлено значительной «пластичностью» населения, наличия тенденций проживания населения особенно старших возрастов, не имеющего возможности сменить место жительства по социально-экономическим или социо-культурным причинам.

Данная зависимость (экспоненциальная), основывающаяся на учёте приведённой численности населения (кривая 1), показывает возможность увеличение жителей сельсовета к 2015 г. до 590 человек (рост на 11,7% с 2009 г.), к 2020 г. до уровня 640 человек (рост на 21,2% с 2009 г.). Данный прогноз может считаться «оптимистичным».

Применение логарифмической зависимости, более точно основывающаяся на учете показателей изменения численности населения за последнее пятилетие (кривая 2), показывает возможность увеличения населения к 2015 г. до 540 человек (рост на 2,2% с 2009 г.), и возможность стабилизации численности населения на 2020 г. на уровне 550 человек (рост  на 4,1% с 2009 г). Данный прогноз может считаться «оптимистичным» для сельсовета.

Приведённые варианты прогноза изменения численности населения позволяют прогнозировать сохранения и рост Ошурковского сельсовета на расчётный период.

Рис.9 Население Ошурковского сельсовета. Прогноз на 2011 – 2030 гг. (линейная зависимость с учетом тенденций 2005 – 2009 гг)

Рис.10 Население Ошурковского сельсовета. Прогноз на 2011 – 2030 гг. (экспоненциальное, логарифмическое приближение с зависимость с учетом тенденций 2007 – 2009 г.г.)

#### Пичугинский с/с

Пичугинский сельсовет относится к средним сельским поселениям с относительно постоянной численностью населения. В состав сельсовета входят: 
с. Пичугино с численностью населения –936 человек, д. Кабанье – 83 чел., 
д. Березняки – 3 чел.

Возрастная структура населения сельсовета на 2010 год, приведенная в таблице 14, показывает, что в посёлке представлены все основные группы возрастов. Количество детей и молодёжи в возрасте 1 – 17 лет (163 чел.) свидетельствует о наличии естественного прироста населения посёлка без преобладания старших возрастов.

Таблица 14

Возрастной состав населения

| Возрастные группы | На исходный 2009 |
| --- | --- |
|  | всего | в т.ч. женщин |
| 0 лет | 12 | 2 |
| 1-3 года | 45 | 15 |
| 4-5 лет | 2 | 10 |
| 6 лет | 8 | 4 |
| 7-15 лет | 82 | 38 |
| 16-17 лет | 26 | 13 |
| 16-54 года ж. | 268 | - |
| 16-59 лет м. | 318 | - |
| Старше трудоспособного возраста | 178 | 137 |

Численность постоянного населения по данным администрации Пичугинского сельсовета Варгашинского района Курганской области на 01.01.2010 составляет 936 человек.

Численности населения Пичугинского сельсовета за период 2007-01.01.2010 г.г. увеличилось на 20 человек. Динамика изменения численности населения приведена в таблице 15.

Таблица 15

Динамика изменения численности населения

| Годы | Численность населения | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Родилось | Умерло | Прирост | Приехало | Выехало | Прирост |
| 2007 | 916 | 11 | 10 | 1 | 35 | 22 | 13 |
| 2008 | 930 | 16 | 13 | 3 | 17 | 23 | -6 |
| 2009 | 927 | 20 | 13 | 7 | 23 | 21 | 2 |
| 2010 | 936 |  |  |  |  |  |  |

Из анализа изменений численности населения за 2007 – 2010 годы можно сделать следующие выводы:

- наличие детей и молодёжи в возрасте до 17 лет свидетельствует о возможности относительно устойчивого существования посёлка на расчётный срок;

- изменение численности населения связано с двумя процессами – стабильно наблюдаемой «естественной» прибылью населения и миграционными процессами периодической прибыли населения;

Приведённые выше показатели, при отсутствии развёрнутых данных о возрастном составе населения, уровнях рождаемости и смертности, а также планов по привлечению населения на новые рабочие места или по иным причинам, позволяют сделать следующие прогнозы по изменению населения посёлка на период до 2020 (степень «оптимистичности» или «пессимистичности» прогноза зависит от применяемых методах экстраполяции имеющихся показателей численности):

1. Прогнозы, основывающиеся на линейной зависимости (Рис.11).

Линейная зависимость, основывающаяся на учёте данных изменения численности населения – «естественной» и «миграционной» динамиках, показывает явную тенденцию повышения численности населения Пичугинского сельсовета к 2015 г. до 970 человек (рост 3,6%), к 2020 г. до уровня 990 человек (рост 5,7%) Данный прогноз может считаться «оптимистичным».

2. Прогнозы, основывающиеся на экспоненциальной и логарифмической зависимости (Рис 12).

Применение экспоненциальной зависимости при прогнозе численности населения обусловлено значительной «пластичностью» населения, наличия тенденций проживания населения особенно старших возрастов в местах своего постоянного жительства, не имеющего возможности сменить место жительства по социально-экономическим или социо-культурным причинам. Данная зависимость (экспоненциальная), основывающаяся на учёте приведённых данных изменения численности населения, показывает возможность увеличение жителей сельсовета к 2015 г. до 960 человек (рост 2,5%), к 2020 г. до уровня 990 человек (рост 5,7%) в близких показателях – (совпадение с прогнозом, основанном на применении линейной зависимости). Данный прогноз может считаться «оптимистичным».

Применение логарифмической зависимости, более точно основывающаяся на учете показателей изменения численности населения Пичугинского сельсовета за последнее пятилетие (кривая 2), показывает возможность увеличения населения к 2015 г. до 945 человек (рост 0,9%), и возможность стабилизации численности населения на 2020 г. на уровне 950 человек (рост 1,5%) Данный прогноз может считаться «пессимистичным».

Приведённые варианты прогноза изменения численности населения позволяют прогнозировать сохранения и рост Пичугинского сельсовета на расчётный период.

Рис.11 Население Пичугинского сельсовета. Прогноз на 2011 – 2030 гг. (линейная зависимость с учетом тенденций 2007 – 01.01.2010 гг)

Рис.12 Население Пичугинского сельсовета. Прогноз на 2011 – 2030 гг. (экспоненциальное, логарифмическое приближение с зависимость с учетом тенденций 2007 – 01.01.2010 гг)

#### Просековский с/с

Просековский сельсовет относится к малым сельским поселениям с относительно постоянной численностью населения. В состав сельсовета входят: 
с. Большое Просеково с численностью населения –483 человека, д. Бородино – 8 чел. Численность постоянного населения по данным администрации Просековского сельсовета Варгашинского района Курганской области на 01.01.2010 составляет 491 человек  и уменьшилось за период 2005-01.01.2010 г.г. на 14 чел.

Возрастная структура населения сельсовета  на 2010 год приведена в таблице 16.

Таблица 16

Возрастной состав населения

| Возрастные группы | На исходный 2010 |
| --- | --- |
|  | всего | в т.ч. женщин |
| 0 лет | 6 | 4 |
| 1-3 года | 15 | 8 |
| 4-5 лет | 13 | 7 |
| 6 лет | 5 | 4 |
| 7-15 лет | 35 | 14 |
| 16-17 лет | 9 | 4 |
| 16-54 года ж. | 134 |  |
| 16-59 лет м. | 171 |  |
| Старше трудоспособного возраста | 112 | 75 |

На фоне общей тенденции можно выделить два периода с разными фоновыми значениями и динамикой изменения (таблица 17):

- 2005-2008 – падение численности населения на 30 чел. связанное как с миграцией, так и с естественной убылью населения;

- 2008-2010 – частичный рост населения на 17 человек;

Таблица 17

Динамика численности населения

| Годы | Численность населения | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Родилось | Умерло | Прирост | Приехало | Выехало | Прирост |
| 2005 | 505 | 4 | 8 | -4 | 1 | 10 | -9 |
| 2006 | 483 | 6 | 6 | 0 | 1 | 23 | -22 |
| 2007 | 478 | 2 | 10 | -8 | 8 | 5 | 3 |
| 2008 | 474 | 3 | 10 | -7 | 10 | 7 | 3 |
| 2009 | 489 | 5 | 8 | -3 | 29 | 11 | 18 |
| 2010 | 491 |  |  |  |  |  |  |

Из анализа изменений численности населения за 2005 – 01.01.2010 годы можно сделать следующие выводы:

- изменение численности населения Просековского сельсовета связано со стабильно наблюдаемой «естественной» убылью населения со средней динамикой около 4 человек в год;

- присутствуют активные миграционные процессы периодической  населения причем в последние 3 года миграция положительная.

Приведённые выше показатели, при отсутствии развёрнутых данных о возрастном составе населения, уровнях рождаемости и смертности, а также  планов по привлечению населения на новые рабочие места или по иным причинам, позволяют сделать следующие прогнозы по изменению населения посёлка на период до 2020. Степень «оптимистичности» или «пессимистичности» прогноза зависит от применяемых методах экстраполяции имеющихся показателей численности.

1. Прогнозы, основывающиеся на линейной зависимости (Рис 13).

Линейная зависимость, основывающаяся на учёте данных изменения численности населения – «естественной» и «миграционной» динамиках, показывает тенденцию снижения численности населения Просековского сельсовета к 2015 г. до 480 человек (уменьшение 2,2%), к 2020 г. до уровня 470 человек (уменьшение 6,9% к уровню 2009-2010гг). Данный прогноз может считаться «пессимистичным».

2. Прогнозы, основывающиеся на экспоненциальной и логарифмической зависимостях (Рис 14).

Применение экспоненциальной зависимости при прогнозе численности населения обусловлено значительной «пластичностью» населения, наличия тенденций проживания населения особенно старших возрастов, не имеющего возможности сменить место жительства по социально-экономическим или социо-культурным причинам.

Данная зависимость (экспоненциальная),  основывающаяся на учёте приведённой численности населения (кривая 1), показывает возможность сохранения жителей на период к 2015 г. до 480 человек (снижение 2,2%), на период 2020 г. до уровня 480 человек (снижение около 2,2% с 2009 г.). Данный прогноз может считаться «пессимистичным».

Применение логарифмической зависимости, основывающаяся на учете показателей изменения численности населения за последнее пятилетие (кривая 2), показывает возможность стабилизации численности населения к 2015 г. до 480 человек (снижение 2,2%), на период 2020 г. до уровня 470 человек (снижение около 4,2% с 2009 г.). Данный прогноз может считаться «пессимистичным».

Приведённые варианты прогноза изменения численности населения позволяют прогнозировать сохранения Просековского сельсовета на расчётный период.

Рис.13 Население Просековского сельсовета. Прогноз на 2011 – 2030 гг. (линейная зависимость с учетом тенденций 2005 – 01.01.2010 гг)

Рис.14 Население Просековского сельсовета. Прогноз на 2011 – 2030 гг. (экспоненциальное, логарифмическое приближение с учетом тенденций 2007 – 01.01.2010 гг)

#### Строевский с/с

Строевский сельсовет относится к малым сельским поселениям с относительно постоянной численностью населения. В состав сельсовета входит 
с. Строево с численностью населения на конец 2009 – 412 человек.

Таблица 18

Возрастной состав населения

| Возрастные группы | На исходный 2010 |
| --- | --- |
|  | всего | в т.ч. женщин |
| 0 лет | 3 | 1 |
| 1-3 года | 18 | 9 |
| 4-5 лет | 6 | 5 |
| 6 лет | - | - |
| 7-15 лет | 43 | 22 |
| 16-17 лет | 6 | 4 |
| 16-54 года ж. | 106 |  |
| 16-59 лет м. | 132 |  |
| Старше трудоспособного возраста | 84 | 59 |

Изменения численности населения Строевского сельсовета в период 2001-2009 г.г. показывают устойчивую тенденцию падения численности населения в пределах 10 человек ежегодно и уменьшаются на 96 человек.

Таблица 19

Динамика численности населения

| Годы | Численность населения | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Родилось | Умерло | Прирост | Приехало | Выехало | Прирост |
| 2001 | 508 | 5 | 6 | -1 | 3 | 13 | -10 |
| 2002 | 497 | 5 | 7 | -2 | 0 | 8 | -8 |
| 2003 | 487 | 7 | 9 | -2 | 5 | 19 | -14 |
| 2004 | 471 | 1 | 2 | -1 | 0 | 8 | -8 |
| 2005 | 462 | 2 | 11 | -9 | 14 | 20 | -7 |
| 2006 | 447 | 4 | 8 | -4 | 8 | 18 | -10 |
| 2007 | 433 | 6 | 7 | 1 | 13 | 17 | -4 |
| 2008 | 428 | 3 | 5 | -2 | 5 | 19 | -14 |
| 2009 | 412 | 5 | 8 | -3 | 5 | 14 | -9 |

Из анализа изменений численности населения за 2001 – конец 2009 годы можно сделать следующие выводы:

- изменение численности населения Строевского сельсовета связано со стабильно наблюдаемой убылью населения с динамикой около 11 человека в год, это связано как с процессами естественного воспроизводства, так и с процессами миграции;

- изменение численности населения также связано с преобладанием  смертности над рождаемостью (практически в 2 раза), как и с механическим оттоком людей над прибылью (практически в 3 раза);

Приведённые выше показатели, при отсутствии развёрнутых данных о возрастном составе населения, уровнях рождаемости и смертности, а также  планов по привлечению населения на новые рабочие места или по иным причинам, позволяют сделать следующие прогнозы по изменению населения посёлка на период до 2020. Степень «оптимистичности» или «пессимистичности» прогноза зависит от применяемых методах экстраполяции имеющихся показателей численности.

1. Прогнозы, основывающиеся на линейной зависимости (Рис. 15).

Линейная зависимость, основывающаяся на учёте данных изменения численности населения – «естественной» и «миграционной» динамиках, показывает тенденцию снижения численности населения Строевского сельсовета на период 2015 г. до 350 человек (уменьшение 15%), к 2020 г. до уровня 295-300 человек (уменьшение 27,2%). Данный прогноз может считаться «пессимистичным».

2. Прогнозы, основывающиеся на экспоненциальной зависимости (Рис. 16).

Применение экспоненциальной зависимости при прогнозе численности населения обусловлено значительной «пластичностью» населения, наличия тенденций проживания населения особенно старших возрастов в местах своего постоянного жительства, не имеющего возможности сменить место жительства по социально-экономическим или социо-культурным причинам. Данная зависимость (экспоненциальная),  основывающаяся на учёте приведённых данных изменения численности населения, в близких показателях – к 2015 г. до 355-360 человек (уменьшение 12,6%), к 2020 г. до уровня 315-320 человек (уменьшение 22,3% с 2009 г.). Данный прогноз может считаться «пессимистичным».

Рис.15 Население Строевского сельсовета. Прогноз на 2011 – 2030 гг. (линейная зависимость с учетом тенденций 2000 – 01.01.2010 гг)

Рис.16 Население Строевского сельсовета. Прогноз на 2011 – 2030 гг. (экспоненциальная зависимость с учетом тенденций 2000 – 01.01.2010 г.г.)

#### Шастовский с/с

Шастовский сельсовет относится к средним сельским поселениям с уменьшающейся численностью населения. В состав сельсовета входят: 
с. Шастово с численностью населения 268 человек, д. Волосниково - 81 чел., 
д. Плотниково - 211 чел., д. Секисово - 110 чел. и д. Шмаково - 242 чел.

Численность постоянного населения по данным администрации Шастовкого сельсовета Варгашинского района Курганской области на 01.01.2010 составляет 929 человек.

Численности населения Шастовкого сельсовета за период 2005-2010 г.г. уменьшилось на 137 чел., это примерно на 14,7%.

Таблица 20

Динамика численности населения

| Годы | Численность населения | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Родилось | Умерло | Прирост | Приехало | Выехало | Прирост |
| 2005 | 1066 | 9 | 21 | -12 | 5 | 10 | -5 |
| 2006 | 1049 | 14 | 20 | -6 | 13 | 37 | -24 |
| 2007 | 1019 | 16 | 8 | 8 | 4 | 28 | -24 |
| 2008 | 1003 | 9 | 18 | -9 | 5 | 49 | -44 |
| 2009 | 950 | 11 | 17 | -6 | 2 | 34 | -32 |
| 2010 | 912 |  |  |  |  |  |  |
| Всего 2005-2009 | 59 | 84 | -25 | 29 | 158 | -129 |
| Всего прирост на 2009 | -154 |

Из анализа изменений численности населения сельсовета за 2005 – 01.01.2010 годы при отсутствии данных возрастного состава населения можно сделать следующие выводы:

- изменение численности населения Шастовского сельсовета связано как с миграционными процессами прибыли населения, так и с естественными процессами убыли при преобладании смертности над рождаемостью.

Приведённые выше показатели, при отсутствии данных о возрастном составе, планах по привлечению населения на новые рабочие места или по иным причинам, позволяют сделать следующие прогнозы по изменению населения на период до 2020 (степень «оптимистичности» или «пессимистичности» прогноза зависит от применяемых методах экстраполяции имеющихся показателей численности):

1. Прогнозы, основывающиеся на линейной зависимости (Рис. 17).

Линейная зависимость, основывающаяся на учёте данных изменения численности населения – «естественной» и «миграционной» динамиках, показывает тенденцию снижения численности населения Шастовского сельсовета на период 2015 г. 780 человек (уменьшение 16%), к 2020 г. до уровня 620 человек (уменьшение 32%). Данный прогноз может считаться «пессимистичным».

2. Прогнозы, основывающиеся на экспоненциальной зависимости (Рис. 18).

Применение экспоненциальной зависимости при прогнозе численности населения обусловлено значительной «пластичностью» населения, наличия тенденций проживания населения особенно старших возрастов в местах своего постоянного жительства, не имеющего возможности сменить место жительства по социально-экономическим или социо-культурным причинам и положением населённого пункта в локальной системе расселения. Данная зависимость (экспоненциальная),  основывающаяся на учёте приведённых данных изменения численности населения, показывает возможность сохранения населённого пункта. Однако такие населённые пункты не имеют дальнейших перспектив развития без серьёзной экономической перестройки хозяйства и привлечения мигрантов.

Экспоненциальная зависимость показывает тенденцию снижения численности населения Шастовского сельсовета на период 2015 г до 800 человек (снижение на 13,8%), на период 2020 г. до уровня 680 человек (снижение на 25,4%). Данный прогноз можно рассматривать как «пессимистичный».

Рис.17 Население Шастовского сельсовета. Прогноз на 2011 – 2030 гг. (линейная зависимость с учетом тенденций 2005 – 01.01.2010 г.г.)

Рис.18 Население Шастовского сельсовета. Прогноз на 2011 – 2030 гг. (экспоненциальная зависимость с учетом тенденций 2000 – 01.01.2010 г.г.)

Анализ изменения численности населения по району в целом и отдельным поселениям позволяет выявить следующие возможные тенденции:

1. Средняя динамика уменьшения численности населения по району в целом может достигнуть к 2015 году – 2,2% (опт.сценарий) и 7,7% (пес.сценарий); к 2020 году – 4,8% и 8,6% соответственно.

2. Наличие сельских советов (поселений) с положительной динамикой численности населения в последний период (Ошурковский сельсовет, Пичугинский сельсовет), позволяющей прогнозировать дальнейшее незначительное увеличение численности в этих сельсоветах и компенсировать критические прогнозы, возможные для удалённых сельских советов (поселений).

Выявленные тенденции дают основание к применению «поясного зонирования» при прогнозировании изменения численности населения для сельсоветов, данные по которым отсутствуют. Данное «поясное зонирование» базируется на существующих современных закономерностях изменения численности населения на территориях. А именно:

- миграционных процессах населения из «удалённых» от административных и экономических центров районов в сами центры и в зоны влияния таких центров;

- концентрация населения в зонах влияния магистральных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения;

- увеличение «отрицательной» миграции для населённых пунктов, расположенных в конце тупиковых транспортных путей, особенно местного значения.

При этом статистические данные показывают наличие резких «пиковых» изменений в численности населения по отдельным муниципальным образованиям за период 2009-2010 г.г. (р.п. Варгаши, Шастовский сельсовет). Данные пиковые показатели могут быть как кратковременными явлениями, связанными с особенностями периода, так и неточностями в учёте численности населения. В этой связи при прогнозировании численности населения применяется метод «сглаживания» пиков при прогнозировании на удалённый период (для Строевского, Шастовского сельсоветов).

Эти положения легли в основу прогнозирования изменения численности населения для всех муниципальных образований Варгашинского муниципального района на 2015 – 2020 г.г.

Прогноз динамики изменения численности населения муниципальных образований Варгашинского района на 2015 год и на 2020 год сведены в таблицы 21-22.

Таблица 21

Прогноз динамики изменения населения муниципальных образований Варгашинского района на 2015 год (%/чел.)

| Муниципальные образования и населенные пункты, входящие в их состав/ сущ.численность населения | Существующее население | Прогноз изменения численности населения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Оптимистичный | Пессимистичный |
|  |  | %% | чел. | %% | чел. |
| р.п. Варгаши | 10154 | -0,9% | 10062 | -6,4% | 9504 |
| Барашковский сельсовет | 513 | 0,9% | 518 | 0,5% | 516 |
| Варгашинский сельсовет | 535 | -2,8% | 520 | -6,5% | 500 |
| Дубровинский сельсовет | 545 | -3,8% | 524 | -5,7% | 513 |
| Дундинский сельсовет | 501 | -3,8% | 481 | -5,7% | 472 |
| Лихачевский сельсовет | 613 | 0,9% | 619 | -0,5% | 617 |
| Медвежьевский сельсовет | 395 | -3,8% | 379 | -5,7% | 372 |
| Пичугинский сельсовет | 927 | 3,5% | 960 | 1,9% | 945 |
| Поповский сельсовет | 575 | 0,9% | 581 | -0,5% | 584 |
| Строевский сельсовет | 412 | -12,6% | 360 | -15% | 350 |
| Спорновский сельсовет | 424 | -3,8% | 407 | -5,7% | 399 |
| Сычевский сельсовет | 535 | -3,8% | 514 | -5,7% | 504 |
| Мостовский сельсовет | 2002 | 0,9% | 2021 | 0,5% | 2013 |
| Уральский сельсовет | 803 | -1,2% | 793 | -7,7% | 714 |
| Верхнесуерский сельсовет | 1030 | -1,2% | 1017 | -7,7% | 950 |
| Ошурковский сельсовет | 523 | 10,9% | 581 | 3,2% | 540 |
| Просековский сельсовет | 491 | -2,2% | 480 | -3,2% | 475 |
| Шастовский сельсовет | 912 | -12,3% | 799 | -24,4% | 680 |
| Терпуговский сельсовет | 334 | -1,2% | 329 | -7,7% | 308 |
| Итого | 22224 |  | 21945 |  | 20983 |

Таблица 22

Прогноз динамики изменения населения муниципальных образований Варгашинского района на 2020 год (%/чел.)

| Муниципальные образования и населенные пункты, входящие в их состав/сущ.численность населения | Существующее население | Прогноз изменения численности населения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Оптимистичный | Пессимистичный |
|  |  | %% | чел. | %% | чел. |
| р.п.Варгаши | 10154 | -1,4% | 10050 | -13,3% | 8500 |
| Барашковский сельсовет | 513 | 1,7% | 522 | 0,6% | 517 |
| Варгашинский сельсовет | 535 | -4,7% | 509 | -12,1% | 470 |
| Дубровинский сельсовет | 545 | -5,4% | 515 | -7,8% | 502 |
| Дундинский сельсовет | 501 | -5,4% | 473 | -7,8% | 461 |
| Лихачевский сельсовет | 613 | 1,7% | 624 | 0,6% | 617 |
| Медвежьевский сельсовет | 395 | -5,4% | 373 | -7,8% | 364 |
| Пичугинский сельсовет | 927 | 6,8% | 991 | 2,5% | 951 |
| Поповский сельсовет | 575 | 1,7% | 585 | 0,6% | 579 |
| Строевский сельсовет | 412 | -22,3% | 320 | -27,1% | 300 |
| Спорновский сельсовет | 424 | -5,4% | 401 | -7,8% | 390 |
| Сычевский сельсовет | 535 | -5,4% | 506 | -7,8% | 493 |
| Мостовский сельсовет | 2002 | 1,7% | 2037 | 0,6% | 2015 |
| Уральский сельсовет | 803 | -3,9% | 771 | -10,3% | 720 |
| Верхнесуерский сельсовет | 1030 | -3,9% | 989 | -10,3% | 923 |
| Ошурковский сельсовет | 523 | 14,7% | 600 | 5,2% | 551 |
| Просековский сельсовет | 491 | -2,2% | 480 | -4,3% | 469 |
| Шастовский сельсовет | 912 | -24,3% | 880 | -32,0% | 620 |
| Терпуговский сельсовет | 334 | -3,9% | 320 | -10,3% | 299 |
| Итого | 22224 |  | 21946 |  | 19741 |

Приведённые прогнозы динамики изменения населения муниципальных образований Варгашинского района на 2015 – 2020 годы не противоречат показателям общего прогноза изменения численности населения по району в целом. При этом на расчётный период может уменьшиться численность населённых пунктов, имеющих постоянное население. В частности, такие процессы могут наблюдаться в Варгашинском сельсовете (д.Васильки), Медвежъевский сельсовет (д.Гагарье), Просековский сельсовет (д.Бородино), Сычёвский сельсовет (п.Роза и д. Пестерево) Уральский сельсовет (д.Новый путь), поскольку перечисленные населённые пункты по показателям численности населения относятся к «малым, исчезающим» - имеющим население менее 50 человек.

Особо резкий спад населения можно наблюдать в Строевском сельсовете (с.Строево) и Шастовском сельсоветах.

Интенсивный подъем населения в Пичугинском и Ошурковском сельсоветах.

На основании согласования прогноза численности населения (письмо администрации Варгашинского района №1230 от 30 июня 2011 года) в проекте принимается следующий прогноз численности населения по муниципальным образованиям и району в целом на 2015, 2020 годы, представленный в таблице 23.

Таблица 23

Прогноз динамики изменения населения муниципальных образований Варгашинского района на 2015, 2020 год

| № п/п | Наименование сельсовета, населенного пункта | Прогноз численности 2015 год | Прогноз численности 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Барашковский сельсовет | 506 | 505 |
| 2 | Варгашинский сельсовет | 528 | 530 |
| 3 | Верхнесуерский сельсовет | 955 | 950 |
| 4 | Дундинский сельсовет | 384 | 380 |
| 5 | Дубровинский сельсовет | 445 | 450 |
| 6 | Лихачевский сельсовет | 520 | 520 |
| 7 | Медвежьевский сельсовет | 283 | 280 |
| 8 | Мостовский сельсовет | 1666 | 1670 |
| 9 | Ошурковский сельсовет | 465 | 460 |
| 10 | Пичугинский сельсовет | 850 | 850 |
| 11 | Поповский сельсовет | 458 | 455 |
| 12 | Просековский сельсовет | 444 | 440 |
| 13 | Спорновский сельсовет | 333 | 330 |
| 14 | Строевский сельсовет | 315 | 320 |
| 15 | Сычевский сельсовет | 430 | 440 |
| 16 | Терпуговский сельсовет | 320 | 320 |
| 17 | Уральский сельсовет | 752 | 750 |
| 18 | Шастовский сельсовет | 900 | 900 |
| 19 | Варгашинский поссовет | 9360 | 9400 |
| 20 | В т.ч. р.п. Варгаши | 9280 | 9320 |
|  | п. Юрахлы | 80 | 80 |
|  | Итого по району | 19914 | 19950 |

## 4.3. Развитие производственных территорий и объектов

### 4.3.1. Развитие промышленного производства

В соответствии с программой социально-экономического развития в районе сохраняется соотношения основных отраслей промышленного производства. Ведущей отраслью района в промышленности остаётся машиностроение (до 90% товарной продукции - продукция Варгашинского завода ППСО), сохраняются предприятия по производству и распределению теплоэнергии, газа, воды и существующие объекты пищевой промышленности. Предприятия и организации, планируемые к сохранению на территории района, представлены в таблице 24.

Таблица 24

Предприятия и организации, планируемые к сохранению на территории района

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование организации | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.п. Варгаши | ОАО «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования» | Производство специальных машин и оборудования |
| 2 | р.п. Варгаши | ПО «Хлеб» | Производство хлеба и хлебобулочных изделий |
| 3 | р.п. Варгаши | МУП «Сфера» | Производствотеплоэнергии |
| 4 | р.п. Варгаши | ООО «Теплоцентраль» | Производство теплоэнергии, производство строительных материалов |
| 5 | с. Мостовское | МУП «Мостовские тепловые сети» | Производство теплоэнергии, производство строительных материалов |
| 6 | р.п. Варгаши | ООО «СВЦентр» | Водоснабжение |
| 7 | р.п. Варгаши | ООО «Варгашинское агропромэнерго» | Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей |
| 8 | р.п. Варгаши | ООО «Электрон» | Энергоснабжение |
| 9 | р.п. Варгаши | Подстанция 500 «Курган» | Передача электроэнергии |
| 10 | р.п. Варгаши | ОАО ЭнергоКурган Курганские электрические сети Варгашинский РЭС | Техническое обслуживание и капитальный ремонт трансформаторных подстанций |
| 11 | р.п. Варгаши | ОАО Энергосбыт | Энергоснабжение |
| 12 | р.п. Варгаши | ООО «Энергоучёт» | Энергоснабжение |
| 13 | с. Варгаши | Нефтеперекачивающая станция ОАО «Уралсибнефтепровод» | Перекачка нефти |
| 14 | р.п. Варгаши | ООО «Кронос-трейд» ОП «Варгашинский нефтесклад» | Прием, хранение, отпуск нефтепродуктов |
| 15 | р.п. Варгаши | ВКЭС ОАО «Курганоблгаз» | Газоснабжение |
| 16 | р.п. Варгаши | ГУП «Варгашинская типография» | Производство печатной продукции |
| 17 | р.п. Варгаши | МП «Стройтранс» | Производство строительных материалов |
| 18 | р.п. Варгаши | ОГУП «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» | Производство строительных материалов |
| 19 | с. Пичугино | ООО “Снежный город” | Производство мясных полуфабрикатов |
|  | Итого | 19 |  |

Развитие промышленности района основано на технологической модернизации предприятий. В частности ОАО «Варгашинский завод ППСО» включен в Федеральный раздел Госреестра организаций и объединений монополистов. В 2012 году планируется начать строительство второй очереди здания производственного корпуса на территории завода, освоение выпуска новых моделей специализированных машин.

Анализы работы строительного комплекса Варгашинского района и жилищного строительства за последние годы показали необходимость восстановления и создания материальной базы строительного комплекса. В частности, необходимо резервирование территории для размещения предприятий по переработке древесины и производству строительных материалов в северной части района.

Как и в целом по области, в Варгашинском районе в последние годы обострились проблемы несоответствия имеющейся профессионально-квалификационной структуры населения потребностям экономики. В районе отмечается острая потребность в квалифицированных промышленных рабочих, специалистов в сельском хозяйстве, строителях, во врачах.

Промышленные и другие предприятия продолжают осуществлять оптимизацию численности работающих с целью увеличения производительности труда. В структуре занятости населения района планируется постепенное изменение в сторону увеличения доли занятых в отраслях, оказывающих услуги. Ростет доля занятых в малом и среднем предпринимательстве.

В районе отсутствуют предприятия по добыче полезных ископаемых. Однако наличие кирпично-черепичного сырья (Корниловский перспективный участок  с запасами суглинков по категории С2 - 551 тыс. м3, промышленных залежей торфа (месторождение Дубасово с запасами по категории А 25 тыс. т.; перспективный участок Рям, прогнозируемые ресурсы по категории Р1 составляют 77 тыс. т.; перспективный участок Сосновый Рям, прогнозируемые ресурсы по категории Р1 составляют 42 тыс. т.; перспективный участок Ширь, прогнозируемые ресурсы по категории Р1 составляют 26 тыс. т.; перспективный участок Клюквенное, прогнозируемые ресурсы по категории Р1 составляют 6 тыс. т.) позволяют говорить о возможности выделения площадок для развития производств по добыче и переработке ископаемого сырья и производстве стройматериалов (глины, торф), топливных брикетов или грунтовых смесей (торф).

Ресурсы лечебных грязей (перспективный участок оз. Варгашинское - 1200 тыс. м3) дают основание по резервированию площадки по добыче и производству смесей, применяемых в медицине; месторождения пресных вод, в селах Пичугино и Медвежье, позволяющие получить 1,8 тыс.куб. м воды в сутки, а также  Максимовский перспективный участок могут являться основой для развития предприятий по бутилированию и продаже пресной воды.

В случае организации предприятий по добыче полезных ископаемых, в соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 г. №2395-1 «О недрах», необходимо получение заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.

На территории района зарегистрировано 101 рыбопромысловый участок.

Из общей площади Варгашинского района, земли лесного фонда составляют 82,3 тыс. га наибольшая часть лесов района представлена березовыми колками. Лесной комплекс Варгашинского района является важным социально-значимым фактором формирования природной среды. 100% территорий земель лесного фонда передано в аренду.

В обеспечении устойчивого лесопользования важную роль играет лесовосстановление. Лесохозяйственная деятельность имеет слабую техническую оснащенность, используется физически и морально устаревшая техника и технологии с высокой долей ручного труда и низкой производительностью.

В соответствии с программой Социально-экономического развития предусматривается ежегодный прирост использования расчетной лесосеки и открытие производства по переработке мягколиственных пород.

### 4.3.2. Развитие сельскохозяйственного производства

В результате несбалансированных рыночных преобразований, вследствие ослабления государственной поддержки сельского хозяйства, регулирования отечественного продовольственного рынка, нарушения ценовых межотраслевых пропорций в районе произошло «обрушение» агропромышленного комплекса.

Производимые реформы экономики России привели к кризису сельское хозяйство, в районе прекратила существование птицефабрика, ряд крупных сельхозпредприятий, часть территорий сельхозугодий выведено из сельскохозяйственного использования.

На сегодняшний день не все пахотные земли, пастбища и сенокосы введены в оборот. На конец 2009 года из 181,6 тыс. га земель сельхозназначения, 100,8 тыс. га составляют пашни. Хозяйствами всех форм собственности используется 85,1 тыс. га, что составляет 47% всех земель сельскохозяйственного назначения.

На одно сельское поселение приходится всего около 5 крестьянских фермерских хозяйств и 1,2 крупные сельскохозяйственные организации. При этом, производительность труда (эффективность использования пахотных земель, голов скота) в крупных хозяйствах выше, чем в мелких. Исключение составляет только деятельность по выращиванию свиней. Существует значительная прослойка населения в трудоспособном возрасте, не вовлечённая в с/х производство. Из 10,8 тыс. человек, проживающих в сельской местности в сельском хозяйстве, занято 1,8 тыс. человек.

Усиление государственного внимания селу, реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК», повышение спроса на продовольствие позволили стабилизировать ситуацию в сельском хозяйстве.

Для эффективного функционирования сельского хозяйства необходимо осуществлять мероприятия по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства, в том числе поддержка почвенного плодородия и обеспечение отрасли квалифицированными кадрами.

Целями осуществления мероприятия по поддержке почвенного плодородия являются сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, а также создание условий для увеличения объемов производства высококачественной сельскохозяйственной продукции.

В целях реализации постановления Российской Федерации от 14 июля 2007 года № 446 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы», и выполняя постановление Правительства Курганской области от 9 октября 2007 года № 425 «О целевой программе Курганской области «Развитие сельского хозяйства в Курганской области на 2008 – 2012 годы», Администрацией Варгашинского района принята целевая Программа Варгашинского района Курганской области «Развитие сельского хозяйства в Варгашинском районе на 2008-2012 годы. Программа предусматривает: ввод в оборот к 2020 году 20 тыс. гектар ранее неиспользуемой пашни и увеличение обрабатываемой пашни до 70 тыс. га; строительство элеватора (в р. п. Варгаши) (ИП Колташов О.А.); освоение неиспользуемых земель района (ООО «Крим»); увеличение посевных площадей зерновых культур - ООО «Пичугино»; переработка сельхозпродукции на месте ее производства – ООО «Агропромхимия».

### 4.3.3. Развитие малого предпринимательства

Приоритетным направлением развития экономики Варгашинского района согласно Программам социально-экономического развития является развитие малого и среднего предпринимательства, которое обеспечивает активный рост объемов производства, занятости доходов населения.

## 4.4. Размещение объектов местного значения муниципального района

В соответствии с требованиями ст.19 (ч.3) Градостроительного кодекса Российской Федерации в перечень планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, относящиеся следующие объекты:

- объекты электро - и газоснабжение поселений;

- автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

- объекты образования;

- объекты здравоохранения;

- объекты физической культуры и массового спорта;

- объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- иные объекты в связи с решением вопросов местного значения муниципального района.

Федеральный закон «Об общих принципах местного самоуправления» от 6 октября 2003 года, N 131-ФЗ в статьях 15, 15.1 определяет перечень вопросов местного самоуправления муниципального района, обусловливающий дополнительный перечень объектов:

- объекты для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района;

- объекты охраны общественного порядка на территории муниципального района;

- объекты МЧС по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;

- объекты связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- объекты библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками;

- музеи муниципального района, объекты досуга и культуры;

- участки и объекты лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории муниципального района;

- объекты туризма и рекреационного обслуживания.

### 4.4.1. Развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры Варгашинского района предложены с учетом утвержденной программой «Стратегия социально-экономического развития Варгашинского района на период до 2020 г.», а также предложений администрации. Необходимые объемы ресурсов рассчитаны на основании Региональных нормативов градостроительного проектирования Курганской области (утверждены 31 марта 2009г.).

Расчеты нагрузок на 1 очередь строительства и расчетный срок были произведены для каждого населенного пункта, численность и жилой фонд которых сведен в таблице 25.

Таблица 25

Численность населения, жилой фонд Варгашинского района на 1 очередь строительства и расчетный срок

| Название населенного пункта | Население на 1 очередь, чел. | Население на расчетный срок, чел. | Жилой фонд на 1 очередь, м2 | Жилой фонд на расчетный срок, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Многоквартирный | Индивидуальный | Многоквартирный | Индивидуальный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Варгашинский поссовет | 9360 | 9400 | 100192 | 124448 | 100192 | 134808 |
| р.п. Варгаши | 9280 | 9320 | 99228 | 123492 | 99228 | 133772 |
| п.с.т. Юрахлы | 80 | 80 | 964 | 956 | 964 | 1036 |
| Барашковский сельсовет | 506 | 505 | 5387 | 6757 | 5387 | 7238 |
| с. Барашково | 452 | 451 | 5387 | 5461 | 5387 | 5888 |
| с. Камышное | 29 | 29 | - | 696 | - | 725 |
| с. Носково | 25 | 25 | - | 600 | - | 625 |
| Варгашинский сельсовет | 528 | 530 | 4414 | 8258 | 4414 | 8836 |
| с. Варгаши | 518 | 520 | 4414 | 8018 | 4414 | 8586 |
| д. Васильки | 10 | 10 |  | 240 |  | 250 |
| Дубровинский сельсовет | 445 | 450 | 1450 | 9230 | 1450 | 9800 |
| с. Дубровное | 445 | 450 | 1450 | 9230 | 1450 | 9800 |
| Дундинский сельсовет | 384 | 380 | 2906 | 6721 | 2906 | 6721 |
| с. Дундино | 297 | 294 | 2906 | 4467 | 2906 | 4467 |
| с. Саламатовское | 87 | 86 |  | 2254 |  | 2254 |
| Лихачевский сельсовет | 520 | 520 | 6137 | 7064 | 6137 | 7081 |
| с. Лихачи | 503 | 503 | 6137 | 6656 | 6137 | 6656 |
| д. Малопесьяное | 13 | 13 | - | 312 | - | 325 |
| д. Обменово | 4 | 4 | - | 96 | - | 100 |
| Медвежьевский сельсовет | 283 | 280 | 3147 | 4848 | 3147 | 4883 |
| с. Медвежье | 152 | 150 | 3147 | 1355 | 3147 | 1355 |
| д. Корнилово | 96 | 95 | - | 2653 | - | 2653 |
| д. Гагарье | 35 | 35 | - | 840 | - | 875 |
| Пичугинский сельсовет | 850 | 850 | 11231 | 9169 | 11231 | 10019 |
| д. Березняки | 3 | 3 | - | 72 | - | 75 |
| д. Кабанье | 73 | 73 | - | 1752 | - | 1825 |
| с. Пичугино | 774 | 774 | 11231 | 7345 | 11231 | 8119 |
| Поповский сельсовет | 458 | 455 | 7333 | 4943 | 7333 | 4985 |
| д. Моревское | 70 | 70 | - | 1768 | - | 1768 |
| с. Попово | 323 | 320 | 7333 | 1592 | 7333 | 1592 |
| д. Щучье | 65 | 65 | - | 1583 | - | 1625 |
| Строевский сельсовет | 315 | 320 | 3205 | 5404 | 3205 | 5404 |
| с. Строево | 315 | 320 | 3205 | 5404 | 3205 | 5404 |
| Спорновский сельсовет | 333 | 330 | 3481 | 5607 | 3481 | 5607 |
| с. Спорное | 333 | 330 | 3481 | 5607 | 3481 | 5607 |
| Сычевский сельсовет | 430 | 440 | 3954 | 6366 | 3954 | 7046 |
| с. Сычево | 248 | 256 | 3954 | 1998 | 3954 | 2446 |
| д. Пестерово | 45 | 45 | - | 1080 | - | 1125 |
| д. Уфина | 100 | 102 | - | 2400 | - | 2550 |
| п. Роза | 37 | 37 | - | 888 | - | 925 |
| Мостовской сельсовет | 1666 | 1670 | 9515 | 30469 | 9515 | 32235 |
| д. Барнаул | 1 | 1 | - | 24 | - | 25 |
| с. Мостовское | 1553 | 1557 | 9515 | 27757 | 9515 | 29410 |
| д. Заложное | 112 | 112 | - | 2688 | - | 2800 |
| Уральский сельсовет | 752 | 750 | 5563 | 12485 | 5563 | 13187 |
| с. Яблочное | 368 | 366 | 5563 | 3269 | 5563 | 3587 |
| д. Большое Молотово | 100 | 100 | - | 2400 | - | 2500 |
| д. Заозерная | 79 | 79 | - | 1896 | - | 1975 |
| д. Новый путь | 15 | 15 | - | 360 | - | 375 |
| д. Урал | 190 | 190 | - | 4560 | - | 4750 |
| Верхнесуерский сельсовет | 955 | 950 | 5541 | 17379 | 5541 | 18209 |
| с. Верхнесуерское | 632 | 628 | 5541 | 9627 | 5541 | 10159 |
| д. Белово | 188 | 187 | - | 4512 | - | 4675 |
| д. Середкино | 61 | 61 | - | 1464 | - | 1525 |
| д. Сосновка | 74 | 74 | - | 1776 | - | 1850 |
| Ошурковский сельсовет | 465 | 460 | 3174 | 7986 | 3174 | 8326 |
| с. Ошурково | 309 | 305 | 3174 | 4242 | 3174 | 4451 |
| д. Крутихинское | 86 | 85 | - | 2064 | - | 2125 |
| д. Малое Шмаково | 36 | 36 | - | 864 | - | 900 |
| д. Большое Шмаково | 34 | 34 | - | 816 | - | 850 |
| Просековский сельсовет | 444 | 440 | 3844 | 6812 | 3844 | 7156 |
| д. Бородино | 7 | 7 | - | 168 | - | 175 |
| с. Большое Просеково | 437 | 433 | 3844 | 6644 | 3844 | 6981 |
| Шастовский сельсовет | 900 | 900 | 2295 | 19305 | 2295 | 20205 |
| с. Шастово | 261 | 261 | 2295 | 3969 | 2295 | 4230 |
| д. Волосниково | 81 | 81 | - | 1944 | - | 2025 |
| д. Плотниково | 211 | 211 | - | 5064 | - | 5275 |
| д. Секисово | 112 | 112 | - | 2688 | - | 2800 |
| д. Шмаково | 235 | 235 | - | 5640 | - | 5875 |
| Терпуговский сельсовет | 320 | 320 | 1953 | 5727 | 1953 | 6047 |
| с. Терпугово | 320 | 320 | 1953 | 5727 | 1953 | 6047 |
| Итого: | 19914 | 19950 | 184722 | 298978 | 184722 | 317793 |

### Водоснабжение

Вопрос обеспечения населения питьевой водой является одним из направлений реализации мероприятий Программы комплексного социально-экономического развития Варгашинского района на 2011 г. К 2012 году планируется провести водопровод от с. Пичугино до с. Варгаши – 15км. Ввести в действие локальных водопроводов с. Попово – 3 км, с.Строево, с. Пичугино – 7 км, с. Барашково – 2км, д. Заложное и с. Мостовское – 4км. Таким образом, обеспечение населения питьевой водой довести до 90%.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения потребителей предлагается использование подземных источников, разведанных Уральским комитетом по геологии и использованию недр «Уралгеолком» (г. Екатеринбург, 1994г.) для следующих населенных пунктов:

- с. Барашково, производительность скважины 110 м3/сут;

- д. Заложное, производительность скважины 105 м3/сут;

- д. Терпугово, производительность скважины 60 м3/сут;

- с. Яблочное, д. Бол. Молотово, производительность скважины 130 м3/сут;

- д. Заозерная, производительность скважины 100 м3/сут;

- д. Белово, производительность скважины 135 м3/сут;

- д. Середкино, производительность скважины 160 м3/сут;

- с. Ошурково, производительность скважины 145 м3/сут;

- с. Бол.Шмаково, производительность скважины 145 м3/сут;

- д. Крутихинское, производительность скважины 80 м3/сут;

- с. Малопесьяное, производительность скважины 95 м3/сут.

Схемы Мостовского и Пичугинского водозаборов с границами I и II поясов зон санитарной охраны приведены в приложении 1 и приложении 2.

Проектом предусматривается организация централизованного водоснабжения с вводом в дом. В малых населенных пунктах (согласно нормативам градостроительного проектирования Курганской области малые населенные пункты - с населением до 200 человек) строительство систем централизованной подачи хозяйственно-питьевой воды предусмотрено за расчетный срок проектирования.

Для отдаленных населенных пунктов, не обеспеченных водой питьевого качества, настоящим проектом предложена трассировка водоводов от существующих и разведанных источников::

- д. Большое Шмаково - д. Шмаково для водоснабжения населенных пунктов д. Волосниково, с. Шастово, д. Плотниково, д. Секисово, д. Шмаково;

- с. Ошурково – д. Малое Шмаково для водоснабжения д. Малое Шмаково;

- с. Ошурково – д. Бородино для водоснабжения населенных пунктов с. Большое Просеково, д. Бородино;

- с. Верхнесуерское – д. Урал для водоснабжения населенных пунктов д. Урал, д. Новый Путь;

- д. Заложное – с. Носково для водоснабжения с. Носково;

- д. Заложное – д. Барнаул для водоснабжения д. Барнаул;

- д. Заложное – д. Обменово для водоснабжения д. Обменово;

- с. Барашково – с. Камышное для водоснабжения с. Камышное;

- д. Малопесьяное – с. Лихачи для водоснабжения с. Лихачи;

- с. Пичугино – р.п. Варгаши (от Пичугинского месторождения) для водоснабжения р.п. Варгаши;

- с. Медвежье – д. Гагарье для водоснабжения д. Гагарье;

- с. Медвежье – с. Дундино для водоснабжения с. Дубровное, с. Строево, с. Саламатовское, с. Дундино;

с. Строево - с. Спорное для водоснабжения с. Спорное.

Следует учесть, что для возможности использования воды в хозяйственно-питьевых целях, согласно СанПиН 2.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого значения», необходимо предусмотреть создание вокруг проектных водозаборных скважин зоны санитарной охраны (ЗСО) в составе 3 поясов. I пояс ЗСО (пояс строгого режима) в условиях недостаточно защищенного водоносного комплекса должен иметь радиус 50 м вокруг скважины. В его пределах запрещено размещение каких-либо сооружений, не имеющих непосредственного отношения к эксплуатации водозабора. Размер II пояса, предназначенного для защиты водозабора от микробного загрязнения, рассчитывается после бурения скважин, исходя из времени вертикальной фильтрации потенциально загрязненных подземных вод до водоносного горизонта и выживаемости микроорганизмов. III пояс ЗСО устанавливается в пределах водосборной площади участка.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Варгашинского района системы инженерной инфраструктуры изношены более чем на 75%. В связи с этим настоящим проектом предлагается замена изношенного оборудования для возобновления бесперебойной работы систем водоснабжения.

Для обеспечения населения р.п. Варгаши водой питьевого качества Стратегией социально-экономического развития планируется строительство водовода от Пичугинского месторождения подземных вод. Основным источником водоснабжения населения р.п. Варгаши принято Пичугинское месторождение, с возможностью забора – 2100 м3/сут.

В связи с недостаточностью водных ресурсов на хозяйственно-питьевые нужды населения на перспективу проектом предлагается сохранение отбора воды из поверхностного источника р. Тобол, станция водоочистки которого расположена в эксплуатации МУП «Курганводоканал», г. Курган.

Необходимость в источниках водоснабжения также в следующих населенных пунктах:

- д. Уфина (потребление на расчетный срок 21,40 м3/сут);

- с. Сычево (потребление на расчетный срок 59,30 м3/сут);

- д. Пестерево (потребление на расчетный срок 9,50 м3/сут);

- п. Роза (потребление на расчетный срок 7,80 м3/сут);

- д. Васильки (потребление на расчетный срок 2,10 м3/сут);

- д. Корнилово (потребление на расчетный срок 20,00 м3/сут);

- п.с.т. Юрахлы (потребление на расчетный срок 16,80 м3/сут).

Возможности подключения вышеперечисленных населенных пунктов к иным существующим и разведанным источникам нет. В связи с этим на расчетный срок проектом предложены следующие мероприятия по решению проблем водоснабжения Варгашинского района:

строительство нового водопровода «Курган - Юрахлы» от головных сооружений поверхностного источника р. Тобол (г. Курган). Прокладка трубопровода предложена вдоль трассы существующего продольного водопровода «Курган-Макушино»;

подключение застройки населенных пунктов д. Уфина, с. Сычево, д. Пестерево, п. Роза, д. Васильки, д. Корнилово, п.с.т. Юрахлы к запроектированному водопроводу «Курган-Юрахлы».

Объемы водопотребления по населенным пунктам Варгашинского района на 1 очередь строительства и на расчетный срок определены и сведены в таблицу 26. На 1 очередь водопотребление составит 5331,58 м3/сут, на расчетный срок – 5343,22 м3/сут.

Расположение существующих и проектных скважин, трассировка проектируемых водоводов отражены на «схеме развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения» (лист 7).

Таблица 26

Водопотребление населения Варгашинского района

| Название населенного пункта | Водопотребление на 1 жителя, л/сут. | Cуточное водопотребление на 1 очередь, м3/сут. | Суточное водопотребление на расчетный срок, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Варгашинский поссовет |  | 2886,18 | 2898,54 |
| р.п. Варгаши | 216 | 2869,38 | 2881,74 |
| п.с.т. Юрахлы | 150 | 16,80 | 16,80 |
| Барашковский сельсовет |  | 116,02 | 115,79 |
| с. Барашково | 168 | 104,68 | 104,45 |
| с. Камышное | 150 | 6,09 | 6,09 |
| с. Носково | 150 | 5,25 | 5,25 |
| Варгашинский сельсовет |  | 122,07 | 122,53 |
| с. Варгаши | 168 | 119,97 | 120,43 |
| д. Васильки | 150 | 2,10 | 2,10 |
| Дубровинский сельсовет |  | 103,06 | 104,22 |
| с. Дубровное | 168 | 103,06 | 104,22 |
| Дундинский сельсовет |  | 87,06 | 86,15 |
| с. Дундино | 168 | 68,79 | 68,09 |
| с. Саламатовское | 150 | 18,27 | 18,06 |
| Лихачевский сельсовет |  | 120,06 | 120,06 |
| с. Лихачи | 168 | 116,49 | 116,49 |
| д. Малопесьяное | 150 | 2,73 | 2,73 |
| д. Обменово | 150 | 0,84 | 0,84 |
| Медвежьевский сельсовет |  | 59,43 | 58,80 |
| с. Медвежье | 150 | 31,92 | 31,50 |
| д. Корнилово | 150 | 20,16 | 19,95 |
| д. Гагарье | 150 | 7,35 | 7,35 |
| Пичугинский сельсовет |  | 195,22 | 195,22 |
| д. Березняки | 150 | 0,63 | 0,63 |
| д. Кабанье | 150 | 15,33 | 15,33 |
| с. Пичугино | 168 | 179,26 | 179,26 |
| Поповский сельсовет |  | 103,16 | 102,46 |
| д. Моревское | 150 | 14,70 | 14,70 |
| с. Попово | 168 | 74,81 | 74,11 |
| д. Щучье | 150 | 13,65 | 13,65 |
| Строевский сельсовет |  | 72,95 | 74,11 |
| с. Строево | 168 | 72,95 | 74,11 |
| Спорновский сельсовет |  | 77,12 | 76,43 |
| с. Спорное | 168 | 77,12 | 76,43 |
| Сычевский сельсовет |  | 95,66 | 97,93 |
| с. Сычево | 168 | 57,44 | 59,29 |
| д. Пестерово | 150 | 9,45 | 9,45 |
| д. Уфина | 150 | 21,00 | 21,42 |
| п. Роза | 150 | 7,77 | 7,77 |
| Мостовской сельсовет |  | 428,13 | 429,17 |
| д. Барнаул | 150 | 0,21 | 0,21 |
| с. Мостовское | 192 | 404,40 | 405,44 |
| д. Заложное | 150 | 23,52 | 23,52 |
| Уральский сельсовет |  | 165,87 | 165,41 |
| с. Яблочное | 168 | 85,23 | 84,77 |
| д. Большое Молотово | 150 | 21,00 | 21,00 |
| д. Заозерная | 150 | 16,59 | 16,59 |
| д. Новый путь | 150 | 3,15 | 3,15 |
| д. Урал | 150 | 39,90 | 39,90 |
| Верхнесуерский сельсовет |  | 214,20 | 213,06 |
| с. Верхнесуерское | 168 | 146,37 | 145,44 |
| д. Белово | 150 | 39,48 | 39,27 |
| д. Середкино | 150 | 12,81 | 12,81 |
| д. Сосновка | 150 | 15,54 | 15,54 |
| Ошурковский сельсовет |  | 104,32 | 103,19 |
| с. Ошурково | 168 | 71,56 | 70,64 |
| д. Крутихинское | 150 | 18,06 | 17,85 |
| д. Малое Шмаково | 150 | 7,56 | 7,56 |
| д. Большое Шмаково | 150 | 7,14 | 7,14 |
| Просековский сельсовет |  | 102,68 | 101,75 |
| д. Бородино | 150 | 1,47 | 1,47 |
| с. Большое Просеково | 168 | 101,21 | 100,28 |
| Шастовский сельсовет |  | 204,27 | 204,27 |
| с. Шастово | 168 | 60,45 | 60,45 |
| д. Волосниково | 150 | 17,01 | 17,01 |
| д. Плотниково | 168 | 48,87 | 48,87 |
| д. Секисово | 150 | 23,52 | 23,52 |
| д. Шмаково | 168 | 54,43 | 54,43 |
| Терпуговский сельсовет |  | 74,11 | 74,11 |
| с. Терпугово | 168 | 74,11 | 74,11 |
| Итого: |  | 5331,58 | 5343,22 |

### Водоотведение

В настоящее время системами хозяйственно-бытовой канализации оборудована застройка только рабочего поселка, очистка отходов не производится.

Объемы стоков от застройки Варгашинского района отражены в таблице 27. Объемы хозяйственно-бытовых стоков от застройки населенных пунктов Варгашинского района составят:

- на 1 очередь – 3790,46 м3/сут;

- на расчётный срок – 3798,60 м3/сут.

Таблица  27

Объем хозяйственно-бытовых стоков по населенным пунктам Варгашинскому району на I очередь и расчетный срок

| Название населенного пункта | Среднесуточный объем сточных вод на 1 жителя, л/сут. | Суточный объем сточных вод на 1 очередь, м3/сут | Cуточный объем сточных вод на расчетный срок, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Варгашинский поссовет |  | 2016,48 | 2025,12 |
| р.п. Варгаши | 180 | 2004,48 | 2013,12 |
| п.с.т. Юрахлы | 125 | 12,00 | 12,00 |
| Барашковский сельсовет |  | 84,04 | 83,87 |
| с. Барашково | 140 | 75,94 | 75,77 |
| с. Камышное | 125 | 4,35 | 4,35 |
| с. Носково | 125 | 3,75 | 3,75 |
| Варгашинский сельсовет |  | 88,52 | 88,86 |
| с. Варгаши | 140 | 87,02 | 87,36 |
| д. Васильки | 125 | 1,50 | 1,50 |
| Дубровинский сельсовет |  | 74,76 | 75,60 |
| с. Дубровное | 140 | 74,76 | 75,60 |
| Дундинский сельсовет |  | 62,95 | 62,29 |
| с. Дундино | 140 | 49,90 | 49,39 |
| с. Саламатовское | 125 | 13,05 | 12,90 |
| Лихачевский сельсовет |  | 87,05 | 87,05 |
| с. Лихачи | 140 | 84,50 | 84,50 |
| д. Малопесьяное | 125 | 1,95 | 1,95 |
| д. Обменово | 125 | 0,60 | 0,60 |
| Медвежьевский сельсовет |  | 42,45 | 42,00 |
| с. Медвежье | 125 | 22,80 | 22,50 |
| д. Корнилово | 125 | 14,40 | 14,25 |
| д. Гагарье | 125 | 5,25 | 5,25 |
| Пичугинский сельсовет |  | 141,43 | 141,43 |
| д. Березняки | 125 | 0,45 | 0,45 |
| д. Кабанье | 125 | 10,95 | 10,95 |
| с. Пичугино | 140 | 130,03 | 130,03 |
| Поповский сельсовет |  | 74,51 | 74,01 |
| д. Моревское | 125 | 10,50 | 10,50 |
| с. Попово | 140 | 54,26 | 53,76 |
| д. Щучье | 125 | 9,75 | 9,75 |
| Строевский сельсовет |  | 52,92 | 53,76 |
| с. Строево | 140 | 52,92 | 53,76 |
| Спорновский сельсовет |  | 55,94 | 55,44 |
| с. Спорное | 140 | 55,94 | 55,44 |
| Сычевский сельсовет |  | 68,96 | 70,61 |
| с. Сычево | 140 | 41,66 | 43,01 |
| д. Пестерово | 125 | 6,75 | 6,75 |
| д. Уфина | 125 | 15,00 | 15,30 |
| п. Роза | 125 | 5,55 | 5,55 |
| Мостовской сельсовет |  | 315,13 | 315,89 |
| д. Барнаул | 125 | 0,15 | 0,15 |
| с. Мостовское | 160 | 298,18 | 298,94 |
| д. Заложное | 125 | 16,80 | 16,80 |
| Уральский сельсовет |  | 119,42 | 119,09 |
| с. Яблочное | 140 | 61,82 | 61,49 |
| д. Большое Молотово | 125 | 15,00 | 15,00 |
| д. Заозерная | 125 | 11,85 | 11,85 |
| д. Новый путь | 125 | 2,25 | 2,25 |
| д. Урал | 125 | 28,50 | 28,50 |
| Верхнесуерский сельсовет |  | 154,63 | 153,80 |
| с. Верхнесуерское | 140 | 106,18 | 105,50 |
| д. Белово | 125 | 28,20 | 28,05 |
| д. Середкино | 125 | 9,15 | 9,15 |
| д. Сосновка | 125 | 11,10 | 11,10 |
| Ошурковский сельсовет |  | 75,31 | 74,49 |
| с. Ошурково | 140 | 51,91 | 51,24 |
| д. Крутихинское | 125 | 12,90 | 12,75 |
| д. Малое Шмаково | 125 | 5,40 | 5,40 |
| д. Большое Шмаково | 125 | 5,10 | 5,10 |
| Просековский сельсовет |  | 74,47 | 73,79 |
| д. Бородино | 125 | 1,05 | 1,05 |
| с. Большое Просеково | 140 | 73,42 | 72,74 |
| Шастовский сельсовет |  | 147,73 | 147,73 |
| с. Шастово | 140 | 43,85 | 43,85 |
| д. Волосниково | 125 | 12,15 | 12,15 |
| д. Плотниково | 140 | 35,45 | 35,45 |
| д. Секисово | 125 | 16,80 | 16,80 |
| д. Шмаково | 140 | 39,48 | 39,48 |
| Терпуговский сельсовет |  | 53,76 | 53,76 |
| с. Терпугово | 140 | 53,76 | 53,76 |
| Итого: |  | 3790,46 | 3798,60 |

В населенных пунктах района проектом предусмотрена централизованная система хозяйственно-бытовой канализации. Согласно требованиям нормативам градостроительного проектирования Курганской области запроектировано размещение очистных сооружений в каждом населенном пункте Варгашинского района со сбросом очищенных стоков в близлежащие реки и водоемы. Из-за сложного рельефа местности с множеством возвышенностей, водоразделов и тальвегов, а также проходящей через поселок железной дороги для канализования бытовых стоков р.п. Варгаши проектом предусмотрено 2 раздельные напорно-самотечные системы, собирающие бытовые отходы на очистные сооружения в южной и северной частях поселка. Сброс очищенных вод соответственно предполагается осуществлять в оз. Тележное и оз. М. Максимково.

Для малых населенных пунктов (согласно нормативам градостроительного проектирования Курганской области малые населенные пункты - с населением до 200 человек) предлагается сбор хозяйственно-бытовых стоков на локальные очистные сооружения. Строительство систем централизованного отвода бытовых стоков от застройки малых населенных пунктов заплпанировано на отдаленную перспективу (за расчетный срок реализации настоящего проекта).

Мощность очистных сооружений рассчитана исходя из объемов бытовых стоков от застройки населенных пунктов на расчетный срок. Расчетные производительности проектных очистных сооружений сведены в таблицу 28.

Таблица 28

Расчетные производительности проектных очистных сооружений по населенным пунктам Варгашинского района

| Название населенного пункта | Производительность проектных очистных сооружений, м3/сут | Сброс |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Варгашинский поссовет |  |  |
| р.п. Варгаши | 2100,00 | оз. Тележное |
| п.с.т. Юрахлы | 12,00 | заболоченный водоем у западной границы населенного пункта |
| Барашковский сельсовет |  |  |
| с. Барашково | 75,00 | р. Нижний Утяк |
| с. Камышное | 5,00 | заболоченный водоем в 600м от восточной границы населенного пункта |
| с. Носково | 5,00 | заболоченный водоем в 200м от северной границы населенного пункта |
| Варгашинский сельсовет |  |  |
| с. Варгаши | 90,00 | оз. Максимово |
| д. Васильки | 1,50 | заболоченный водоем в 1,5 км от восточной границы населенного пункта |
| Дубровинский сельсовет |  |  |
| с. Дубровное | 75,00 | заболоченный водоем в 400м от северной границы населенного пункта |
| Дундинский сельсовет |  |  |
| с. Дундино | 50,00 | оз. Ременное |
| с. Саламатовское | 13,00 | заболоченный водоем в 1,3 км от восточной границы населенного пункта |
| Лихачевский сельсовет |  |  |
| с. Лихачи | 85,00 | заболоченный водоем в 1,5 км от восточной границы населенного пункта |
| д. Малопесьяное | 2,00 | заболоченный водоем в 800м от северной границы населенного пункта |
| д. Обменово | 1,00 | заболоченный водоем в 400м от восточной границы населенного пункта |
| Медвежьевский сельсовет |  |  |
| с. Медвежье | 22,50 | заболоченный водоем в 2,5 км от восточной границы населенного пункта |
| д. Корнилово | 15,00 | заболоченный водоем в 5,4 км от восточной границы населенного пункта |
| д. Гагарье | 5,50 | заболоченный водоем в 2,2 км от восточной границы населенного пункта |
| Пичугинский сельсовет |  |  |
| д. Березняки | сброс на проектные очистные сооружения в с. Пичугино |  |
| д. Кабанье | 11,00 | заболоченный водоем в 2,8 км от восточной границы населенного пункта |
| с. Пичугино | 130,00 | заболоченный водоем в 3,1 км от северной границы населенного пункта |
| Поповский сельсовет |  |  |
| д. Моревское | 10,50 | заболоченный водоем в 900м от северной границы населенного пункта |
| с. Попово | 55,00 | заболоченный водоем в 1,5 км от восточной границы населенного пункта |
| д. Щучье | 10,00 | оз. Нижнее |
| Строевский сельсовет |  |  |
| с. Строево | 55,00 | заболоченный водоем в 1,6 км от северной границы населенного пункта |
| Спорновский сельсовет |  |  |
| с. Спорное | 55,50 | оз. Среднее |
| Сычевский сельсовет |  |  |
| с. Сычево | сброс на проектные очистные сооружения в д. Уфина |  |
| д. Пестерово | 7,00 | р. Ср. Утяк |
| д. Уфина | 60,00 | р. Ср. Утяк |
| п. Роза | 5,50 | заболоченный водоем в 900м от северной границы населенного пункта |
| Мостовской сельсовет |  |  |
| д. Барнаул | 1,00 | заболоченный водоем в 2,9 км от северной границы населенного пункта |
| с. Мостовское | 510,00 | заболоченный водоем в 3,3 км от западной границы населенного пункта |
| д. Заложное | 17,00 | заболоченный водоем в 900 м от западной границы населенного пункта |
| Уральский сельсовет |  |  |
| с. Яблочное | сброс на проектные очистные сооружения в с. Мостовское |  |
| д. Большое Молотово | сброс на проектные очистные сооружения в с. Мостовское |  |
| д. Заозерная | 12,00 | оз. Сычево |
| д. Новый путь | сброс на проектные очистные сооружения в д.Урал |  |
| д. Урал | 35,00 | р. Карагайка |
| Верхнесуерский сельсовет |  |  |
| с. Верхнесуерское | сброс на проектные очистные сооружения в с. Терпугово |  |
| д. Белово | сброс на проектные очистные сооружения в с. Терпугово |  |
| д. Середкино | 15,00 | р. Суерь |
| д. Сосновка | сброс на проектные очистные сооружения в с. Терпугово |  |
| Ошурковский сельсовет |  |  |
| с. Ошурково | сброс на проектные очистные сооружения в д. Б. Шмаково |  |
| д. Крутихинское | сброс на проектные очистные сооружения в д. Б. Шмаково |  |
| д. Малое Шмаково | сброс на проектные очистные сооружения в д. Б. Шмаково |  |
| д. Большое Шмаково | 80,00 | р. Суерь |
| Просековский сельсовет |  |  |
| д. Бородино | сброс на проектные очистные сооружения в с. Б. Просеково |  |
| с. Большое Просеково | 75,00 | р. Суерь |
| Шастовский сельсовет |  |  |
| с. Шастово | сброс на проектные очистные сооружения в д. Шмаково |  |
| д. Волосниково | сброс на проектные очистные сооружения в д. Шмаково |  |
| д. Плотниково | сброс на проектные очистные сооружения в д. Шмаково |  |
| д. Секисово | сброс на проектные очистные сооружения в д. Шмаково |  |
| д. Шмаково | 150,00 | р. Суерь |
| Терпуговский сельсовет |  |  |
| с. Терпугово | 200,00 | оз. Чаша |

Качество воды, прошедшей очистку, должна соответствовать показателям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового пользования».

Условное размещение очистных сооружений, трассировка хоз-бытовых коллекторов и места сброса стоков после очистки отражены в графическом приложении «схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения» (лист 7).

В настоящем проекте система ливневой канализации решена на стадии размещения очистных сооружений со сбросом очищенных стоков в близлежащие реки и водоемы. Проектом предусмотрено размещение ливневых очистных сооружений непосредственно рядом с очистными сооружениями хозяйственно-бытовой канализации. Для малых населенных пунктов (согласно нормативам градостроительного проектирования Курганской области малые населенные пункты - с населением до 200 человек) предусмотрены локальные очистные сооружения. Установка локальных очистных сооружений в малых населенных пунктов заплпанировано на отдаленную перспективу (за расчетный срок реализации настоящего проекта).

Расчет мощности сооружений, их состав и трассировка коллекторов производятся на этапах проектирования генерального плана населенного пункта.

Местоположение проектируемых хозяйственно-бытовых и ливневых очистных сооружений должно быть уточнено так же на стадии проектирования генерального плана населенного пункта.

### Газоснабжение

В настоящем проекте были поставлены следующие задачи по газоснабжению района:

- оптимизация потребления газа, развитие рынка газа и его рациональное использование;

- развитие и совершенствование системы устойчивого газоснабжения;

- газификация необслуженных газом районов;

- повышение загрузки существующих газопроводов и ГРС.

Согласно требованиям «Региональных норм градостроительного проектирования Курганской области» проектом предложен вынос существующей ГРС «Варгаши» за границы населенного пункта. В соответствии с нормативной документацией  СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» минимальное расстояние от ГРС до населенных пунктов принято 175 м (табл. 5). В связи с этим необходимо провести перекладку существующих газопроводов высокого давления  питающего газопровода–отвода Курган–Варгаши 5,0 МПа, межпоселкового газопровода 1,2 МПа, газопровода 0,6 МПа, подающего газ на газорегуляторные пункты р.п. Варгаши.

Проектом предложено частичное обслуживание централизованной системой газоснабжения. К удаленным и малым населенным пунктам подведение природного газа по трубопроводам не предусмотрено, для них предлагается доставка сжиженного газа в баллонах, ближайшая газораздаточная станция расположена в областном центре – г. Курган: с. Носково; д. Обменово; д. Барнаул; с. Камышное; д. Васильки; д. Корнилово; п. ст. Юрахлы; д. Пестерево.

Централизованное газоснабжение предлагается осуществлять от нескольких источников – ГРС Варгаши и ГРС Мокроусово. Потребители природного газа на 1 очередь от ГРС Варгаши: д. Уфина; с. Сычево; п. Роза; с. Медвежье; д. Гагарье; д. Березняки; д. Щучье;

на расчетный срок: с. Спорное; с. Саламатовское; с. Дундино; с. Лихачи; с. Барашково.

Потребители от ГРС Мокроусово на 1 очередь:д. Середкино; д. Белово; д. Сосновка; с. Верхнесуерское; с. Терпугово; д. Бородино; с. Большое Просеково; с. Ошурково; с. Яблочное;

на расчетный срок: д. Урал; д. Новый Путь; д. Большое Молотово; д. Заозерная; с. Мостовское; д. Заложное; д. Крутихинское; д. Малое Шмаково; д. Большое Шмаково; д. Волосниково; с. Шастово; д. Плотниково; д. Секисово;- д. Шмаково.

Обеспечение газом населенных пунктов, строительство газопроводов для которых запланировано согласно настоящему проекту на расчетный срок, предлагается баллонами.

Условное размещение проектируемых газораспределительных пунктов, трассировка проектируемых межпоселковых газопроводов высокого давления 0,6 и 1,2 МПа отражены в графическом приложении «схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения» (лист 7).

При расчете объемов газопотребления учитывался расход газа на коммунально-бытовые нужды, потребность в тепловой энергии, а также расход газа на соцкультбыт и местную промышленность. Расчетные объемы газа на 1 очередь строительства и расчетный срок приведены в таблице 29. Общий объем газопотребления по Варгашинскому району на 2020 г. составит 13829,37м3/час.

Таблица  29

Объем газопотребления по населенным пунктам

Варгашинского района на I очередь и расчетный срок

| Название населенного пункта | суммарная потребность в газе на 1 очередь, м3/час | суммарная потребность в газе на расчетный срок, м3/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Варгашинский поссовет | 6198,62 | 6470,31 |
| р.п. Варгаши | 6145,56 | 6415,77 |
| п.с.т. Юрахлы | 53,07 | 54,54 |
| Барашковский сельсовет | 335,58 | 347,36 |
| с. Барашково | 299,69 | 309,99 |
| с. Камышное | 18,76 | 20,23 |
| с. Носково | 17,14 | 17,14 |
| Варгашинский сельсовет | 349,66 | 364,50 |
| с. Варгаши | 343,39 | 358,23 |
| д. Васильки | 6,26 | 6,26 |
| Дубровинский сельсовет | 295,01 | 309,95 |
| с. Дубровное | 295,01 | 309,95 |
| Дундинский сельсовет | 264,77 | 264,63 |
| с. Дундино | 202,59 | 202,48 |
| с. Саламатовское | 62,18 | 62,14 |
| Лихачевский сельсовет | 362,66 | 364,14 |
| с. Лихачи | 351,72 | 351,72 |
| д. Малопесьяное | 9,33 | 9,33 |
| д. Обменово | 3,10 | 3,10 |
| Медвежьевский сельсовет | 218,34 | 219,71 |
| с. Медвежье | 123,57 | 123,50 |
| д. Корнилово | 72,84 | 72,80 |
| д. Гагарье | 23,40 | 23,40 |
| Пичугинский сельсовет | 563,48 | 585,63 |
| д. Березняки | 1,58 | 1,58 |
| д. Кабанье | 48,39 | 49,86 |
| с. Пичугино | 512,03 | 532,71 |
| Поповский сельсовет | 336,82 | 338,19 |
| д. Моревское | 48,28 | 48,28 |
| с. Попово | 244,87 | 244,76 |
| д. Щучье | 43,67 | 45,15 |
| Строевский сельсовет | 235,72 | 235,90 |
| с. Строево | 235,72 | 235,90 |
| Спорновский сельсовет | 249,66 | 249,55 |
| с. Спорное | 249,66 | 249,55 |
| Сычевский сельсовет | 284,13 | 302,21 |
| с. Сычево | 156,11 | 167,64 |
| д. Пестерово | 29,67 | 31,14 |
| д. Уфина | 65,60 | 70,10 |
| п. Роза | 24,95 | 24,95 |
| Мостовской сельсовет | 1103,59 | 1149,52 |
| д. Барнаул | 1,51 | 1,51 |
| с. Мостовское | 1028,67 | 1071,64 |
| д. Заложное | 74,89 | 76,36 |
| Уральский сельсовет | 497,95 | 515,60 |
| с. Яблочное | 243,52 | 252,31 |
| д. Большое Молотово | 65,60 | 68,55 |
| д. Заозерная | 53,03 | 54,51 |
| д. Новый путь | 9,40 | 10,87 |
| д. Урал | 126,41 | 130,84 |
| Верхнесуерский сельсовет | 632,21 | 654,18 |
| с. Верхнесуерское | 418,35 | 432,98 |
| д. Белово | 124,86 | 129,25 |
| д. Середкино | 40,58 | 42,05 |
| д. Сосновка | 48,42 | 51,38 |
| Ошурковский сельсовет | 307,54 | 316,22 |
| с. Ошурково | 204,50 | 210,26 |
| д. Крутихинское | 56,24 | 59,15 |
| д. Малое Шмаково | 23,44 | 24,91 |
| д. Большое Шмаково | 21,89 | 23,37 |
| Просековский сельсовет | 293,49 | 302,21 |
| д. Бородино | 4,68 | 4,68 |
| с. Большое Просеково | 288,81 | 297,53 |
| Шастовский сельсовет | 596,28 | 619,91 |
| с. Шастово | 173,25 | 179,15 |
| д. Волосниково | 53,10 | 56,06 |
| д. Плотниково | 140,45 | 144,88 |
| д. Секисово | 74,89 | 76,36 |
| д. Шмаково | 156,07 | 161,98 |
| Терпуговский сельсовет | 212,27 | 219,66 |
| с. Терпугово | 212,27 | 219,66 |
| Итого: | 13337,78 | 13829,37 |

### Электроснабжение

Согласно программе «Стратегия социально-экономического развития Варгашинского района на период до 2020 г.» резервных мощностей электроподстанций Варгашинского района достаточно для обеспечения бесперебойного питания электроэнергией застройки всех населенных пунктов.

Расчетные электрические нагрузки на 1 очередь строительства и расчетный срок приведены в таблице 30. Общая электрическая нагрузка по Варгашинскому району на расчетный срок (2020г.) составит 20,588 МВт.

Таблица 30

Электрические нагрузки по населенным пунктам

Варгашинского района на I очередь и расчетный срок

| Название населенного пункта | Укрупненная расчетная электрическая нагрузка на I очередь, МВт | Укрупненная расчетная электрическая нагрузка на расчетный срок, МВт |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Варгашинский поссовет | 4,830 | 4,850 |
| р.п. Варгаши | 4,788 | 4,809 |
| п.с.т. Юрахлы | 0,041 | 0,041 |
| Барашковский сельсовет | 0,261 | 0,261 |
| с. Барашково | 0,233 | 0,233 |
| с. Камышное | 0,015 | 0,015 |
| с. Носково | 0,013 | 0,013 |
| Варгашинский сельсовет | 0,272 | 0,273 |
| с. Варгаши | 0,267 | 0,268 |
| д. Васильки | 0,005 | 0,005 |
| Дубровинский сельсовет | 0,230 | 0,232 |
| с. Дубровное | 0,230 | 0,232 |
| Дундинский сельсовет | 0,198 | 0,196 |
| с. Дундино | 0,153 | 0,152 |
| с. Саламатовское | 0,045 | 0,044 |
| Лихачевский сельсовет | 0,268 | 0,268 |
| с. Лихачи | 0,260 | 0,260 |
| д. Малопесьяное | 0,007 | 0,007 |
| д. Обменово | 0,002 | 0,002 |
| Медвежьевский сельсовет | 0,146 | 0,144 |
| с. Медвежье | 0,078 | 0,077 |
| д. Корнилово | 0,050 | 0,049 |
| д. Гагарье | 0,018 | 0,018 |
| Пичугинский сельсовет | 0,439 | 0,439 |
| д. Березняки | 0,002 | 0,002 |
| д. Кабанье | 0,038 | 0,038 |
| с. Пичугино | 0,399 | 0,399 |
| Поповский сельсовет | 0,236 | 0,235 |
| д. Моревское | 0,036 | 0,036 |
| с. Попово | 0,167 | 0,165 |
| д. Щучье | 0,034 | 0,034 |
| Строевский сельсовет | 0,163 | 0,165 |
| с. Строево | 0,163 | 0,165 |
| Спорновский сельсовет | 0,172 | 0,170 |
| с. Спорное | 0,172 | 0,170 |
| Сычевский сельсовет | 0,222 | 0,227 |
| с. Сычево | 0,128 | 0,132 |
| д. Пестерово | 0,023 | 0,023 |
| д. Уфина | 0,052 | 0,053 |
| п. Роза | 0,019 | 0,019 |
| Мостовской сельсовет | 0,860 | 0,862 |
| д. Барнаул | 0,001 | 0,001 |
| с. Мостовское | 0,801 | 0,803 |
| д. Заложное | 0,058 | 0,058 |
| Уральский сельсовет | 0,388 | 0,387 |
| с. Яблочное | 0,190 | 0,189 |
| д. Большое Молотово | 0,052 | 0,052 |
| д. Заозерная | 0,041 | 0,041 |
| д. Новый путь | 0,008 | 0,008 |
| д. Урал | 0,098 | 0,098 |
| Верхнесуерский сельсовет | 0,493 | 0,490 |
| с. Верхнесуерское | 0,326 | 0,324 |
| д. Белово | 0,097 | 0,096 |
| д. Середкино | 0,031 | 0,031 |
| д. Сосновка | 0,038 | 0,038 |
| Ошурковский сельсовет | 0,240 | 0,237 |
| с. Ошурково | 0,159 | 0,157 |
| д. Крутихинское | 0,044 | 0,044 |
| д. Малое Шмаково | 0,019 | 0,019 |
| д. Большое Шмаково | 0,018 | 0,018 |
| Просековский сельсовет | 0,229 | 0,227 |
| д. Бородино | 0,004 | 0,004 |
| с. Большое Просеково | 0,225 | 0,223 |
| Шастовский сельсовет | 0,464 | 0,464 |
| с. Шастово | 0,135 | 0,135 |
| д. Волосниково | 0,042 | 0,042 |
| д. Плотниково | 0,109 | 0,109 |
| д. Секисово | 0,058 | 0,058 |
| д. Шмаково | 0,121 | 0,121 |
| Терпуговский сельсовет | 0,165 | 0,165 |
| с. Терпугово | 0,165 | 0,165 |
| Итого: | 20,551 | 20,588 |

Схема электроснабжения Варгашинского района отражена в графическом приложении «схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения» (лист 7).

### Теплоснабжение

В настоящем проекте установлены следующие направления развития теплоэнергетики:

- существенное повышение эффективности теплоэнергетики при минимизации затрат на ее развитие и функционирование,

- перевод действующих ТЭЦ на новые, экономичные и экологичные паротурбинные и газотурбинные агрегаты с утилизацией отработавших газов по теплу,

- перевод котельных на современные технологии комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Реконструкция существующих и строительство новых объектов «малой энергетики» на базе современных и высокоэффективных технологий,

- реконструкция тепловых сетей, перевод на новые температурные режимы, внедрение новых теплоизоляционных материалов, энергосберегающих устройств и технологий,

- рациональное соотношение централизованного и автономного теплоснабжения.

Проектом предлагается теплоснабжение новой жилой застройки от автономных отопительных установок, для вновь возводимых объектов соцкультбыта предлагается централизованное теплоснабжение от уже существующих источников. Также настоящим проектом предусматривается перевод котельных с твердого топлива (уголь, дрова) на газ, в соответствии с очередями строительства газопроводов, предложенных в разделе «Газоснабжение».

На 1 очередь строительства предлагается перевести котельные в следующих населенных пунктах: с. Ошурково; с. Б. Просеково; с. Терпугово; с. Верхнесуерское; с. Сычево; с. Медвежье; с. Строево.

На расчетный срок: с. Шастово; с. Мостовское; с. Лихачи; с. Барашково; с. Спорное; с. Дундино.

Максимальное суммарное теплопотребление по Варгашинскому району на расчетный срок (2020 г.) составит 88,83 Гкал/час.

Теплопотребление по населенным пунктам Варгашинского района на I очередь и расчетный срок сведено в таблицу 31.

Таблица 31

Теплопотребление по населенным пунктам

Варгашинского района на I очередь и расчетный срок

| Название населенного пункта | суммарное теплопотребление на I очередь, Гкал/час | суммарное теплопотребление на расчетный срок, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Варгашинский поссовет | 39,71 | 41,54 |
| р.п. Варгаши | 39,37 | 41,19 |
| п.с.т. Юрахлы | 0,34 | 0,35 |
| Барашковский сельсовет | 2,15 | 2,23 |
| с. Барашково | 1,92 | 1,99 |
| с. Камышное | 0,12 | 0,13 |
| с. Носково | 0,11 | 0,11 |
| Варгашинский сельсовет | 2,24 | 2,34 |
| с. Варгаши | 2,20 | 2,30 |
| д. Васильки | 0,04 | 0,04 |
| Дубровинский сельсовет | 1,89 | 1,99 |
| с. Дубровное | 1,89 | 1,99 |
| Дундинский сельсовет | 1,70 | 1,70 |
| с. Дундино | 1,30 | 1,30 |
| с. Саламатовское | 0,40 | 0,40 |
| Лихачевский сельсовет | 2,33 | 2,34 |
| с. Лихачи | 2,26 | 2,26 |
| д. Малопесьяное | 0,06 | 0,06 |
| д. Обменово | 0,02 | 0,02 |
| Медвежьевский сельсовет | 1,41 | 1,42 |
| с. Медвежье | 0,80 | 0,80 |
| д. Корнилово | 0,47 | 0,47 |
| д. Гагарье | 0,15 | 0,15 |
| Пичугинский сельсовет | 3,61 | 3,76 |
| д. Березняки | 0,01 | 0,01 |
| д. Кабанье | 0,31 | 0,32 |
| с. Пичугино | 3,28 | 3,42 |
| Поповский сельсовет | 2,17 | 2,18 |
| д. Моревское | 0,31 | 0,31 |
| с. Попово | 1,58 | 1,58 |
| д. Щучье | 0,28 | 0,29 |
| Строевский сельсовет | 1,52 | 1,52 |
| с. Строево | 1,52 | 1,52 |
| Спорновский сельсовет | 1,61 | 1,61 |
| с. Спорное | 1,61 | 1,61 |
| Сычевский сельсовет | 1,82 | 1,94 |
| с. Сычево | 1,05 | 1,13 |
| д. Пестерово | 0,19 | 0,20 |
| д. Уфина | 0,42 | 0,45 |
| п. Роза | 0,16 | 0,16 |
| Мостовской сельсовет | 7,07 | 7,38 |
| д. Барнаул | 0,00 | 0,00 |
| с. Мостовское | 6,59 | 6,88 |
| д. Заложное | 0,48 | 0,49 |
| Уральский сельсовет | 3,19 | 3,31 |
| с. Яблочное | 1,56 | 1,62 |
| д. Большое Молотово | 0,42 | 0,44 |
| д. Заозерная | 0,34 | 0,35 |
| д. Новый путь | 0,06 | 0,07 |
| д. Урал | 0,81 | 0,84 |
| Верхнесуерский сельсовет | 4,05 | 4,20 |
| с. Верхнесуерское | 2,68 | 2,78 |
| д. Белово | 0,80 | 0,83 |
| д. Середкино | 0,26 | 0,27 |
| д. Сосновка | 0,31 | 0,33 |
| Ошурковский сельсовет | 1,97 | 2,03 |
| с. Ошурково | 1,31 | 1,35 |
| д. Крутихинское | 0,36 | 0,38 |
| д. Малое Шмаково | 0,15 | 0,16 |
| д. Большое Шмаково | 0,14 | 0,15 |
| Просековский сельсовет | 1,88 | 1,94 |
| д. Бородино | 0,03 | 0,03 |
| с. Большое Просеково | 1,85 | 1,91 |
| Шастовский сельсовет | 3,82 | 3,98 |
| с. Шастово | 1,11 | 1,15 |
| д. Волосниково | 0,34 | 0,36 |
| д. Плотниково | 0,90 | 0,93 |
| д. Секисово | 0,48 | 0,49 |
| д. Шмаково | 1,00 | 1,04 |
| Терпуговский сельсовет | 1,36 | 1,41 |
| с. Терпугово | 1,36 | 1,41 |
| Итого: | 85,50 | 88,83 |

Схема с расположением существующих котельных отражена в графическом приложении «схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения» (лист 7).

#### Связь

В соответствии с Пособием по проектированию городских (местных) телефонных сетей проводного вещания городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89*) телефонизация и радиофикация в населенных пунктах для жилого фонда должна быть 100%. Расчеты производились с учетом коэффициента семейности, равного 2,6.

Рассчитанное необходимое количество телефонных номеров и радиоточек для проектного населения на I очередь строительства и расчетный срок сведены в таблицы 32 и 33.

Таблица 32

Количество телефонных номеров для населенных пунктов Варгашинского района

| Название населенного пункта | На 1 очередь | На расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Количество телефонных номеров, шт. | Количество телефонных номеров в общественных зданиях, шт. | Количество таксофонов, шт. | Количество телефонных номеров, шт. | Количество телефонных номеров в общественных зданиях, шт. | Количество таксофонов, шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Варгашинский поссовет | 3600 | 108 | 28 | 3615 | 108 | 28 |
| р.п. Варгаши | 3569 | 107 | 28 | 3585 | 108 | 28 |
| п.с.т. Юрахлы | 31 | 1 | 0 | 31 | 1 | 0 |
| Барашковский сельсовет | 195 | 6 | 2 | 194 | 6 | 2 |
| с. Барашково | 174 | 5 | 1 | 173 | 5 | 1 |
| с. Камышное | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| с. Носково | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Варгашинский сельсовет | 203 | 6 | 2 | 204 | 6 | 2 |
| с. Варгаши | 199 | 6 | 2 | 200 | 6 | 2 |
| д. Васильки | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Дубровинский сельсовет | 171 | 5 | 1 | 173 | 5 | 1 |
| с. Дубровное | 171 | 5 | 1 | 173 | 5 | 1 |
| Дундинский сельсовет | 148 | 4 | 1 | 146 | 4 | 1 |
| с. Дундино | 114 | 3 | 1 | 113 | 3 | 1 |
| с. Саламатовское | 33 | 1 | 0 | 33 | 1 | 0 |
| Лихачевский сельсовет | 200 | 6 | 2 | 200 | 6 | 2 |
| с. Лихачи | 193 | 6 | 2 | 193 | 6 | 2 |
| д. Малопесьяное | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| д. Обменово | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Медвежьевский сельсовет | 109 | 3 | 1 | 108 | 3 | 1 |
| с. Медвежье | 58 | 2 | 0 | 58 | 2 | 0 |
| д. Корнилово | 37 | 1 | 0 | 37 | 1 | 0 |
| д. Гагарье | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Пичугинский сельсовет | 327 | 10 | 3 | 327 | 10 | 3 |
| д. Березняки | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| д. Кабанье | 28 | 1 | 0 | 28 | 1 | 0 |
| с. Пичугино | 298 | 9 | 2 | 298 | 9 | 2 |
| Поповский сельсовет | 176 | 5 | 1 | 175 | 5 | 1 |
| д. Моревское | 27 | 1 | 0 | 27 | 1 | 0 |
| с. Попово | 124 | 4 | 1 | 123 | 4 | 1 |
| д. Щучье | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 |
| Строевский сельсовет | 121 | 4 | 1 | 123 | 4 | 1 |
| с. Строево | 121 | 4 | 1 | 123 | 4 | 1 |
| Спорновский сельсовет | 128 | 4 | 1 | 127 | 4 | 1 |
| с. Спорное | 128 | 4 | 1 | 127 | 4 | 1 |
| Сычевский сельсовет | 165 | 5 | 1 | 169 | 5 | 1 |
| с. Сычево | 95 | 3 | 1 | 98 | 3 | 1 |
| д. Пестерово | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 |
| д. Уфина | 38 | 1 | 0 | 39 | 1 | 0 |
| п. Роза | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Мостовской сельсовет | 641 | 19 | 5 | 642 | 19 | 5 |
| д. Барнаул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Мостовское | 597 | 18 | 5 | 599 | 18 | 5 |
| д. Заложное | 43 | 1 | 0 | 43 | 1 | 0 |
| Уральский сельсовет | 289 | 9 | 2 | 288 | 9 | 2 |
| с. Яблочное | 142 | 4 | 1 | 141 | 4 | 1 |
| д. Большое Молотово | 38 | 1 | 0 | 38 | 1 | 0 |
| д. Заозерная | 30 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 |
| д. Новый путь | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| д. Урал | 73 | 2 | 1 | 73 | 2 | 1 |
| Верхнесуерский сельсовет | 367 | 11 | 3 | 365 | 11 | 3 |
| с. Верхнесуерское | 243 | 7 | 2 | 242 | 7 | 2 |
| д. Белово | 72 | 2 | 1 | 72 | 2 | 1 |
| д. Середкино | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 |
| д. Сосновка | 28 | 1 | 0 | 28 | 1 | 0 |
| Ошурковский сельсовет | 179 | 5 | 1 | 177 | 5 | 1 |
| с. Ошурково | 119 | 4 | 1 | 117 | 4 | 1 |
| д. Крутихинское | 33 | 1 | 0 | 33 | 1 | 0 |
| д. Малое Шмаково | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| д. Большое Шмаково | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Просековский сельсовет | 171 | 5 | 1 | 169 | 5 | 1 |
| д. Бородино | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| с. Большое Просеково | 168 | 5 | 1 | 167 | 5 | 1 |
| Шастовский сельсовет | 346 | 10 | 3 | 346 | 10 | 3 |
| с. Шастово | 100 | 3 | 1 | 100 | 3 | 1 |
| д. Волосниково | 31 | 1 | 0 | 31 | 1 | 0 |
| д. Плотниково | 81 | 2 | 1 | 81 | 2 | 1 |
| д. Секисово | 43 | 1 | 0 | 43 | 1 | 0 |
| д. Шмаково | 90 | 3 | 1 | 90 | 3 | 1 |
| Терпуговский сельсовет | 123 | 4 | 1 | 123 | 4 | 1 |
| с. Терпугово | 123 | 4 | 1 | 123 | 4 | 1 |
| Итого: | 7659 | 230 | 60 | 7673 | 230 | 60 |

В рабочем поселке ведется строительство новой автоматической станции на 192 номера, что согласно расчетам настоящего проекта также не хватает для 100% обеспеченности фиксированной связью населения р.п. Варгаши. Проектом предлагается расширение существующей АТС до 3560 номеров (расширение на 700 номеров). Также к расширению на расчетный срок предлагаются следующие станции:

- в с. Шастово (на 259 номеров);

- в с. Ошурково (на 85 номеров);

- в с. Большое Просеково (на 77 номеров);

- в с. Терпугово (на 78 номеров);

- в с. Верхнесуерское (на 206 номеров);

- в д. Белово (на 25 номеров);

- в д. Урал (на 103 номера);

- в с. Яблочное (на 97 номеров);

- в с. Мостовское (на 320 номеров);

- в с. Лихачи (на 108 номеров);

- в с. Попово (на 29 номеров);

- в с. Сычево (на 121 номер);

- в с. Медвежье (на 63 номера);

- в с. Дубровное (на 79 номеров);

- в с. Строево (на 78 номеров);

- с. Спорное (на 82 номера);

- в с. Дундино (на 53 номера).

Предполагается зарезервировать телефонные номера для отдаленных и малых населенных пунктов района в административных центрах сельсоветов на уже существующих АТС. Модернизация телефонных станций предлагается по необходимости, так как среди населения наблюдается отказ от фиксированной телефонной связи, приоритетной становится сотовая.

Проектом предусмотрено развитие оптико-волоконной связи для проведения Интернета и кабельного телевидения в населенные пункты Варгашинского района, прокладка кабелей предлагается на расчетный срок (2020 г.). Трассировка оптико-волоконных кабелей отражена на графических материалах.

Размещение существующих АТС, предлагаемых к расширению, трассировка оптико-волоконного кабеля, а так же размещение существующих вышек сотовой связи отражены в графических материалах «схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения» (лист 7).

Таблица  33

Количество радиоточек и громкоговорителей в населенных пунктах Варгашинского района

| Название населенного пункта | на 1 очередь | на расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Количество радиоточек для жилых домов, шт. | Количество радиоточек для общественных зданий, шт. | Количество громкоговорителей, шт. | Количество радиоточек для жилых зданий, шт. | Количество радиоточек для общественных зданий, шт. | Количество громкоговорителей, шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Варгашинский поссовет | 3600 | 180 | 56 | 3615 | 181 | 57 |
| р.п. Варгаши | 3569 | 178 | 56 | 3585 | 179 | 56 |
| п.с.т. Юрахлы | 31 | 2 | 0 | 31 | 2 | 0 |
| Барашковский сельсовет | 195 | 10 | 3 | 194 | 10 | 1 |
| с. Барашково | 174 | 9 | 3 | 173 | 9 | 3 |
| с. Камышное | 11 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| с. Носково | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| Варгашинский сельсовет | 203 | 10 | 3 | 204 | 10 | 1 |
| с. Варгаши | 199 | 10 | 3 | 200 | 10 | 3 |
| д. Васильки | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Дубровинский сельсовет | 171 | 9 | 3 | 173 | 9 | 3 |
| с. Дубровное | 171 | 9 | 3 | 173 | 9 | 2 |
| Дундинский сельсовет | 148 | 7 | 2 | 146 | 7 | 2 |
| с. Дундино | 114 | 6 | 2 | 113 | 6 | 2 |
| с. Саламатовское | 33 | 2 | 1 | 33 | 2 | 1 |
| Лихачевский сельсовет | 200 | 10 | 3 | 200 | 10 | 2 |
| с. Лихачи | 193 | 10 | 3 | 193 | 10 | 3 |
| д. Малопесьяное | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| д. Обменово | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Медвежьевский сельсовет | 109 | 5 | 2 | 108 | 5 | 3 |
| с. Медвежье | 58 | 3 | 1 | 58 | 3 | 1 |
| д. Корнилово | 37 | 2 | 1 | 37 | 2 | 1 |
| д. Гагарье | 13 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 |
| Пичугинский сельсовет | 327 | 16 | 5 | 327 | 16 | 3 |
| д. Березняки | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| д. Кабанье | 28 | 1 | 0 | 28 | 1 | 0 |
| с. Пичугино | 298 | 15 | 5 | 298 | 15 | 5 |
| Поповский сельсовет | 176 | 9 | 3 | 175 | 9 | 4 |
| д. Моревское | 27 | 1 | 0 | 27 | 1 | 0 |
| с. Попово | 124 | 6 | 2 | 123 | 6 | 2 |
| д. Щучье | 25 | 1 | 0 | 25 | 4 | 0 |
| Строевский сельсовет | 121 | 6 | 2 | 123 | 6 | 4 |
| с. Строево | 121 | 6 | 2 | 123 | 6 | 2 |
| Спорновский сельсовет | 128 | 6 | 2 | 127 | 6 | 2 |
| с. Спорное | 128 | 6 | 2 | 127 | 6 | 2 |
| Сычевский сельсовет | 165 | 8 | 3 | 169 | 8 | 5 |
| с. Сычево | 95 | 5 | 1 | 98 | 5 | 2 |
| д. Пестерово | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 |
| д. Уфина | 38 | 2 | 1 | 39 | 5 | 1 |
| п. Роза | 14 | 1 | 0 | 14 | 1 | 5 |
| Мостовской сельсовет | 641 | 32 | 10 | 642 | 32 | 10 |
| д. Барнаул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Мостовское | 597 | 30 | 9 | 599 | 30 | 9 |
| д. Заложное | 43 | 2 | 1 | 43 | 2 | 6 |
| Уральский сельсовет | 289 | 14 | 5 | 288 | 14 | 5 |
| с. Яблочное | 142 | 7 | 2 | 141 | 7 | 2 |
| д. Большое Молотово | 38 | 2 | 1 | 38 | 6 | 1 |
| д. Заозерная | 30 | 2 | 0 | 30 | 2 | 6 |
| д. Новый путь | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| д. Урал | 73 | 4 | 1 | 73 | 4 | 1 |
| Верхнесуерский сельсовет | 367 | 18 | 6 | 365 | 18 | 6 |
| с. Верхнесуерское | 243 | 12 | 4 | 242 | 12 | 7 |
| д. Белово | 72 | 4 | 1 | 72 | 4 | 1 |
| д. Середкино | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 |
| д. Сосновка | 28 | 1 | 0 | 28 | 7 | 1 |
| Ошурковский сельсовет | 179 | 9 | 3 | 177 | 9 | 7 |
| с. Ошурково | 119 | 6 | 2 | 117 | 6 | 2 |
| д. Крутихинское | 33 | 2 | 1 | 33 | 2 | 1 |
| д. Малое Шмаково | 14 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 |
| д. Большое Шмаково | 13 | 1 | 0 | 13 | 1 | 8 |
| Просековский сельсовет | 171 | 9 | 3 | 169 | 8 | 3 |
| д. Бородино | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| с. Большое Просеково | 168 | 8 | 3 | 167 | 8 | 3 |
| Шастовский сельсовет | 346 | 17 | 5 | 346 | 17 | 8 |
| с. Шастово | 100 | 5 | 2 | 100 | 5 | 2 |
| д. Волосниково | 31 | 2 | 0 | 31 | 2 | 0 |
| д. Плотниково | 81 | 4 | 1 | 81 | 4 | 1 |
| д. Секисово | 43 | 2 | 1 | 43 | 2 | 9 |
| д. Шмаково | 90 | 5 | 1 | 90 | 5 | 1 |
| Терпуговский сельсовет | 123 | 6 | 2 | 123 | 6 | 2 |
| с. Терпугово | 123 | 6 | 2 | 123 | 9 | 2 |
| Итого: | 7659 | 383 | 120 | 7673 | 384 | 127 |

### 4.4.2. Размещение объектов для предоставления транспортных услуг населению и автомобильных дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района

Стратегией социально-экономического развития Варгашинского района до 2020 года предусматривается строительство 2,7 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения (подъезд к Заложное – 0,5км, подъезд к Пестерево – 2,17км). Это позволит соединить 2 населенных пункта. И, кроме того, строительство дорог с твердым покрытием местного значения в р.п. Варгаши общей длиной 5 км. До 2020 года планируется провести ремонт 13 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с усилением дорожной одежды.

Исходя из выявленных недостатков и тех мер, которые предложены ранее разработанными планами развития, данным проектом предлагается строительство нескольких транспортных связей, проходящих по территории муниципального района, которые позволят обеспечить связи по кратчайшим расстояниям как внутри района, так и с внешними автодорогами.

На расчетный срок для реализации поставленных задач проектом предусмотрен вынос транзитных потоков автомобильного транспорта с территории г. Кургана с помощью строительства Южного обхода. Помимо выполнения главной задачи - вывода транзита из областного центра, проектируемый обход свяжет территории населенных пунктов: Сычево, Романовка, Санаторная, Каширино, Варгаши. Протяженность нового участка кольцевого обхода на территории Варгашинского района составит 12,09 км.

Также предложена реконструкция автодорог Спорное – Малодубровное (10,9 км), строительство обходов Яблочное, Бол. Молотово, Заозерная на а/д «Яблочное – Большое Молотово - Заозерная» (10,22 км), строительство автодорог Середкино – Мал. Мостовское (3,24 км), Верхнесуерское – Терпугово (5,32 км), Шмаково- Новодостовалово (3,03 км).

Общая протяженность проектируемых автодорог составляет 44,90 км.

Предложенные в проекте решения позволят повысить уровень связности населенных пунктов района, а также позволят транспортной сети района соответствовать требованиям обеспеченности дорогами, требованиям безопасности и удобства передвижения.

На отдаленную перспективу (за расчетный срок) проектом предлагается:

- строительство железнодорожного кольца в обход г. Кургана, что позволит исключить ж/д транзит с территории областного центра и улучшит экологическую обстановку (50,26 км на территории Варгашинского района);

- строительство транспортного коридора «Большое кольцо».

По территории Кетовского района Курганской области проектируемый транспортный коридор «Большое кольцо» от пересечения с существующей автомобильной дороги регионального значения «Курган – Половинное – Воскресенское – граница Казахстана» вблизи села Лиственная Митинского сельсовета пройдет вдоль границы Кетовского и Варгашинского районов до ее пересечения в районе оз. Марково (Спорновский сельсовет Варгашинского района). Далее вдоль трассы (с выпрямлением) автомобильной дороги местного значения Дубровно-Спорное. Обход села Дубровное пройдет к западу от села и оз. Дубровное. Далее трасса совпадает с автомобильной дорогой регионального значения «Варгаши – Дубровное – Строево – Дундино». Обход села Варгаши и р.п. Варгаши осуществляется с восточной стороны с путепроводом через магистральные железнодорожные пути и транспортной развязкой в разных уровнях на пересечении с автомобильной дорогой федерального значения «М51». Далее обход оз. Кабанье с западной стороны и дальнейшее совпадение трассировки с автомобильной дорогой регионального значения «Варгаши – Мостовское - Крутихинское». На территории Мостовского сельсовета совершается обход территории д. Заложное с восточной стороны и поворот трассы на запад на приемлемом отдалении от южных границ застроенной территории села Мостовское. Далее трассировка совпадает с автомобильной дорогой регионального значения «Мостовское – Боровское», так же как и на территории Белозерского района (согласно схеме территориального планирования Белозерского района).

Автодороги и железные дороги на отдаленную перспективу описаны в информационных целях, не подлежат утверждению в составе данного проекта.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории Варгашинского района приведена в таблице 34.

Таблица 34

Наличие автомобильного транспорта на территории района в динамике

| Категория автомобильной дороги | Протяженность, км |
| --- | --- |
|  | Существующее положение | Расчетный срок | За расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федерального значения | 35,13 | 47,22 | 140,48 |
| Межрегионального и межмуниципального значения | 292,98 | 328,39 | 286,46 |
| Местного значения | 167,59 | 156,69 | 156,69 |
| Всего | 495,70 | 532,30 | 586,63 |

### 4.4.3. Размещение объектов образования поселений

Потребность в школах и детских дошкольных учреждениях определена на основе существующей демографической структуры населения и рекомендаций РНГП Курганской области.

Расчетный уровень обеспеченности детскими дошкольными учреждениями (ДДУ) устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85%.

Общая потребность в ДДУ на первую очередь – 1422 места (+908 мест), на расчетный срок составит 1427 мест (+5 мест). На 01.01.2010 г. количество мест в ДДУ поселка составляет - 514 мест. В течение проектного периода на I очередь предлагается построить дополнительно 10 детских дошкольных учреждений, вместимостью от 40 до 140 мест (обусловлено необходимостью в дополнительных местах для детей, а также удаленностью населенных пунктов от существующих детских дошкольных учреждений):

- Варгашинский поссовет, р.п. Варгаши – 2 по 140 мест;

- Верхнесуерский (с. Верхнесуерское) и Шастовский (с. Шастово) сельсоветы – 2 по 120 мест;

- Строевский (с. Строево) и Лихачевский (с.Лихачи) сельсоветах – 2 по 100 мест;

- Мостовской сельсовет, с. Мостовское – 1 ДДУ на 70 мест;

- Сычевский сельсовет, с. Сычево – 1 ДДУ на 50 мест.

- Пичугинский (с. Пичугино) и Барашковский (с. Барашково) сельсоветы – 2 ДДУ по 40 мест;

В итоге вместимость в детских дошкольных учреждениях, вместе с существующими местами, будет составлять – 1434 места.

Сельсоветы, которые не обслуживаются детскими дошкольными учреждениями (Поповский и Терпуговский сельсоветы), на I очередь предлагается организовать группы кратковременного пребывания детей.

Расчет потребности в школах следует принимать с учетом 100%-ного охвата детей в возрасте от 7-18 лет.

На первую очередь, в общем, необходимо 2741 место, а на расчетный срок 2748 мест (+7 мест). Поскольку на 01.01.2010 г. вместимость школ в Варгашинском районе составляет - 4024 мест, в проекте нет необходимости предлагать строительство новой школы. На первую очередь и на расчетный срок строительство общеобразовательных учреждений не предусматривается, так как по обеспеченности мест достаточно.

Дополнительно предлагается запустить школьный автобус для сбора детей с населенных пунктов, которые не попадают в радиус обслуживания общеобразовательных учреждений.

В Варгашинском районе в р.п. Варгаши имеется одно учреждение профессионального образования на 400 мест. По проекту предлагается дополнительное обслуживание учреждениями, находящимися в городе-центре Курган  или в других поселениях в зоне влияния.

### 4.4.4. Размещение объектов здравоохранения

Расчет потребности в больницах произведен в соответствии с учетом 6 коек на 1000 человек (СНиП 2.07.01-89*). На первую очередь и расчетный срок потребность составит 121 койко-место. На 01.01.2010 г. вместимость больницы в Варгашинском районе составляет - 75 койко-мест. Необходимо еще 46 койко-мест, поэтому на I очередь предлагается реконструкция существующей больницы в р.п. Варгаши.

Расчет потребности в поликлиниках произведен в соответствии с учетом 22 посещений в смену на 1000 человек (РНГП Курганской области). На первую очередь потребность составит - 438 посещений. На расчетный срок, при таком же нормативе, потребность составит 440 посещений. На 01.01.2010г. мощность поликлиники в Варгашинском районе составляет – 475 посещений в смену. На первую очередь и на расчетный срок строительство поликлиник не предусматривается, так как по обеспеченности посещений в смену достаточно.

Организация станций скорой медицинской помощи не предполагается.

Строительство аптечных пунктов предусматривается в поссовете и каждом сельсовете, в общей сложности получится 19 единиц. Расположение пунктов, как в отдельно стоящих, так и в строено-пристроенных зданиях.

Строительство новых аптек и фельдшерско-акушерских пунктов не предполагается.

### 4.4.5. Размещение объектов физической культуры и массового спорта

По данным паспортов сельсоветов на территории Варгашинского района располагаются 30 объектов спорта в Варгашинском поссовете, Дубровинском, Лихачевском, Просековском и Ошурковском сельсоветах, поэтому проектом на I очередь предлагается строительство 14 стадионов в сельсоветах, где нет объектов спорта. Данные по обеспеченности спортивными объектами указаны в таблице 38.

### 4.4.6. Размещение объекты связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

Расчет потребности в торговых площадях произведен в соответствии с учетом городских поселений-280 кв. м на 1000 человек, сельские поселения-300 кв. м на 1000 человек (СНиП 2.07.01-89*). По существующему состоянию площадь торговых объектов составляет 8180,1 кв.м. На расчетные сроки в Варгашинском районе строительство предприятий торговли не предлагается (обусловлено обеспеченностью в торговых площадях), так как на I очередь площадь составляет 5974,2 кв. м торговой площади, а на расчетный срок 5985 кв. м торговой площади.

Расчет потребности в торговых площадях рынков и ярмарок произведен в соответствии с учетом 24 кв. м на 1000 человек (РНГП Курганской области). Организация рынков и ярмарок предусматривается в Варгашинском поссовете (р. п. Варгаши), так как по существующему состоянию площадь торговых объектов по району составляет 174 кв.м, на расчетный срок необходимо 478,8 кв.м.

В Варгашинском районе в настоящее время функционирует 5 предприятий общественного питания на 380 мест. Расчет потребности в пунктах общественного питания произведен в соответствии с учетом 40 мест на 1000 человек (РНГП Курганской области), необходимо еще 416 мест на I очередь и на расчетный срок. Проектом на I очередь предлагается строительство 7 предприятий общественного питания в целом на 230 мест:

- Шастовский (с. Шастово) –1 на 50 мест;

- Дундинский (с. Дундино), Дубровинский (с. Дубровное), Поповский (с. Попово), Барашковский (с. Барашково), Уральский (с. Урал) и Пичугинский (с. Пичугино) сельсоветы – 6 объектов общественного питания на 30 мест каждое.

На расчетный срок строительство трех пунктов общественного питания в целом на 200 мест. В Верхнесуерском сельсовете (с.Верхнесуерское) одно на 50 мест и в Варгашинском поссовете (р.п.Варгаши) 2 на 150 мест.

В Варгашинском районе для полного обеспечения населения пунктами банковского обслуживания необходимо организовать еще 24 операционных мест, из них 10 в Варгашинском поссовете, по 2 в Верхнесуерском и Мостовском, в остальных сельсоветах по одному.

Расчет потребности в гостиницах произведен в соответствии с учетом 6 мест на 1000 человек (РНГП Курганской области). Поскольку район полностью не обеспечен местами в гостиницах на I очередь предлагается реконструкция существующего здания гостиницы в общем до 133 мест.

Расчет потребности кладбищ произведен в соответствии с учетом 0,24 га на 1000 человек (РНГП Курганской области). На территории Варгашинского района существуют 32 действующих кладбища общей площадью 67,71 га.

Настоящим проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- закрытие кладбищ, попадающих в водоохранную зону – первая очередь;

- вынос жилой застройки из зоны влияния кладбищ – первая очередь;

- открытие нового кладбища – первая очередь. Мероприятия, предусмотренные на первую, очередь сведены в таблицу 35 (в Терпуговском сельсовете кладбище отсутствует, поэтому на I очередь предусматривается кладбище на 0,08 га);

- расширение кладбищ в сторону от водоохраной зоны – вторая очередь (сведено в таблицу 36).

Таблица 35

Первая очередь

| № п/п | Территориальные администрации | Населенный пункт | Размер СЗЗ, м проект | Мероприятия первая очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мостовской сельсовет | с. Мостовское | 50 | Вынос жилой застройки площадью 0,4га. |
| 2 |  |  |  | Вынос жилой застройки площадью 0,2га. |
| 3 | Верхнесуерский сельсовет | с. Верхнесуерское | 50 | Закрытие кладбища |
| 5 | Ошурковский сельсовет | с. Ошурково |  | Закрытие части территории попадающей в водоохраную зону. |
| 6 | Шастовский сельсовет | с. Шастово |  | Закрытие кладбища. |
| 7 | Терпуговский сельсовет | с. Терпугово |  | Размещение нового кладбища, площадью 0,8га. |

Таблица 36

Вторая очередь

| № п/п | Территориальные администрации | Населенный пункт | Размер СЗЗ, м проект | Мероприятия вторая очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Верхнесуерский сельсовет | с. Верхнесуерское | 50 | Расширение соседнего кладбища в сторону от водоохраной зоны. |
| 2 | Ошурковский сельсовет | с. Ошурково | 50 | Расширение кладбища в сторону от водоохраной зоны. |

В остальных сельсоветах потребности в дополнительных кладбищах нет, так как обеспеченность составляет более 100%.

### 4.4.7. Размещение музеев муниципального района, объектов досуга, культуры и библиотечного обслуживания населения

Строительство домов культуры, музеев и библиотек не предусматривается, так как обеспеченность составляет более 100%.

На территории района располагается 5 выявленных памятников археологии:

1. Обменовское селище. Располажение: юго-восточная окраина с. Обменовское на берегу озера;

2. Курган между д. Камышное и быв. Станичной. Располажение: между деревьями;

3. Курган у с. Шмаково. Располажение: 3,7 км северо-западнее с. Шмаково у дороги Шмаково-Усть-Суерское;

4. Курганы у села Романовского. Располажение: 8 км юго-восточнее;

5. Курганная группа 2 у с. Романовского. Располажение: 5 км юго-восточнее с. Романовского.

Также на территории района располагается 7 выявленных объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) Курганской области:

1. Церковь Святой Екатерины в селе Барашково;

2. Церкови Иоанна Богослова в селе Верхнесуерское;

3. Церковь в селе Дубровное;

4. Церковь в селе Мостовское;

5. Церковь Троицы в селе Саламатовское;

6. Церковь Покровская в деревне Шмаково;

7. Церковь Богородицы в деревне Щукино.

### 4.4.8. Размещение объектов туризма и рекреационного обслуживания

Благодаря большому количеству озер на своей территории, муниципальный район обладает большим потенциалом для развития объектов туризма и рекреационного обслуживания. Проектом предлагается организация туристических баз и баз отдыха на следующих озерах:

- Большое Заложное, на южном берегу, на юго-западе от д. Заложное;

- Чащевитое, на юном берегу, на севере от р. п. Варгаши;

- Варгаши, на южном берегу, на юго-западе от с. Варгаши;

- Мостовское, на восточном берегу, в черте с. Мостовское;

- Кабанье, на юго-западном берегу.

Также предлагается строительство двух туристических баз на реке Суерь – на юге от д. Большое Шмаково и между д. Шмаково и д. Секисово.

### 4.4.9. Размещение участков и объектов лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения

Размещение лечебно-оздоровительных объектов и курортов не предусматривается.

### 4.4.10. Размещение объектов МЧС по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района

В Варгашинском районе в настоящее время функционируют 15 постов пожарной охраны. Все населенные пункты, за исключением д. Носково (27 чел.), обеспечены постами пожарной охраны должным образом. Д. Носково обслуживается в с. Пичугино (МПО Пичугино), расстояние между населенными пунктами 32 км (время прибытия 34 минуты). В соответствии с рекомендациями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (ФЗ РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ) дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских и сельских поселениях не должно превышать 20 минут. На существующее положение и расчетный срок данное требование выполняется. Ближайший же населенный пункт, в котором размещается пост пожарной охраны – с. Мостовское (МПО Мостовское) – 19 км. Проектом предусматривается обслуживание д. Носково МПО Мостовским при условии улучшения покрытия существующей грунтовой дороги между д. Носково и д. Заложное.

Организационно-штатная структура и техническая оснащенность формирований постоянной готовности определены и согласованы с соответствующими министерствами и ведомствами, исходя из принципов необходимой достаточности и максимально возможного использования в интересах территории района.

Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне возможных чрезвычайных ситуаций на территории района создано 22 формирования общей численностью 436 человек, которые оснащены необходимым оборудованием для проведения аварийно-восстановительных работ, оказания первой медицинской и медицинской помощи. Для проведения эвакуационных мероприятий на территории района имеется 7 ед. автобусов, общей вместимостью 180 человек.

Силы и средства автотранспортной службы способны осуществить эвакуационные мероприятия по отселению из районов лесных пожаров и зон затопления в установленные сроки.

## 4.4.11. Размещение объектов охраны общественного порядка на территории муниципального района

Объекты охраны общественного порядка располагаются в р. п. Варгаши и с. Мостовское. Проектом не предусматривается устройство дополнительный пунктов охраны.

## 4.4.12. Размещение объектов социального обслуживания

Расчет потребности в интернатах для престарелых и инвалидов произведен в соответствии с учетом 28 мест на 1000 человек (СНиП 2.07.01-89*). Поэтому на I очередь предлагается строительство интерната в Варгашинском поссовете, р.п. Варгаши на 140 мест.

Расчет потребности в учреждениях обслуживания выполнен с учетом рекомендаций СНиП 2.07.01-89* и РНГП Курганской области (Таблица 37). В проекте предложен к размещению социально-гарантированный минимум учреждений обслуживания, кроме этого может быть размещен ряд коммерческих учреждений обслуживания, диктуемых потребностью населения и рынка. Расчет произведен на проектное население Варгашинского района – на первую очередь – 19914 человек, на расчетный срок – 19950 человек.

Таблица 37

Расчет потребности в учреждениях обслуживания социально-гарантированного минимума на I очередь 2015 г.

| Наименование | всего | Варгашинский поссовет | Варгашинский сельсовет | Барашковский сельсовет | Дубровинский сельсовет | Дундинский сельсовет | Лихачёвский сельсовет | Медвежьевский сельсовет | Пичугинский сельсовет | Поповский сельсовет | Строевский сельсовет | Спорновский сельсовет | Терпуговский сельсовет | Шастовский сельсовет | Просековский сельсовет | Ошурковский сельсовет | Верхнесуерский сельсовет | Уральский сельсовет | Сычевский сельсовет | Мостовский сельсовет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ДДУ (85% от общего кол-ва детей в возрасте от 0-6 лет) (мест) | 1422 | 700 | 41 | 21 | 31 | 21 | 35 | 10 | 75 | 26 | 23 | 13 | 25 | 61 | 30 | 14 | 90 | 62 | 27 | 117 |
| Общеобразовательные учреждения (100% от общего кол-ва детей в возрасте от 7-18 лет) (мест) | 2741 | 1441 | 71 | 43 | 44 | 56 | 48 | 31 | 107 | 74 | 43 | 42 | 53 | 114 | 44 | 79 | 135 | 99 | 52 | 165 |
| Стационары ((районная больница) 6 коек на 1 тыс.чел) | 121 | 56 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 10 |
| Поликлиники (22 посещений в смену на 1 тыс. чел.) | 438 | 206 | 12 | 11 | 10 | 8 | 11 | 6 | 19 | 10 | 7 | 7 | 7 | 20 | 10 | 10 | 21 | 17 | 9 | 37 |
| Фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) 1 объект в населённом пункте с числом жителей 300-1200 чел. | 22 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
| Станции (подстанции) скорой медицинской помощи (ед/автомобиль) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Аптеки (1 на 10 тыс. человек) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Аптечные пункты | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общие врачебные практики | 18 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Предприятия торговли, в том числе мелкорозничной (280, 300 кв.м на 1 тыс.чел) | 5974,2 | 2808 | 158,4 | 151,8 | 133,5 | 115,2 | 156 | 84,9 | 255 | 137,4 | 94,5 | 99,9 | 96 | 270 | 133,2 | 139,5 | 286,5 | 225,6 | 129 | 499,8 |
| Рыночные комплексы (24 кв.м на 1 тыс.чел) | 478 | 224,6 | 12,7 | 12,1 | 10,7 | 9,2 | 12,5 | 6,8 | 20,4 | 11 | 7,6 | 8 | 7,7 | 21,6 | 10,7 | 11,2 | 22,9 | 18 | 10,3 | 40 |
| Предприятия общественного питания (40 мест на 1 тыс.чел) | 796 | 374 | 21 | 20 | 18 | 15 | 21 | 11 | 34 | 18 | 13 | 13 | 13 | 36 | 18 | 19 | 38 | 30 | 17 | 67 |
| Дома культуры, клубы (28 мест на 1 тыс.чел) | 558 | 262 | 15 | 14 | 12 | 11 | 15 | 8 | 24 | 13 | 9 | 9 | 9 | 25 | 12 | 13 | 27 | 21 | 12 | 47 |
| Библиотеки (0 до 2 тыс.чел. 5 чит.мест св. 2 до 5 тыс.чел 5 чит.мест св. 5 до 10 тыс.чел 3 чит.мест) | 82 | 28 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 |
| Плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра) (500, 975 кв.м на 1 тыс.чел) | 14970,4 | 4680 | 514,8 | 493,4 | 433,9 | 374,4 | 507 | 275,9 | 828,8 | 446,6 | 307,1 | 324,7 | 312 | 877,5 | 432,9 | 453,4 | 931,1 | 733,2 | 419,3 | 1624,4 |
| Спортивные залы (100, 210 кв.м площади на 1 тыс.чел) | 3155,3 | 936 | 110,8 | 106,3 | 93,5 | 80,6 | 109,2 | 59,4 | 178,5 | 96,2 | 66,2 | 69,9 | 67,2 | 189 | 93,2 | 97,7 | 200,6 | 157,9 | 92,4 | 350,7 |
| Интернаты для престарелых и инвалидов (28 мест на 1 тыс.чел) с 60 лет | 134 | 55 | 5 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 15 |
| Пункты банковского обслуживания (операционное место на 1 тыс.чел) | 30 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Гостиницы (6 мест на 1 тыс.чел) | 121 | 56 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 10 |
| Кладбище (0,24 га на 1 тыс.чел) | 4,77 | 2,25 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,12 | 0,07 | 0,20 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,22 | 0,11 | 0,11 | 0,23 | 0,18 | 0,10 | 0,39 |

Таблица 38

Расчет потребности в учреждениях обслуживания социально-гарантированного минимума на расчетный срок 2020 г.

| Наименование | всего | Варгашинский поссовет | Варгашинский сельсовет | Барашковский сельсовет | Дубровинский сельсовет | Дундинский сельсовет | Лихачёвский сельсовет | Медвежьевский сельсовет | Пичугинский сельсовет | Поповский сельсовет | Строевский сельсовет | Спорновский сельсовет | Терпуговский сельсовет | Шастовский сельсовет | Просековский сельсовет | Ошурковский сельсовет | Верхнесуерский сельсовет | Уральский сельсовет | Сычевский сельсовет | Мостовский сельсовет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ДДУ (85% от общего кол-ва детей в возрасте от 0-6 лет) (мест) | 1427 | 703 | 41 | 21 | 32 | 21 | 35 | 9 | 75 | 26 | 24 | 13 | 25 | 61 | 30 | 14 | 89 | 62 | 28 | 118 |
| Общеобразовательные учреждения (100% от общего кол-ва детей в возрасте от 7-18 лет) (мест) | 2748 | 1448 | 72 | 42 | 45 | 56 | 48 | 31 | 107 | 74 | 43 | 42 | 53 | 114 | 44 | 78 | 134 | 99 | 53 | 165 |
| Стационары (районная больница) 6 коек на 1 тыс.чел) | 121 | 56 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 10 |
| Поликлиники (22 посещений в смену на 1 тыс. чел.) | 440 | 207 | 12 | 11 | 10 | 8 | 11 | 6 | 19 | 10 | 7 | 7 | 7 | 20 | 10 | 10 | 21 | 17 | 10 | 37 |
| Фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) 1 объект в населённом пункте с числом жителей 300-1200 чел. | 22 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
| Станции (подстанции) скорой медицинской помощи (ед/автомобиль) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Аптеки (1 на 10 тыс. человек) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Аптечные пункты | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общие врачебные практики | 18 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Предприятия торговли, в том числе мелкорозничной (280, 300 кв.м на 1 тыс.чел) | 5985 | 2820 | 159 | 151,5 | 135 | 114 | 156 | 84 | 255 | 136,5 | 96 | 99 | 96 | 270 | 132 | 138 | 285 | 225 | 132 | 501 |
| Рыночные комплексы (24 кв. м на 1 тыс.чел) | 478,8 | 225,6 | 12,7 | 12,1 | 10,8 | 9,1 | 12,5 | 6,7 | 20,4 | 10,9 | 7,7 | 7,9 | 7,7 | 21,6 | 10,6 | 11 | 22,8 | 18 | 10,6 | 40,1 |
| Предприятия общественного питания (40 мест на 1 тыс. чел), | 798 | 376 | 21 | 20 | 18 | 15 | 21 | 11 | 34 | 18 | 13 | 13 | 13 | 36 | 18 | 18 | 38 | 30 | 18 | 67 |
| Дома культуры, клубы (28 мест на 1 тыс. чел), | 560 | 263 | 15 | 14 | 13 | 11 | 15 | 8 | 24 | 13 | 9 | 9 | 9 | 25 | 12 | 13 | 27 | 21 | 12 | 47 |
| Библиотеки (0 до 2 тыс. чел. 5 чит.мест св. 2 до 5 тыс.чел 5 чит.мест св. 5 до 10 тыс.чел 3 чит.мест) | 83 | 28 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 |
| Плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра) (500, 975 кв. м на 1 тыс. чел) | 14986,6 | 4700 | 516,8 | 492,4 | 438,8 | 370,5 | 507 | 273 | 828,8 | 443,6 | 312 | 321,8 | 312 | 877,5 | 429 | 448,5 | 926,3 | 731,3 | 429 | 1628,3 |
| Спортивные залы (100, 210 кв. м площади на 1 тыс.чел) | 3155,6 | 940 | 111,3 | 106,1 | 94,5 | 79,8 | 109,2 | 58,8 | 178,5 | 95,6 | 67,2 | 69,3 | 67,2 | 189 | 92,4 | 96,6 | 199,5 | 157,5 | 92,4 | 350,7 |
| Интернаты для престарелых и инвалидов (28 мест на 1 тыс.чел) с 60 лет | 132 | 55 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 15 |
| Пункты банковского обслуживания (операционное место на 1 тыс. чел) | 30 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Гостиницы (6 мест на 1 тыс. чел) | 121 | 56 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 10 |
| Кладбище (0,24 га на 1 тыс. чел) | 4,81 | 2,26 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,12 | 0,07 | 0,20 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,22 | 0,11 | 0,11 | 0,23 | 0,18 | 0,11 | 0,40 |

Проектом предлагаются учреждения обслуживания социально-гарантированного минимума. В условиях рыночных отношений возможно размещение дополнительных объектов обслуживания в зависимости от спроса населения и привлечения инвестиций.

## 4.5. Развитие жилищного строительства

На первую очередь строительства население Варгашинского района по расчётам составит 19914 человек. Объем нового жилищного строительства к 2015 году определён в количестве 82759,6 кв.м.

Структура этажности в новом строительстве определена в следующем соотношении:

- индивидуальная застройка – 82759,6 кв. м – 100%.

Всю застраиваемую жилую застройку района можно разделить на сельсоветы: Варгашинский поссовет, Барашковский, Варгашинский, Дубровинский, Дундинский, Лихачевский, Медвежьевский, Пичугинский, Поповский, Строевский, Спорновский, Сычевский, Мостовский, Уральский,

Верхнесуерский, Ошурковский, Просековский, Шастовский и Терпуговский сельсоветы.

Обеспеченность новым жилым фондом на первую очередь по сельсоветам распределяется следующим образом (без учета выноса домов попадающих в санитарно-защитные зоны и аварийного жилфонда):

- Варгашинский поссовет – 29398 кв. м – 59,4%:

- р.п. Варгаши – 29100 кв. м – 58,9%;

- п.с.т.Юрахлы – 298 кв. м – 0,5%;

- Барашковский сельсовет – 641 кв. м – 1,3%:

- с. Барашково – 639 кв. м – 1,3%;

- с. Камышное – 2 кв. м – 0,01%;

- Варгашинский сельсовет – 1574 кв. м – 3,2%:

- с. Варгаши – 1574 кв. м – 3,2%;

- Дубровинский сельсовет – 1260 кв. м – 2,5%:

- с. Дубровное – 1260 кв. м – 2,5%;

- Лихачевский сельсовет – 42 кв. м – 0,08%:

- д.Малопесьяное – 11 кв. м – 0,02%;

- д.Обменово – 31 кв. м – 0,06%;

- Медвежьевский сельсовет – 55 кв. м – 0,1%:

- д. Гагарье – 55 кв. м – 0,1%;

- Пичугинский сельсовет – 2141кв. м – 4,3%:

- д. Березняки – 7 кв. м – 0,01%;

- д. Кабанье – 133 кв. м – 0,3%;

- с.Пичугино – 2001 кв. м – 4%;

- Сычевский сельсовет – 2089 кв. м – 4,2%:

- с. Сычево – 1055 кв. м – 2,1%;

- д.Пестерово – 310 кв.м – 0,6%;

- д.Уфина – 429 кв. м – 0,9%;

- п. Роза – 295 кв. м – 0,6%;

- Мостовский сельсовет – 6266 кв. м – 12,7%:

- д. Барнаул – 4 кв. м – 0,1%;

- с. Мостовское – 5849 кв. м – 11,8%;

- д. Заложное – 413 кв. м – 0,8%;

- Уральский сельсовет – 730 кв. м – 1,5%:

- с. Яблочное – 365 кв. м – 0,7%;

- д. Большое Молотово – 89 кв. м – 0,2%;

- д. Новый путь – 36 кв. м – 0,1%;

- д. Урал – 240 кв. м – 0,5%;

- Верхнесуерский сельсовет – 1267 кв. м – 2,6%:

- с. Верхнесуерское – 989 кв. м – 2%;

- д. Середкино – 135 кв. м – 0,3%;

- д. Сосновка – 143 кв. м – 0,3%;

- Ошурковский сельсовет – 963 кв. м – 2%:

- с. Ошурково – 680 кв. м – 1,3%;

- д. Крутихинское – 12 кв. м – 0,1%;

- д. Малое Шмаково – 131 кв. м – 0,3%;

- д. Большое Шмаково – 140 кв. м – 0,3%;

- Просековский сельсовет – 1451 кв. м – 3%:

- д. Бородино – 18 кв. м – 0,1%;

- с. Большое Просеково – 1433 кв. м – 2,9%;

- Шастовский сельсовет – 814 кв. м – 1,6%:

- с. Шастово – 194 кв. м – 0,4%;

- д. Волосниково – 130 кв. м – 0,2%;

- д. Плотниково – 338 кв. м – 0,7%;

- д. Шмаково – 152 кв. м – 0,3%;

- Терпуговский сельсовет – 752 кв. м – 1,5%:

- с.Терпугово – 752 кв. м – 1,5%.

В Строевском сельсовете на первую очередь строительство жилья не предусматривается в связи с обеспеченностью жилым фондом более 100%.

Наибольшие объемы строительства предполагаются в Варгашинском поссовете (р. п. Варгаши).

Жилой фонд района на первую очередь составит 500225,3 кв. м общей площади, в том числе существующий сохраняемый – 417465,7 тыс.кв.м.

Ветхий фонд составляет 45914 кв. м (10,6%) от общей площади жилых помещений района.

Аварийное жилье в Варгашинском районе составляет 1811 кв. м (0,4%) от общей площади жилых помещений, из них:

- Варгашинский поссовет, р.п. Варгаши – 872 кв. м;

- Лихачевский сельсовет – 235 кв. м;

- Поповский сельсовет – 359 кв. м;

- Спорновский сельсовет – 70 кв. м;

- Уральский сельсовет – 105 кв. м;

- Барашковский сельсовет – 170 кв. м.

На I очередь предлагается перенос 38-ми домов (взаимозаменяемое строительство), так как они относятся к аварийному жилому фонду.

Убыль существующего жилого фонда в течение  периода строительства первой очереди определена в размере – 17184,3 кв. м – 361 дом. Убыль распределяется следующим образом:

- в санитарно-защитной зоне промпредприятий –  5887 кв. м;

- в санитарно-защитной зоне сельхозпредприятий – 6384,1 кв. м;

- аварийный жилой фонд – 1811 кв. м;

- в санитарно-защитной зоне свалок – 1263,6 кв. м;

- в санитарно-защитной зоне кладбищ – 89,8 кв. м;

- в санитарно-защитной зоне скотомогильников – 1634,9 кв.м.

В расчетах по определению объемов нового строительства и территорий под них принят коэффициент плотности населения в новой индивидуальной жилой застройке 7,6 чел/га. Средняя площадь участка 0,3 га. Коэффициент семейности принят – 2,6; общая площадь нового индивидуального дома – 80 кв.м.

Средняя обеспеченность жилым фондом, по существующему состоянию, на одного жителя составляет 19,4 кв.м.

Средняя обеспеченность жилым фондом на I очередь составит 24 кв. м/чел (Стратегии социально-экономического развития Варгашинского района на период до 2020 года).

Структура жилого фонда поселка на первую очередь строительства показана в таблице 39.

Таблица 39

Обеспеченность жилфондом на I очередь

| Показатели, единицы измерения | Всего | В том числе по этажности: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Многоквартирная застройка | Индивидуальная застройка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего |
| 1. Жилой фонд, кв. м общей площади | 500225,3 | 184722 | 315503,3 |
| 2. Население расчетное, чел. | 19914 |  |  |
| 3. Новое жилищное строительство, кв. м общ.площ./га | 82759,6/310,2 |  | 82759,6/310,2 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройке | 1034 |  |  |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв. м общей площади | 417465,7 | 184722 | 232743,7 |
| 6. Убыль жилого фонда в период до 2015 года, кв. м общей площади | 17184,3 |  |  |
| Варгашинский поссовет |
| 1. Жилой фонд, кв. м общей площади | 231695,4 | 100192 | 131503,4 |
| 2. Население расчетное, чел. | 9360 |  |  |
| 3. Новое жилищное строительство, кв. м общ. площ./га | 43509,4/54,4 |  | 43509,4/54,4 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройке | 544 |  |  |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв. м общей площади | 188186,6 | 100192 | 87994,6 |
| 6. Убыль жилого фонда в период до 2015 года, кв. м общей площади | 7055,4 |  |  |
| Барашковский сельсовет |
| 1. Жилой фонд, кв. м общей площади | 12525,6 | 5387 | 7138,6 |
| 2. Население расчетное, чел. | 506 |  |  |
| 3. Новое жилищное строительство, кв. м общ. площ./га | 1388,2/3,4 |  | 1388,2/3,4 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройки | 17 |  | 17 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв. м общей площади | 11137,4 | 5387 | 5750,4 |
| 6. Убыль жилого фонда в период до 2015 года, кв. м общей площади | 373,6 |  |  |
| Варгашинский сельсовет |
| 1. Жилой фонд, кв. м общей площади | 12743 | 4414 | 8329 |
| 2. Население расчетное, чел. | 528 |  |  |
| 3. Новое жилищное строительство, кв. м общ. площ./га | 1574/1,9 |  | 1574/1,9 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройки | 19 |  | 19 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв. м общей площади | 11169 | 4414 | 6755 |
| 6. Убыль жилого фонда в период до 2015 года, кв. м общей площади | - |  |  |
| Дубровинский сельсовет |
| 1. Жилой фонд, кв. м общей площади | 10680 | 1450 | 9230 |
| 2. Население расчетное, чел. | 445 |  |  |
| 3. Новое жилищное строительство, кв. м общ.площ./га | 1260/2,1 |  | 1260/2,1 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройки | 15 |  | 15 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв. м общей площади | 9420 | 1450 | 7970 |
| 6. Убыль жилого фонда в период до 2015 года, кв. м общей площади | - |  |  |
| Дундинский сельсовет |
| 1. Жилой фонд, кв. м общей площади | 9693,3 | 2906 | 6787,3 |
| 2. Население расчетное, чел. | 384 |  |  |
| 3. Новое жилищное строительство, кв. м общ.площ./га | 726,6/1,2 |  | 726,6/1,2 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройки | 9 |  | 9 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв. м общей площади | 8966,7 | 2906 | 6060,7 |
| 6. Убыль жилого фонда в период до 2015 года, кв. м общей площади | 660,3 |  |  |
| Лихачевский сельсовет |
| 1. Жилой фонд, кв. м общей площади | 13436 | 6137 | 7299 |
| 2. Население расчетное, чел. | 520 |  |  |
| 3. Новое жилищное строительство, кв. м общей площади/га | 512/3 |  | 512/3 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройки | 6 |  | 6 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв. м общей площади | 12924 | 6137 | 6787 |
| 6. Убыль жилого фонда в период до 2015 года, кв. м общей площади | 235 |  |  |
| Медвежьевский сельсовет |
| 1. Жилой фонд, кв. м общей площади | 7995 | 3147 | 4848 |
| 2. Население расчетное, чел. | 283 |  |  |
| 3. Новое жилищное строительство, кв. м общ.площ./га | 55/0,1 |  | 55/0,1 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройки | 1 |  | 1 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв. м общей площади | 7940 | 3147 | 4793 |
| 6. Убыль жилого фонда в период до 2015 года, кв. м общей площади | - |  |  |
| Пичугинский сельсовет |
| 1. Жилой фонд, кв. м общей площади | 20452,4 | 11231 | 9221,4 |
| 2. Население расчетное, чел. | 850 |  |  |
| 3. Новое жилищное строительство, кв. м общ.площ./га | 2245,8/2,8 |  | 2245,8/2,8 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройки | 28 |  | 28 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв. м общей площади | 18206,6 | 11231 | 6975,6 |
| 6. Убыль жилого фонда в период до 2015 года, кв. м общей площади | 52,4 |  |  |
| Поповский сельсовет |
| 1. Жилой фонд, кв. м общей площади | 12801,5 | 7333 | 5468,5 |
| 2. Население расчетное, чел. | 458 |  |  |
| 3. Новое жилищное строительство, кв. м общ.площ./га | 1051/22,1 |  | 1051/22,1 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройки | 13 |  | 13 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв. м общей площади | 11750,5 | 7333 | 4417,5 |
| 6. Убыль жилого фонда в период до 2015 года, кв. м общей площади | 649,5 |  |  |
| Строевский сельсовет |
| 1. Жилой фонд, кв. м общей площади | 8609 | 3205 | 5404 |
| 2. Население расчетное, чел. | 315 |  |  |
| 3. Новое жилищное строительство, кв. м общ.площ./га | - |  |  |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройки | - |  |  |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, тыс.кв. м общей площади | 8609 | 3205 | 5404 |
| 6. Убыль жилого фонда в период до 2015 года, кв. м общей площади | - |  |  |
| Спорновский сельсовет |
| 1. Жилой фонд, кв. м общей площади | 9161 | 3481 | 5680 |
| 2. Население расчетное, чел. | 333 |  |  |
| 3. Новое жилищное строительство, кв. м общ.площ./га | 146/1,4 |  | 146/1,4 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройки | 2 |  | 2 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, тыс.кв. м общей площади | 9015 | 3481 | 5534 |
| 6. Убыль жилого фонда в период до 2015 года, кв. м общей площади | 73 |  |  |
| Сычевский сельсовет |
| 1. Жилой фонд, кв. м общей площади | 10709,2 | 3954 | 6755,2 |
| 2. Население расчетное, чел. | 430 |  |  |
| 3. Новое жилищное строительство, кв. м общ. площ./га | 2867,4/25,2 |  | 2867,4/25,2 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройки | 36 |  | 36 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв. м общей площади | 7841,8 | 3954 | 3887,8 |
| 6. Убыль жилого фонда в период до 2015 года, кв. м общей площади | 389,2 |  |  |
| Мостовской сельсовет |
| 1. Жилой фонд, кв. м общей площади | 40073,8 | 9515 | 30558,8 |
| 2. Население расчетное, чел. | 1666 |  |  |
| 3. Новое жилищное строительство, кв. м общ. площ./га | 6445,6/8,1 |  | 6445,6/8,1 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройки | 81 |  | 81 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв. м общей площади | 33628,2 | 9515 | 24113,2 |
| 6. Убыль жилого фонда в период до 2015 года, кв. м общей площади | 89,8 |  |  |
| Уральский сельсовет |
| 1. Жилой фонд, кв. м общей площади | 18177 | 5563 | 12614 |
| 2. Население расчетное, чел. | 752 |  |  |
| 3. Новое жилищное строительство, кв. м общ. площ./га | 730/1,8 |  | 730/1,8 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройки | 9 |  | 9 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв. м общей площади | 17447 | 5563 | 11884 |
| 6. Убыль жилого фонда в период до 2015 года, кв. м общей площади | 105 |  |  |
| Верхнесуерский сельсовет |
| 1. Жилой фонд, кв. м общей площади | 25556,2 | 5541 | 20015,2 |
| 2. Население расчетное, чел. | 955 |  |  |
| 3. Новое жилищное строительство, кв. м общ. площ./га | 6447,4/8,1 |  | 6447,4/8,1 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройки | 81 |  | 81 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв. м общей площади | 19108,8 | 5541 | 13567,8 |
| 6. Убыль жилого фонда в период до 2015 года, кв. м общей площади | 2590,2 |  |  |
| Ошурковский сельсовет |
| 1. Жилой фонд, кв. м общей площади | 11160 | 3174 | 7986 |
| 2. Население расчетное, чел. | 465 |  |  |
| 3. Новое жилищное строительство, кв. м общ. площ./га | 963/6 |  | 963/6 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройки | 12 |  | 12 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв. м общей площади | 10197 | 3174 | 7023 |
| 6. Убыль жилого фонда в период до 2015 года, кв. м общей площади | - |  |  |
| Просековский сельсовет |
| 1. Жилой фонд, кв. м общей площади | 10835,7 | 3844 | 6991,7 |
| 2. Население расчетное, чел. | 444 |  |  |
| 3. Новое жилищное строительство, кв. м общ. площ./га | 1810,4/4,6 |  | 1810,4/4,6 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройки | 23 |  | 23 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв. м общей площади | 9025,3 | 3844 | 5181,3 |
| 6. Убыль жилого фонда в период до 2015 года, кв. м общей площади | 179,7 |  |  |
| Шастовский сельсовет |
| 1. Жилой фонд, кв. м общей площади | 26245,4 | 2295 | 23950,4 |
| 2. Население расчетное, чел. | 900 |  |  |
| 3. Новое жилищное строительство, кв. м общ. площ./га | 10036,8/25 |  | 10036,8/25 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройки | 125 |  | 125 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв. м общей площади | 16208,6 | 2295 | 13913,6 |
| 6. Убыль жилого фонда в период до 2015 года, кв. м общей площади | 4611,4 |  |  |
| Терпуговский сельсовет |
| 1. Жилой фонд, кв. м общей площади | 7799,8 | 1953 | 5846,8 |
| 2. Население расчетное, чел. | 320 |  |  |
| 3. Новое жилищное строительство, кв. м общ.площ./га | 991,6/1,8 |  | 991,6/1,8 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройки | 12 |  | 12 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв. м общей площади | 6808,2 | 1953 | 4855,2 |
| 6. Убыль жилого фонда в период до 2015 года, кв. м общей площади | 119,8 |  |  |

В новом жилищном фонде в индивидуальной жилой застройке разместится 2689 человек. Среднегодовой ввод за первоочередной период составит – 20689,9 кв.м.

На расчетный срок население Варгашинского района увеличится до 19950 человек. Объем нового жилищного строительства к 2020 году составит 95860,9 кв. м общей площади.

Структура этажности в новом строительстве определена в следующем соотношении:

- индивидуальная застройка – 95860,9 кв. м – 100%.

Всю застраиваемую жилую застройку района можно разделить на сельсоветы: Варгашинский поссовет, Барашковский, Варгашинский, Дубровинский, Дундинский, Лихачевский, Медвежьевский, Пичугинский, Поповский, Строевский, Спорновский, Сычевский, Мостовский, Уральский, Верхнесуерский, Ошурковский, Просековский, Шастовский и Терпуговский сельсоветы.

Обеспеченность новым жилым фондом на расчетный срок по сельсоветам распределяется следующим образом (без учета выноса домов относящихся к ветхому жилфонду):

- Варгашинский поссовет – 10360 кв. м – 15,2%:

- р.п. Варгаши – 10280 кв. м – 15,1%;

- п.с.т.Юрахлы – 80 кв. м – 0,1%;

- Барашковский сельсовет – 473 кв. м – 0,7%:

- с.Барашково – 427 кв. м – 0,6%;

- с. Камышное – 29 кв. м – 0,05%;

- с.Носково – 17 кв.м – 0,05%;

- Варгашинский сельсовет – 568 кв. м – 0,8%:

- с. Варгаши – 568 кв. м – 0,8%;

- Дубровинский сельсовет – 570 кв. м – 0,8%:

- с. Дубровное – 570 кв. м – 0,8%;

- Лихачевский сельсовет – 17 кв. м – 0,02%:

- д. Малопесьяное – 13 кв. м – 0,01%;

- д. Обменово – 4 кв. м – 0,01%;

- Медвежьевский сельсовет – 35 кв. м – 0,05%:

- д. Гагарье – 35 кв. м – 0,05%;

- Пичугинский сельсовет – 850 кв. м – 1,2%:

- д. Березняки – 3 кв. м – 0,01%;

- д. Кабанье – 73 кв. м – 0,1%;

- с. Пичугино – 774 кв. м – 1,1%;

- Сычевский сельсовет – 680 кв. м – 1,0%:

- с. Сычево – 448 кв. м – 0,7%;

- д. Пестерово – 45 кв. м – 0,05%;

- д. Уфина – 150 кв. м – 0,2%;

- п. Роза – 37 кв. м – 0,05%;

- Мостовский сельсовет – 1766 кв. м – 2,6%:

- д. Барнаул – 1 кв. м – 0,01%;

- с. Мостовское – 1653 кв. м – 2,4%;

- д. Заложное – 112 кв. м – 0,2%;

- Уральский сельсовет – 623 кв. м – 0,9%:

- с. Яблочное – 318 кв. м – 0,5%;

- д. Большое Молотово – 100 кв. м – 0,1%;

- д. Новый путь – 15 кв. м – 0,1%;

- д. Урал – 190 кв. м – 0,3%;

- Верхнесуерский сельсовет – 784 кв. м – 1,2%:

- с. Верхнесуерское – 532 кв. м – 0,8%;

- д. Белово – 117 кв. м – 0,2%;

- д. Середкино – 61 кв. м – 0,1%;

- д. Сосновка – 74 кв. м – 0,1%;

- Ошурковский сельсовет – 340 кв. м – 0,5%:

- с.Ошурково – 209 кв. м – 0,3%;

- д. Крутихинское – 61 кв. м – 0,1%;

- д. Малое Шмаково – 36 кв. м – 0,05%;

- д. Большое Шмаково – 34 кв. м – 0,05%;

- Просековский сельсовет – 344 кв. м – 0,5%:

- д. Бородино – 7 кв. м – 0,01%;

- с. Большое Просеково – 337 кв. м – 0,5%;

- Шастовский сельсовет – 866 кв. м – 1,3%:

- с. Шастово – 261 кв. м – 0,4%;

- д. Волосниково – 81 кв. м – 0,1%;

- д. Плотниково – 211 кв. м – 0,3%;

- д. Секисово – 78 кв. м – 0,1%;

- д. Шмаково – 235 кв. м – 0,3%;

- Терпуговский сельсовет – 320 кв. м – 0,5%:

- с.Терпугово – 320 кв.м – 0,5%.

В Верхнесуерском сельсовете на расчетный срок строительство жилья не предусматривается в связи с обеспеченностью жилым фондом на 100%.

Наибольшие объемы строительства предполагаются в Варгашинском поссовете (р.п. Варгаши) – 28406,6 кв. м.

Жилой фонд района на расчетный срок составит 550172,2 кв. м общей площади, в том числе существующий сохраняемый – 454311,3 кв.м.

Убыль существующего жилого фонда на расчетный срок определена в размере – 45914 кв. м – 965 дома. Убыль распределяется следующим образом:

- ветхий жилой фонд – 45914 кв. м;

В расчетах по определению объемов нового строительства и территорий под них принят коэффициент плотности населения в новой индивидуальной жилой застройке 7,6 чел/га, при средней площади участка 0,3 га. Коэффициент семейности принят – 2,6; общая площадь нового индивидуального дома – 80 кв.м.

Средняя обеспеченность жилым фондом на расчетный срок составит 25 кв. м/чел.

Структура жилого фонда на расчетный срок показана в таблице 40.

Таблица 40

Обеспеченность жилфондом на расчетный срок

| Показатели, единицы измерения | Всего | В том числе по этажности: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Многоквартирная застройка | Индивидуальная застройка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего |
| 1. Жилой фонд, кв. м общей площади | 550172,2 | 184722 | 365450,2 |
| 2. Население расчетное, чел. | 19950 | - | - |
| 3. Новое жилищное строительство, кв. м общ. площ./га | 95860,9/359,4 | - | 95860,9/359,4 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройке | 1198 | - | 1198 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв. м общей площади | 454311,3 | 184722 | 269589,3 |
| 6. Убыль жилого фонда в период до 2020 года, кв. м общей площади | 45914 | - | - |
| Варгашинский поссовет |
| 1. Жилой фонд, кв. м общей площади | 247551 | 100192 | 147359 |
| 2. Население расчетное, чел. | 9400 | - | - |
| 3. Новое жилищное строительство, кв. м общ. площ./га | 28406,6/35,5 | - | 28406,6/35,5 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройке | 355 | - | 355 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв. м общей площади | 219144,4 | 100192 | 119052,4 |
| 6. Убыль жилого фонда в период до 2020 года, кв. м общей площади | 12551 | - | - |
| Барашковский сельсовет |
| 1. Жилой фонд, кв. м общей площади | 13015 | 5387 | 7628 |
| 2. Население расчетное, чел. | 505 | - | - |
| 3. Новое жилищное строительство, кв. м общ. площ./га | 879,4/2,2 | - | 879,4/2,2 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройки | 11 | - | 11 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв. м общей площади | 12135,6 | 5387 | 6748,6 |
| 6. Убыль жилого фонда в период до 2020 года, кв. м общей площади | 390 | - | - |
| Варгашинский сельсовет |
| 1. Жилой фонд, кв. м общей площади | 13398 | 4414 | 8984 |
| 2. Население расчетное, чел. | 530 | - | - |
| 3. Новое жилищное строительство, кв. м общ. площ./га | 742/0,9 | - | 742/0,9 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройки | 9 | - | 9 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв. м общей площади | 12656 | 4414 | 8242 |
| 6. Убыль жилого фонда в период до 2020 года, кв. м общей площади | 87 | - | - |
| Дубровинский сельсовет |
| 1. Жилой фонд, кв. м общей площади | 11250 | 1450 | 9800 |
| 2. Население расчетное, чел. | 450 | - | - |
| 3. Новое жилищное строительство, кв. м общ. площ./га | 570/1 | - | 570/1 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройки | 7 | - | 7 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв. м общей площади | 10680 | 1450 | 9230 |
| 6. Убыль жилого фонда в период до 2020 года, кв. м общей площади | - | - | - |
| Дундинский сельсовет |
| 1. Жилой фонд, кв. м общей площади | 9906 | 2906 | 7000 |
| 2. Население расчетное, чел. | 380 | - | - |
| 3. Новое жилищное строительство, кв. м общ. площ./га | 491,7/0,8 | - | 491,7/0,8 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройки | 6 | - | 6 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв. м общей площади | 9414,3 | 2906 | 6508,3 |
| 6. Убыль жилого фонда в период до 2020 года, кв. м общей площади | 279 | - | - |
| Лихачевский сельсовет |
| 1. Жилой фонд, кв. м общей площади | 17823 | 6137 | 11686 |
| 2. Население расчетное, чел. | 520 | - | - |
| 3. Новое жилищное строительство, кв. м общ. площ./га | 8992/56 | - | 8992/56 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройки | 112 | - | 112 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв. м общей площади | 8831 | 6137 | 2694 |
| 6. Убыль жилого фонда в период до 2020 года, кв. м общей площади | 4605 | - | - |
| Медвежьевский сельсовет |
| 1. Жилой фонд, кв. м общей площади | 8310 | 3147 | 5163 |
| 2. Население расчетное, чел. | 280 | - | - |
| 3. Новое жилищное строительство, кв. м общ. площ./га | 595/1 | - | 595/1 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройки | 7 | - | 7 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв. м общей площади | 7715 | 3147 | 4568 |
| 6. Убыль жилого фонда в период до 2020 года, кв. м общей площади | 280 | - | - |
| Пичугинский сельсовет |
| 1. Жилой фонд, кв. м общей площади | 21612 | 11231 | 10381 |
| 2. Население расчетное, чел. | 850 | - | - |
| 3. Новое жилищное строительство, кв. м общ. площ./га | 1521,6/1,9 | - | 1521,6/1,9 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройки | 19 | -- | 19 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв. м общей площади | 20090,4 | 11231 | 8859,4 |
| 6. Убыль жилого фонда в период до 2020 года, кв. м общей площади | 362 | - | - |
| Поповский сельсовет |
| 1. Жилой фонд, кв. м общей площади | 16908 | 7333 | 9575 |
| 2. Население расчетное, чел. | 455 | - | - |
| 3. Новое жилищное строительство, тыс.кв. м общ. площ./га | 8696,5/185,3 | - | 8696,5/185,3 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройки | 109 | - | 109 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв. м общей площади | 8211,5 | 7333 | 878,5 |
| 6. Убыль жилого фонда в период до 2020 года, кв. м общей площади | 4590 | - | - |
| Строевский сельсовет |
| 1. Жилой фонд, кв. м общей площади | 10911 | 3205 | 7706 |
| 2. Население расчетное, чел. | 320 | - | - |
| 3. Новое жилищное строительство, кв. м общ. площ./га | 4604/5,8 | - | 4604/5,8 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройки | 58 | - | 58 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв.м общей площади | 6307 | 3205 | 3102 |
| 6. Убыль жилого фонда в период до 2020 года, кв. м общей площади | 2302 | - | - |
| Спорновский сельсовет |
| 1. Жилой фонд, кв. м общей площади | 10531 | 3481 | 7050 |
| 2. Население расчетное, чел. | 330 | - |  |
| 3. Новое жилищное строительство, кв. м общ. площ./га | 2813/24,5 | - | 2813/24,5 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройки | 35 | - | 35 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв. м общей площади | 7718 | 3481 | 4237 |
| 6. Убыль жилого фонда в период до 2020 года, кв. м общей площади | 1443 | - | - |
| Сычевский сельсовет |
| 1. Жилой фонд, кв. м общей площади | 11516 | 3954 | 7562 |
| 2. Население расчетное, чел. | 440 | - | - |
| 3. Новое жилищное строительство, кв. м общ. площ./га | 1322,8/11,9 | - | 1322,8/11,9 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройки | 17 | - | 17 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв. м общей площади | 10193,2 | 3954 | 6239,2 |
| 6. Убыль жилого фонда в период до 2020 года, кв. м общей площади | 516 | - | - |
| Мостовской сельсовет |
| 1. Жилой фонд, кв. м общей площади | 43328 | 9515 | 33813 |
| 2. Население расчетное, чел. | 1670 | - | - |
| 3. Новое жилищное строительство, кв. м общ. площ./га | 4832,2/6 | - | 4832,2/6 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройки | 60 | - | 60 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв. м общей площади | 38495,8 | 9515 | 28980,8 |
| 6. Убыль жилого фонда в период до 2020 года, кв. м общей площади | 1578 | - | - |
| Уральский сельсовет |
| 1. Жилой фонд, кв. м общей площади | 19322 | 5563 | 13759 |
| 2. Население расчетное, чел. | 750 |  |  |
| 3. Новое жилищное строительство, кв. м общ. площ./га | 1717/4,2 |  | 1717/4,2 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройки | 21 |  | 21 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв. м общей площади | 17605 | 5563 | 12042 |
| 6. Убыль жилого фонда в период до 2020 года, кв. м общей площади | 572 |  |  |
| Верхнесуерский сельсовет |
| 1. Жилой фонд, кв. м общей площади | 25556,2 | 5541 | 20015,2 |
| 2. Население расчетное, чел. | 950 |  |  |
| 3. Новое жилищное строительство, кв. м общ. площ./га | - | - | - |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройки | - | - | - |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв. м общей площади | 25556,2 | 5541 | 20015,2 |
| 6. Убыль жилого фонда в период до 2020 года, кв. м общей площади | - | - | - |
| Ошурковский сельсовет |
| 1. Жилой фонд, кв. м общей площади | 11888 | 3174 | 8714 |
| 2. Население расчетное, чел. | 460 |  |  |
| 3. Новое жилищное строительство, кв. м общ.площ./га | 1116/7 |  | 1116/7 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройки | 14 |  | 14 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв. м общей площади | 10772 | 3174 | 7598 |
| 6. Убыль жилого фонда в период до 2020 года, кв. м общей площади | 388 |  |  |
| Просековский сельсовет |
| 1. Жилой фонд, кв. м общей площади | 14606 | 3844 | 10762 |
| 2. Население расчетное, чел. | 440 |  |  |
| 3. Новое жилищное строительство, кв. м общ.площ./га | 7376,3/18,4 |  | 7376,3/18,4 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройки | 92 |  | 92 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв. м общей площади | 7229,7 | 3844 | 3385,7 |
| 6. Убыль жилого фонда в период до 2020 года, кв. м общей площади | 3606 |  |  |
| Шастовский сельсовет |
| 1. Жилой фонд, кв. м общей площади | 31633 | 2295 | 29338 |
| 2. Население расчетное, чел. | 900 |  |  |
| 3. Новое жилищное строительство, кв. м общ. площ./га | 14520,6/36,4 |  | 14520,6/36,4 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройки | 182 |  | 182 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв. м общей площади | 17112,4 | 2295 | 14817,4 |
| 6. Убыль жилого фонда в период до 2020 года, кв. м общей площади | 9133 |  |  |
| Терпуговский сельсовет |
| 1. Жилой фонд, кв. м общей площади | 11232 | 1953 | 9279 |
| 2. Население расчетное, чел. | 320 |  |  |
| 3. Новое жилищное строительство, кв. м общ. площ./га | 6664,2/12,5 |  | 6664,2/12,5 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройки | 83 |  | 83 |
| 5. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв. м общей площади | 4567,8 | 1953 | 2614,8 |
| 6. Убыль жилого фонда в период до 2020 года, кв. м общей площади | 3232 |  |  |

В новом жилищном фонде в индивидуальной жилой застройке разместиться 2995 человек.

Среднегодовой ввод на расчетный период составит – 6390,7 кв.м.

## 4.6. Проектный баланс территорий

Общий земельный фонд района составляет 298186 га. Проектом не предлагается изменения границ муниципального района, поссовета и сельсоветов.

На территории Лихачевского сельсовета располагается д. Старопесьяное, в которой не зарегистрирован ни один человек. Проектом предлагается ликвидировать данный населенный пункт и перевести 177 га земель, на которых располагается данный населенный пункт из категории земель земли населенных пунктов в категорию земли запаса.

Распределение земельного фонда по категориям земель с учетом ликвидации д. Старопесьяное Лихачевского сельсовета представлено в таблице 41.

Таблица 41

Распределение земельного фонда по категориям земель

| № п/п | Категория земель | Площадь, га | Процент от общей площади земельного фонда, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | земли населенных пунктов | 21147 | 7,09 |
| 2 | земли сельскохозяйственного назначения | 181629 | 60,91 |
| 3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 1241 | 0,42 |
| 4 | земли лесного фонда | 82298 | 27,60 |
| 5 | земли водного фонда | 1701 | 0,57 |
| 6 | земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| 7 | земли запаса | 10170 | 3,41 |
| Итого | 298186 | 100 |

Таким образом, преимущественная доля земель (60,91%), относится к категории земель сельскохозяйственного назначения и проектом не предлагается их изменения.

Земли сельскохозяйственного назначения представлены в настоящее время крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобнымии хозяйствами, участками ведения садоводства, животноводства, огородничества, участками сенокосов и выпаса скота.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения составляют 0,42% земель района и представлены автомобильными дорогами, железными дорогами, отводами от линий электропередач и нефтепровода. На данной стадии проектирования проектом не предлагается изменение границ земель данной категории. На следующих стадиях проектирования, при уточнении трассировки автомобильных дорог, железных дорог и инженерных сетей необходимо внести изменения в распределение земель по категориям.

Границы земельных участков лесного фонда в настоящее время не проинвентаризированы и не поставлены на государственный кадастровый учет. Общая площадь требует уточнения. В категорию земель лесного фонда включен лесной фонд в границах бывших лесхозов, а также леса, ранее находившиеся в пользовании сельскохозяйственных предприятий и организаций, и переданные им в безвозмездное пользование.

Все земли лесного фонда находятся в государственной и муниципальной собственности.

По целевому назначению леса, расположенные на землях лесного фонда, относятся к нерестоохранным лесам, эксплуатационным лесам. Часть лесов, находящихся на территории Государственного заказника относятся к категории особо охраняемых лесов.

Порядок использования и охраны земель лесного фонда регулируется Лесным кодексом РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

К землям водного фонда относится озеро Маньясс.

На территории района расположено пять особо охраняемых природных территорий площадью 25,4 тыс.га. Из них четыре памятника природы и один государственный природный заказник. Эти территории не выделены в категорию земли особо охраняемых природных территорий и располагаются частично на землях лесного фонда, частично на землях сельскохозяйственного назначения.

Земли запаса представлены участками древесно-кустарниковой растительности, болотами, а также свалками.

## 4.7. Зоны с особыми условиями использования территории

### Защита атмосферного воздуха

На проектируемой территории расположен ряд объектов, для которых, в соответствии действующим законодательством, необходимо установление санитарно-защитных зон. Соблюдение режима использования санитарно-защитных зон, размер которых призван обеспечить уменьшение воздействия загрязнителей на атмосферный воздух в жилых зонах и других нормируемых средах до значений, установленных гигиеническими нормативами, также является важным показателем степени антропогенного воздействия на атмосферный воздух. Таким образом, несоблюдение режима использования СЗЗ (в т.ч. расположение жилой застройки в СЗЗ и пр.) является показателем сверхнормативного воздействия предприятий на состояние окружающей среды.

Для всех предприятий, влияющих на состояние атмосферного воздуха Варгашинского района, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» установлены ориентировочные санитарно-защитные зоны. Планировочные ограничения в части соблюдения санитарно-защитных зон Варгашинского района представлены в таблице 42.

Наряду с планировочными мероприятиями необходимо:

- котельные, работающие на твердом топливе перевести на газ;

- контроль выбросов от автомобильного транспорта, перевод на использование в качестве моторного топлива сжатого природного газа и неэтилированного бензина, соответствующее переоборудование автотранспортных средств;

- разработка проектов санитарно-защитных зон предприятий.

Таблица 42

Планировочные ограничения в части соблюдения санитарно-защитных зон Варгашинского района

| № п/п | Территориальные администрации | Населенный пункт | Наименование промпредприятия | Размер СЗЗ, м проект | Площадь жилой застройки попадающей в СЗЗ, в га | Мероприятия первая очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Промышленные предприятия |
| 1 | Варгашинский поссовет | р. п. Варгаши | Агропромэнерго | 50 | 0,87 | Сокращение размера СЗЗ после разработки проекта обоснования размера СЗЗ и после подтверждения новых границ измерениями. При невозможности сокращения СЗЗ необходима реорганизация площадки либо вынос жилой застройки. |
| 2 |  |  | Рыбное хозяйство | 100 | 2,57 |  |
| 3 |  |  | Пилорама | 100 | 0,06 |  |
| 4 |  |  | ОАО «Курганоблгаз» | 300 | 6,13 |  |
| 5 |  |  | Комунально-складская зона | 50 | 1,70 |  |
| 6 |  |  | ПО «Хлеб» | 50 | 0,77 |  |
| 7 |  |  | ГУП Варгашинский лесхоз | 100 | 2,45 |  |
| 8 |  |  | ОАО «Варгашинский элеватор» | 100 | 7,22 |  |
| 9 |  |  | ОАО «Варгашинский завод противопожарного спец. оборудования» | 100 | 7,93 |  |
| 10 |  |  | ООО «Кронос-Трейд» ПО «Варгашинский нефтесклад» | 100 | 4,02 |  |
| 11 |  |  | ООО «Агропромхимия» | 100 | - |  |
| 12 |  |  | Пилорама | 100 | 0,70 |  |
| 13 |  |  | ООО «Варгаши агроремтехснаб» | 100 | 4,90 |  |
| 14 |  |  | Элеватор | 100 | - |  |
| 15 |  |  | ОГУП «Варгашинское ДРСП» | 500 | - |  |
| 16 |  |  | Склад ядохимикатов |  |  |  |
| 17 | Мостовской сельсовет |  | с. Мостовское |  |  |  |
| Сельскохозяйственные предприятия |
| 1 | Шастовский сельсовет | д. Плотниково | ОАО «Родина» | 300 | 7 | Сокращение размера СЗЗ после разработки проекта обоснования размера СЗЗ и после подтверждения новых границ измерениями. При невозможности сокращения СЗЗ необходима реорганизация площадки либо вынос жилой застройки. |
| 2 |  |  |  | 300 | 10 |  |
| 3 |  | д. Волосниково |  | 300 | 2,2 |  |
| 4 | Верхнесуерский сельсовет | с.Верхнесуерское | ОАО имени Гагарина | 300 | 5 |  |
| 5 |  |  |  | 300 | 11,8 |  |
| 6 |  | д. Середкино | ООО «КИТ» | 300 | 0,5 |  |
| 7 | Пичугинский сельсовет | с. Пичугино | ООО «Пичугино» | 300 | - |  |
| 8 |  |  |  |  | 0,35 |  |
| 9 | Дундинский сельсовет | с. Дундино | ООО «Володин и К» | 300 | 0,01 |  |
| 10 |  | с. Саламатовское |  | 300 | 4,4 |  |
| 11 | Варгашинский сельсовет | с. Варгаши | ООО АПП «Зауралье» | 300 | - |  |
| 12 | Спорновский сельсовет | с. Спорное | ООО «Победа» | 300 | 0,02 |  |
| 13 | Барашковский сельсовет | с. Барашково | ООО «Март» | 300 | 1,36 |  |

### Охрана и рациональное использование водных ресурсов

Для водных объектов района необходимо разработать проекты водоохранных зон, а также ликвидировать объекты, нахождение которых в их пределах противоречит водному кодексу – первая очередь.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», ширина санитарно-защитных полос водоводов принята равной 10 м от крайних линий водовода, по обе стороны от него.

В Варгашинском районе имеет место проблема охраны и эффективного использования водных ресурсов, которая тесно связана с проблемой обеспечения населения района, особенно районного центра, качественной питьевой водой.

Водоснабжение Варгашинского района осуществляется из подземного водоносного горизонта посредством артезианских скважин. В незначительном объеме используются поверхностные водные объекты для промышленного водопользования. Для всех водозаборов, расположенных на территории Варгашинского района необходимо разработать проекты ЗСО.

Для защиты водных ресурсов необходимо предусмотреть водоотведение с территорий населенных пунктов с отводом ливнестоков на очистные сооружения ливневой канализации. На промышленных предприятиях района необходима организация водоотведения с очисткой ливнестоков на локальных очистных сооружениях – на расчетный срок.

### Мероприятия по охране почвенного покрова и обращение с отходами

Санитарная очистка района занимает важное место среди комплекса задач по охране окружающей среды и направлена на содержание территории района в безопасном для человека состоянии. Расчет накопления твердых бытовых отходов сведен в таблицу 43.

Для оздоровления окружающей среды района необходима рекультивация свалок.

В связи с нерешенностью вопросов транспортировки отходов между поселениями и высокой стоимостью строительства полигонов ТБО, целесообразно предусмотреть создание в каждом муниципальном образовании объектов (площадок) хранения отходов, обустроенных в соответствии с экологическими и санитарными требованиями. Решение вопроса о месте, куда будет производиться вывоз ТБО с площадок временного хранения для утилизации, будет решен при разработке схемы санитарной очистки Курганской области.

В местах хранения отходов необходимо организовать контроль состояния компонентов окружающей среды – расчетный срок.

Кроме того, необходимо проведение следующих мероприятий:

- создание систем раздельного сбора отходов, обеспечивающих снижение количества отходов, требующих захоронения – расчетный срок;

- создание площадок компостирования органических отходов природного происхождения в местах их образования, что позволит снизить затраты на транспортировку отходов, подлежащих захоронению – первая очередь.

Настоящим проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- Открытие новых площадок для компостирования твердых бытовых отходов – первая очередь

- Вынос жилой застройки – первая очередь

- Рекультивация свалок – первая очередь.

Мероприятия, предусмотренные проектом на первую очередь реализации, представлены в таблице 44.

Таблица 43

Расчет накопления твердых бытовых отходов

| № п/п | Территориальные администрации | Численность населения 1 очередь | Количество ТБО, м3/год 1 очередь | Численность населения 2очередь. | Количество ТБО, м3/год 2 очередь. | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Варгашинский поссовет | 9360 | 11171,71 | 9400 | 11219,29 | Проведение изыскательских работ по определению местоположения полигона ТБО при разработке схемы санитарной очистки |
| 2 | Варгашинский сельсовет | 528 | 639,47 | 530 | 641,77 |  |
| 3 | Барашковский сельсовет | 506 | 608,97 | 505 | 607,73 |  |
| 4 | Дубровинский сельсовет | 445 | 536,85 | 450 | 543,50 |  |
| 5 | Дундинский сельсовет | 384 | 463,19 | 380 | 458,58 |  |
| 6 | Лихачевский сельсовет | 520 | 627,62 | 520 | 627,62 |  |
| 7 | Медвежьевский сельсовет | 283 | 341,09 | 280 | 337,88 |  |
| 8 | Пичугинский сельсовет | 850 | 1028,95 | 850 | 1028,95 |  |
| 9 | Поповский сельсовет | 458 | 554,89 | 455 | 551,34 |  |
| 10 | Строевский сельсовет | 315 | 381,84 | 320 | 387,70 |  |
| 11 | Спорновский сельсовет | 333 | 401,61 | 330 | 398,15 |  |
| 12 | Терпуговский сельсовет | 320 | 388,69 | 320 | 388,69 |  |
| 13 | Шастовский сельсовет | 900 | 1087,68 | 900 | 1087,68 |  |
| 14 | Просековский сельсовет | 444 | 535,70 | 440 | 531,08 |  |
| 15 | Ошурковский сельсовет | 465 | 562,60 | 460 | 556,47 |  |
| 16 | Верхнесуерский сельсовет | 955 | 1158,51 | 950 | 1152,56 |  |
| 17 | Уральский сельсовет | 752 | 911 | 750 | 908,70 |  |
| 18 | Сычевский сельсовет | 430 | 519,79 | 440 | 531,71 |  |
| 19 | Мостовской сельсовет | 1666 | 2010,79 | 1670 | 2015,48 |  |

Таблица 44

Мероприятия, предусмотренные проектом на первую очередь реализации

| № п/п | Территориальные администрации | Населенный пункт | Размер СЗЗ, м проект | Мероприятия первая очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Спорновский сельсовет | с. Спорное | 1000 | Рекультивация свалки |
| 2 | Строевский сельсовет | с. Строево |  | Рекультивация свалки |
| 3 | Мостовской сельсовет | с. Мостовское |  | Рекультивация свалки |
| 4 | Уральский сельсовет | Большое Молотово |  | Рекультивация свалки |
| 5 |  | с. Урал |  | Рекультивация свалки |
| 6 | Просековский сельсовет | с.Большое Просеково |  | Рекультивация свалки |
| 7 | Ошурковский сельсовет | с. Ошурково |  | Рекультивация свалки |
| 8 | Шастовский сельсовет | д. Плотниково |  | Рекультивация свалки |
| 9 | Варгашинский поссовет | р.п. Варгаши |  | Вынос жилой застройки площадью 2га, 20121,48м2 |
| 10 | Поповский сельсовет | д. Щучье |  | Вынос жилой застройки площадью 1,8га, 18427,83м2 |
| 11 |  | с. Попово |  | Вынос жилой застройки площадью 0,14га, 1462,75м2 |
| 12 | Шастовский сельсовет | д. Шмаково |  | Вынос жилой застройки площадью 0,3га 3437,29м2 |
| 13 |  | д. Шмаково |  | Вынос жилой застройки площадью 1,4га 14141,77м2 |
| 14 |  | д. Волосниково |  | Вынос жилой застройки площадью 2,5га 25371,13м2 |
| 15 |  | д. Шастово |  | Вынос жилой застройки площадью 0,3га, 3437,29м2 |
| Размещение новых объектов размещения отходов |
| 1 | Варгашинский сельсовет | - | 500 | В соответствии со схемой размещения и обслуживания площадки для компостирования твердых бытовых отходов |
| 2 | Ошурковский сельсовет | - |  | Размещения площадки компостирования твердых бытовых отходов (определение местоположения площадки осуществляется при разработке схемы санитарной очистки при наличии информации о геологических и гидрологических условиях местности) |
| 3 | Просековский сельсовет | - |  |  |
| 4 | Терпуговский сельсовет | - |  |  |
| 5 | Верхнесуерский сельсовет | - |  |  |
| 6 | Уральский сельсовет | - |  |  |
| 7 | Мостовской сельсовет | - |  |  |
| 8 | Лихачевский сельсовет | - |  |  |
| 9 | Барашковский сельсовет | - |  |  |
| 10 | Пичугинский сельсовет | - |  |  |
| 11 | Сычевский сельсовет | - |  |  |
| 12 | Медвежьевский сельсовет | - |  |  |
| 13 | Дубровинский сельсовет | - |  |  |
| 14 | Строевский сельсовет | - |  |  |
| 15 | Спорновский сельсовет | - |  |  |
| 16 | Дундинский сельсовет | - |  |  |

Преимущественно сельскохозяйственная специализация района обусловила размещение на его территории 25 биотермических ям, для решения проблемы утилизации биологических отходов. Данные объекты не соответствуют ветеринарно-санитарным нормам и для них не оформлены ветеринарно-санитарные карточки. Проектом рекомендуется строительство установок для сжигания биологических отходов по одной на несколько населенных пунктов. Аппараты для кремации биологических отходов возможно размещать в районах расположения существующих биотермических ям. Кроме того, после запуска в эксплуатацию крематоров, требуется ликвидация биотермических ям.

При отказе от выполнения рекомендаций по устройству крематоров, необходимо проведение реконструкции биотермических ям с приведением их в соответствие ветеринарно-санитарным требованиям и их оформление. Мероприятия, предусмотренные на первую очередь, сведены в таблицу 45.

Таблица 45

Реконструкция биотермических ям

| № п/п | Территориальные администрации | Населенный пункт | Размер СЗЗ, м проект | Мероприятия первая очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Шастовский сельсовет | д. Шмаково | 500 | Вынос жилой застройки площадью 7,1га. |
| 2 | Ошурковский сельсовет | с. Ошурково |  | - |
| 3 | Просековский сельсовет | с. Большое Просеково |  | Вынос жилой застройки площадью 1,2га. |
| 4 | Терпуговский сельсовет | с. Терпугово | 500 | - |
| 5 | Верхнесуерский сельсовет | с. Верхнесуерское |  | - |
| 6 | Уральский сельсовет | с. Яблочное |  | - |
| 7 | Мостовской сельсовет | с. Мостовское |  | - |
| 8 | Сычевский сельсовет | с. Сычево |  | Вынос жилой застройки площадью 2,6га. |
| 9 | Варгашинский сельсовет | с. Варгаши |  | - |
| 10 | Строевский сельсовет | с. Строево |  | - |
| 11 | Дундинский сельсовет | с. Саламатовское |  | - |

#### Биолого-социальные опасности

Территория района является неблагополучной по ряду инфекционных заболеваний из-за наличия природных очагов этих инфекций и совокупности ряда причин и факторов как природных, так и социальных, способствующих возникновению и распространению инфекций. На территории района возможны эпидемии бешенства, клещевого энцефалита и других инфекций. Имеются захоронения крупного рогатого скота – 25 скотомогильников, из них 2 сибироязвенных.

Также на территории района размещено 36 действующих кладбищ, часть которых не соответствует требованиям водного кодекса и расположена в водоохранных зонах водных объектов.

Свалки и скотомогильники, не оборудованные в соответствии с санитарными и ветеринарными нормами, наносят огромный вред почвам. Основные проблемы, связанные с влиянием их на почву: вымывание веществ и загрязнение почв и грунтовых вод, биологическое загрязнение, образование биогаза и загрязнение грунта. Как следствие этих процессов, происходит гибель организмов гумусообразователей, что в свою очередь приводит к снижению плодородия почв, кроме того происходит замедление роста и даже гибель большинства растений, растущих вблизи свалок.

#### Химически опасные объекты

В соответствии с государственным докладом «Природные ресурсы и охрана окружающей среды Курганской области» за 2008 год было проведено обследование состояния объектов хранения пестицидов и агрохимикатов, которое показало, что состояние 3 мест хранения характеризуется как удовлетворительное и не требует принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности. В остальных случаях способы и условия хранения запрещённых и непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов не соответствуют требованиям действующего законодательства – емкости, в которых осуществляется хранение препаратов, негерметичны, помещения, используемые для размещения препаратов, требуют проведения ремонтных работ и др.

В соответствии свыше указанным документом предусмотрены следующие мероприятия, данные по которым сведены в таблицу 46.

Таблица 46

Перечень мест хранения отходов, запрещенных и непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов

| № п/п | Место расположения объекта | Собственник или ответственный за хранение | Способ хранения | Количество (тонн) | Наименование препаратов | Необходимые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | р.п. Варгаши ул. Чернышевского, 5 Территория рядом со складом, принадлежащим Серкову С.В. и на месте 2-х разрушенных складов | Собственник не установлен. Ответственный – Администрация района | 3 открытые площадки | 60,800 | смесь пестицидов и минеральных удобрений | Перезатарить препараты из старых емкостей, затарить препараты хранящиеся насыпью. |
| 2. | с. Барашково Территория ООО «Март» | Администрация района | 2 склада | 3,920 | фенозан, гербициды и минеральные удобрения | Провести ремонт во втором складе. |

### Мероприятия по охране лесов

Лесистость составляет 17,3% территории Варгашинского района.

Преобладающими породами деревьев являются: из хвойных – сосна, из лиственных – береза, осина.

Лес – восстанавливаемый ресурс, однако в силу целого ряда природных, биологических, а в последнее время и экономических факторов он восстанавливается медленно. Нередко  естественное возобновление лесных площадей  затягивается на многие годы. Поэтому на значительных площадях проводится искусственное восстановление  леса – посадка или посев основных лесообразующих древесных пород. Благодаря деятельности лесхозов увеличиваются площади искусственных насаждений – сосны, березы, елей, кедра, дуба.

Ежегодно работы по лесовосстановлению в лесном  фонде  проводятся на площади около 200 га.

Деятельность по использованию, охране защите и воспроизводству лесов на территории Варгашинского района на период до 2018 года определена Лесным планом Курганской области и лесохозяйственным регламентом Варгашинского лесничества. Мероприятия, предложенные данными документами, направлены на охрану лесов от пожаров, защиту лесов от вредных организмов, уход за лесами, а также на воспроизводство лесов.

## 4.8. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на межселенных территориях

В соответствии с установленным административно-территориальным делением муниципального района на территории сельских советов (сельских поселений) в границах Варгашинского муниципального района отсутствуют межселенные территории. В этой связи проектом не рассматриваются факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера расположенных на межселенных территориях.

## 4.9. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территориях сельсоветов

Анализ состояния природно-техногенной безопасности на территории Варгашинского района выявил широкий спектр техногенных источников опасности, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций (ЧС). Большинство чрезвычайных ситуаций носят техногенный характер. ЧС техногенного характера – это аварии на системах жизнеобеспечения населения, аварии нефте - газопроводов, пожары и взрывы на объектах экономики, аварии на транспорте. По категории аварийности большинство аварий относятся к локальным авариям (более 90%.)

Существует постоянный риск загрязнения окружающей среды, обусловленный высокой пожаро-взрывоопасностью средств транспортировки нефти, большой протяженностью линейных сооружений – нефте-, газопродуктопроводов.

На территории района расположено и действует значительное количество потенциально опасных производственных объектов и объектов жизнеобеспечения, аварии на которых могут привести к негативным социальным и экологическим последствиям. Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются изношенность основных производственных фондов, ухудшение материально-технического обеспечения, снижение производственной и технологической дисциплины, отсутствие современных систем управления опасными процессами.

На территории Варгашинского района в соответствии с Паспортом Безопасности Варгашинского района насчитывается 3 пожаро-взрывоопасных объекта, 25 скотомогильников, 17 свалок, 36 кладбища.

Таким образом, риск возникновения чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения на рассматриваемой территории достаточно высок. Вероятность возникновения аварий с тяжелыми последствиями и большим материальным ущербом на объектах остается достаточно высоким, поэтому требуются особые требования к защите населения и природной среды. Промышленное производство Варгашинского района развито слабо. Основную опасность для населения представляет ООО «Племенной завод Махалова», ООО «Кронос-Трейд» Варгашинский нефтесклад, р.п. Варгаши, ОАО «Уралсибнефтепровод» Курганское нефтепроводное управление НПС «Варгаши», с. Варгаши, ООО «Варгашинский элеватор» р.п. Варгаши. Кроме того, по территории района проходят пять нефтепроводов и два продуктопровода. Среди них можно выделить: продуктопровод «Уфа-Омск» и «Уфа-Петропавловск», нефтепровод «Туймазы-Омск-Новосибирск»

#### Перечень пожаро- и взрывоопасных объектов

К пожаровзрывоопасным объектам относятся объекты, на которых производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации (ГОСТ Р 22.0.05-94 БЧС. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения).

На территории Варгашинского района Курганской области расположено 3 пожаро-взрывоопасных предприятия по данным паспорта безопасности: ОАО «Уралсибнефтепровод» Курганское нефтепроводное управление НПС «Варгаши»; ООО «Кронос-Трейд» Варгашинский нефтесклад; ООО «Варгашинский элеватор». Характеристика данных объектов приведена в таблице 47.

Таблица 47

Потенциально опасные объекты

| № п/п | Место нахождения | Наименование объекта | Класс опасности | Вид опасности | Численность населения в зоне вероятной ЧС, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Варгашинский район | ООО «Кронос-Трейд»Варгашинский нефтесклад, р.п. Варгаши | 4 | Пожаро-взрывоопасный | 60 |
| 2 | Варгашинский район | ОАО «Уралсибнефтепровод» Курганское нефтепроводное управление НПС «Варгаши», с. Варгаши | 4 | Пожаро-взрывоопасный |  |
| 3 | Варгашинский район | ООО «Варгашинский элеватор» р.п. Варгаши | 4 | Пожаро-взрывоопасный |  |

#### Химически опасные объекты

В соответствии с государственным докладом «Природные ресурсы и охрана окружающей среды Курганской области» за 2008 год было проведено обследование состояния объектов хранения пестицидов и агрохимикатов, которое показало, что состояние 3 мест хранения характеризуется как удовлетворительное и не требует принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности. В остальных случаях способы и условия хранения запрещённых и непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов не соответствуют требованиям действующего законодательства – емкости, в которых осуществляется хранение препаратов, негерметичны, помещения, используемые для размещения препаратов, требуют проведения ремонтных работ и др.

В соответствии с выше указанным документом предусмотрены следующие мероприятия, данные по которым сведены в таблицу 48.

Таблица 48

Перечень мест хранения отходов, запрещенных и непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов

| № п/п | Место расположения объекта | Собственник или ответственный за хранение | Способ хранения | Количество (тонн) | Наименование препаратов | Необходимые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | р.п. Варгаши ул. Чернышевского, 5 Территория рядом со складом, принадлежащим Серкову С.В. и на месте 2-х разрушенных складов | Собственник не установлен. Ответственный – Администрация района | 3 открытые площадки | 60,800 | смесь пестицидов и минеральных удобрений | Перезатарить препараты из старых емкостей, затарить препараты хранящиеся насыпью. |
| 2. | с. Барашково Территория ООО «Март» | Администрация района | 2 склада | 3,920 | фенозан, гербициды и минеральные удобрения | Провести ремонт во втором складе. |

#### Биолого-социальные опасности

Территория района является неблагополучной по ряду инфекционных заболеваний из-за наличия природных очагов этих инфекций и совокупности ряда причин и факторов как природных, так и социальных, способствующих возникновению и распространению инфекций. На территории района возможны эпидемии бешенства, клещевого энцефалита и других инфекций. Имеются захоронения крупного рогатого скота – 25 скотомогильников, из них 2 сибироязвенных.

Также на территории района размещено 36 действующих кладбищ, часть которых не соответствует требованиям водного кодекса и расположена в водоохранных зонах водных объектов.

Свалки и скотомогильники, не оборудованные в соответствии с санитарными и ветеринарными нормами, наносят огромный вред почвам. Основные проблемы, связанные с влиянием их на почву: вымывание веществ и загрязнение почв и грунтовых вод, биологическое загрязнение, образование биогаза и загрязнение грунта. Как следствие этих процессов, происходит гибель организмов гумусообразователей, что в свою очередь, приводит к снижению плодородия почв, кроме того происходит замедление роста и даже гибель большинства растений, растущих вблизи свалок.